инв. № 5479  дсп

Генеральный план 
муниципального образования

«Лисестровское»

Приморского муниципального района

Архангельской области

Материалы по обоснованию

Генеральный директор института,
доктор архитектуры	В.А.Щитинский

Главный инженер института
доктор экологии	Д.Х.Шалахина

Главный архитектор института,
почётный архитектор РФ	И.Е.Гришечкина

Руководитель архитектурно-планировочной мастерской 2
доктор экономики	Г.В.Алиева

Руководитель проекта	А.В.Аверкина

Санкт-Петербург
2013

##### Состав проектных материалов

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инв. номер | Гриф | Количество экземпляров /№ экземпляра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положения о территориальном планировании |  |  |  |  |
|  | Графические материалы н/с, |  |  |  |  |
|  | Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:50000 | 11364 | НС | экз.1 /№ |
|  | Карты границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | 1:10000 | 11365 | НС | экз.1 /№ |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |  |
|  | Пояснительная записка. Положения о территориальном планировании | - | 5478 | НС | экз.1 /№ |
|  | Прочие материалы |  |  |  |  |
|  | Графические и текстовые материалы на электронном носителе | - | 2495 | НС-К | экз.1 /№ |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
|  | Графические материалы |  |  |  |  |
|  | Опорный план (Современное использование территории) | 1:50000 | 11366 | ДСП | экз.1 /№ |
|  | Врезка: местоположение поселения в системе муниципального района и прилегающих территорий местной системы расселения | б/м |  |  |  |
|  | Комплексная оценка территории. Карта ограничений использования территории. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:50000 | 11367 | ДСП | экз.1 /№ |
|  | Карта планировочной организации территории. Карта планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения | 1:50000 | 11368 | ДСП | экз.1 /№ |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |  |
|  | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию | - | 5479 | ДСП | экз.1 /№ |
|  | Прочие материалы |  |  |  |  |
|  | Графические и текстовые материалы на электронном носителе | - | 2496 | ДСП-К | экз.1 /№ |
|  | Исходно-разрешительная документация на электронном носителе | - | 2497 | НС-К | экз.1 /№ |

##### Оглавление

Введение	6

1 Основные положения и идеи Генерального плана	9

1.1 Цели и задачи проекта	9

1.2 Общие сведения о муниципальном образовании	11

2 Природные и инженерно-геологические условия и ресурсы	14

2.1 Климат	14

2.2 Гидрологическая характеристика	14

2.3 Рельеф и геологическое строение	15

2.3.1 Гидрологическая характеристика	16

2.3.2 Гидрогеологическая характеристика	18

2.3.3 Инженерно-геологическая характеристика	18

2.4 Минерально-сырьевые ресурсы	20

2.5 Земельные ресурсы	21

2.6 Лесные ресурсы	23

3 Комплексная оценка и планировочная организация территории	26

3.1 Современная планировочная организация территории муниципального образования	26

3.1.1 Система планировочных ограничений	26

3.2 Основные направления градостроительного развития территории муниципального образования	33

3.2.1 Архитектурно-пространственная организация территории	34

3.2.2 Функциональное зонирование территории	34

4 Демографический потенциал	37

5 Экономический потенциал	40

5.1.1 Промышленность	40

5.1.2 Сельскохозяйственное производство	40

5.1.3 Малое предпринимательство, сфера торговли и сфера услуг	41

5.1.4 Строительный комплекс	42

5.1.5 Туризм и рекреация	42

5.1.6 Основные цели и задачи по развитию экономики муниципального образования	42

6 Жилищный фонд	45

6.1.1 Проектные предложения	46

7 Культурно-бытовое обслуживание и социальное обеспечение населения	51

7.1.1 Образование	51

7.1.2 Здравоохранение	52

7.1.3 Учреждения социальной защиты населения	53

7.1.4 Учреждения молодёжной политики	53

7.1.5 Учреждения культуры	54

7.1.6 Физическая культура и спорт	55

7.1.7 Прочие объекты коммунально-бытового обслуживания населения	56

8 Объекты культурного наследия	58

9 Транспортная инфраструктура	59

9.1 Железнодорожный транспорт	59

9.2 Автомобильный транспорт	59

9.2.1 Автомобильные дороги	59

9.2.2 Сеть общественного пассажирского транспорта	63

9.2.3 Объекты обслуживания и хранения автотранспорта	63

10 Развитие систем инженерной инфраструктуры	65

10.1 Водоснабжение	65

10.2 Водоотведение	73

10.3 Энергоснабжение	80

10.3.1 Электроснабжение	80

10.3.2 Теплоснабжение	85

10.3.3 Газоснабжение	90

11 Инженерная подготовка территории	93

11.1 Организация и очистка поверхностного стока	93

11.2 Благоустройство водных объектов	94

11.3 Осушение заболоченных территорий и понижение уровня грунтовых вод	94

11.4 Благоустройство оврагов и крутых склонов	95

12 Формирование природно-экологического каркаса территории. Состояние окружающей среды. Природоохранные мероприятия	96

12.1 Современное состояние атмосферного воздуха	96

12.1.1 Охрана воздушного бассейна	96

12.1.2 Состояние водных ресурсов	97

12.1.3 Охрана поверхностных вод	97

12.1.4 Охрана подземных вод	99

12.2 Санитарная очистка территории	100

12.2.1 Существующее состояние системы санитарной очистки. Развитие объектов организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора	100

12.2.2 Проектные предложения	101

12.3 Организация системы санитарно-защитных зон	102

12.4 Зелёные насаждения	103

12.4.1 Охрана зелёных насаждений	104

12.5 Особо охраняемые природные территории	105

13 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	107

13.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	110

13.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	113

13.3 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	114

14 Предложения по изменению и установлению границ земель населенных пунктов (сводный баланс использования территории муниципального образования)	118

15 Технико-экономические показатели	123

# Введение

Генеральный план муниципального образования «Лисестровское» Приморского муниципального района Архангельской области разработан ОАО РосНИПИ Урбанистики в соответствии с муниципальным контрактом № 0124300015112000011-1 от 28.12.2012 г. по заданию Администрации муниципального образования «Лисестровское» Приморского  муниципального района.

Генеральный план разрабатывался с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

Решения генерального плана нацелены на рациональную организацию территории муниципального образования, когда определяющими становятся качественные параметры, связанные в первую очередь  с развитием современной пространственной среды, исходя из имеющегося потенциала территории.

Рациональная организация территории муниципального образования– процесс, направленный на повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, развития экономического потенциала, повышения качества жизни населения, развития всех систем инженерной и транспортной инфраструктуры, социального и бытового обслуживания, а также обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Проект генерального плана МО «Лисестровское» выполнен с использованием подосновы М 1:50000 в электронном виде в программе MapInfo.

При разработке проекта генерального плана муниципального образования «Лисестровское» использованы следующие нормативные и правовые документы:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- “Объединённые схемы территориального планирования частей Архангельской области”, ООО ИТР “Град”, 2013 год;

- “Схема территориального планирования Архангельской области”, ОАО РосНИПИ Урбанистики, 2012 год;

- Районная долгосрочная целевая программа «Градостроительное развитие Приморского муниципального района на 2012 – 2013 годы».

- Целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Приморский муниципальный район" на 2010 – 2015 годы"

- Целевая программа, Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования "Приморский муниципальный район" на 2011-2015 годы"

- Целевая программа, "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Приморском районе на 2011 – 2013 годы"

- Целевая программа "Развитие системы образования и воспитания детей в муниципальном образовании "Приморский муниципальный район" на 2011 – 2015 годы»

- Целевая программа "Активизация индивидуального жилищного строительства в МО «Приморский муниципальный район на 2012 – 2014 годы"

- Целевая программа "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Приморского района на 2011 – 2013 годы"

- Целевая программа "Спорт Приморья на 2011-2014 годы"

- "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений МО "Приморский муниципальный район" на 2012-2014 годы"

- Целевая программа "Дом для молодой семьи" на 2012 –2015 годы"

- Целевая программа "Социальная поддержка населения Приморского района на 2012 – 2013" годы"

- Целевая программа "Развитие территориального общественного самоуправления в Приморском районе на 2012-2013 годы"

- Целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО "Приморский муниципальный район" на 2012-2015 годы"

- Целевая программа "Развитие личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств МО "Приморский муниципальный район" на 2012 – 2015 годы"

- Целевая программа "Молодежь Приморья (2012-2015 годы)"

- Целевая программа "Развитие сферы туризма в Приморском районе на 2012-2013 годы"

- Целевая программа «Градостроительное развитие территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2012-2013 годы»

- Целевая программа "Развитие сферы культуры муниципального образования "Приморский муниципальный район" на 2012-2016 годы".

##### Проект генерального плана муниципального образования «Лисестровское» разработан коллективом архитектурно-планировочной мастерской № 2 (АПМ-2)

Руководитель АПМ-2	Г.В.Алиева

Руководитель проекта, главный инженер проекта	А.В. Аверкина

Главный архитектор проекта	П.В. Комаров

Основные положения и идеи Генерального плана муниципального образования:

М.А. Репина

П.В. Комаров

Комплексный градостроительный анализ территории:

П.В. Комаров

А.В. Аверкина

Анализ социально-экономического развития, проблемы и направления его комплексного развития:

М.А. Репина

Анализ современного использования территории МО «Лисестровское» и определение потребностей в территориях на перспективу:

П.В. Комаров

Развитие транспортной инфраструктуры: 			П.Г. Атаев

Развитие систем инженерной инфраструктуры:			А.Д.Гребенюк

И.В. Лагунов

Н.С.Елисеева

Природоохранные мероприятия:			А.В.Аверкина

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:			И.О.Рогов

Графическое исполнение чертежей:	 	Д.А. Туркин

Г.В. Юдин

# Основные положения и идеи Генерального плана

## Цели и задачи проекта

Генеральный план разработан в качестве градостроительного документа нового поколения, направленного на создание условий устойчивого социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования «Лисестровское» Приморского муниципального района Архангельской области (далее также –муниципальное образование, МО «Лисестровское»).

В задачу Генерального плана входит разработка основных градостроительных мероприятий в части обеспечения последовательного экономического роста, создания предпосылок социальной стабильности, формирования благоприятной среды обитания, обеспечения экологической безопасности.

Предмет Генерального плана - пространственная организация территории в соответствии с поставленными стратегическими целями - устойчивое развитие территории.

В широком смысле, устойчивое развитие муниципального образования означает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, существенное улучшение экологической ситуации, достижение долговременной экономической и экологической безопасности развития территории, экономное использование всех видов ресурсов, включая современные методы организации инженерных систем, создание «гуманной» среды муниципального образования.

Основной целью Генерального плана МО «Лисестровское» является создание градостроительными средствами условий роста качества жизни населения и экономики муниципального образования.

Данная цель достижима посредством обеспечения условий устойчивого развития территории муниципального образования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Архангельской области, Приморского района, МО «Лисестровское» посредством определения назначения территорий муниципального образования, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

Общее состояние и качество среды муниципального образования является одним из существенных факторов в конкурентной борьбе муниципальных образований за размещение инвестиций. Разработка Генерального плана, как утверждаемого документа, направленного на оптимизацию пространственной среды муниципального образования и представленного в виде геоинформационной системы, является значительным положительным фактором в формировании муниципального образования.

Основными задачами Генерального плана муниципального образования являются:

- разработка стратегии градостроительной деятельности;

- разработка системы градостроительных мероприятий по устойчивому развитию муниципального образования;

- разработка первоочередных градостроительных мероприятий по улучшению условий проживания населения МО «Лисестровское».

Реализация областных, районных, муниципальных программ социально-экономического развития и основных предложений Генерального плана позволит достичь к 2035 году следующих результатов:

Качественное повышение уровня жизни населения:

- формирование муниципального образования, как современного многофункционального муниципального образования;

- расширение и увеличение разнообразия социальной сферы;

- модернизация промышленного производства;

- формирование благоприятного инвестиционного климата;

- создание новых рабочих мест.

Качественное изменение условий проживания населения:

- интенсивное жилищно-гражданское строительство и увеличение жилищной обеспеченности;

- развитие транспортного обслуживания;

- нормализация экологической обстановки;

- развитие зеленых зон и мест отдыха;

- благоустройство и инженерное оборудование территории.

## Общие сведения о муниципальном образовании

Муниципальное образование «Лисестровское» расположено в центральной части Приморского района Архангельской области, граничит с муниципальными образованиями «Холмогорский муниципальный район», «Плесецкий муниципальный район», «Заостровское», «Катунинское», «Город Архангельск», «Город Новодвинск», «Васьковское», «Приморское».

Общая площадь муниципального образования составляет 85281,5 га.

Численность населения муниципального образования на 01.01.2013 составляет 2504 жителя.

В состав МО «Лисестровское» входят 33 населённых пункта с административным центром в деревне Окулово:

- деревня Амосово

- деревня Большая Корзиха

- ж/д станция Брусеница

- деревня Бутырки

- деревня Волохница

- деревня Заозерье

- деревня Заручей

- деревня Захарово

- ж/д станция Илес

- деревня Исакогорка

- деревня Кривляево

- деревня Кукушка

- деревня Любовское

- деревня Малая Корзиха

- деревня Мелехово

- деревня Мыза

- деревня Негино

- деревня Нестерово

- деревня Никольское

- деревня Новое Лукино

- деревня Окулово

- деревня Первая Гора

- деревня Ригач

- деревня Саломат

- деревня Семёново

- деревня Слободка

- деревня Средняя Гора

- деревня Тараканово

- ж/д станция Тундра

- деревня Фельшинка

- деревня Часовенское

- деревня Ширша

- посёлок Ширшинский

На территории муниципального образования имеются водные объекты: озера - Войозеро, Большое Карасское, Ямное, также ряд других озер, реки - Лесная, Лая, Северка и др.

Между областным центром (г. Архангельск) и МО «Лисестровское» организовано автобусное сообщение.

По землям муниципального образования «Лисестровское» проходят:

- автомобильные дороги федерального значения «Москва-Архангельск» (М-8 «Холмогоры»); регионального значения «Подъезд к дер. Фельшинка», «Подъезд к гор. Северодвинск» от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры», «Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры», «Ширша-Ширшинский зверосовхоз», «Лесная речка-пос. Ширшинский»;

- железные дороги «Москва-Архангельск», «Исакогорка-Турдеевская лесобаза» Архангельского отделения Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Централизованные инженерные сети имеются в деревнях Часовенское, Семеново, Любовское, Фельшинка, Исакогорка, Большая Корзиха, Волохница и пос. Ширшинский. В остальных населенных пунктах инженерные сети отсутствуют.

Отрасли хозяйственного комплекса муниципального образования представлены предприятиями и организациями: Потребительское общество «Северный торговый центр» (сфера торговли), ООО «Плотницкая школа» и ООО ПКФ «Модуль» (деревообработка), СХП «Любовское» (животноводство), ООО «Севстройсервис» (сфера строительства), Дорожно-эксплуатационное управление (эксплуатация дорог) и др.

На территории муниципального образования «Лисестровское» функционирует следующие социальные объекты: Лисстровский, Ширшинский фельдшерско-акушерские пункты, детский сад в поселке Ширшинский, Лисестровская библиотека в дер. Часовенское, Ширшинская библиотека, Ширшинский психо-неврологический интернат.

В районе деревни Ригач муниципального образования «Лисестровское» расположена войсковая часть 10488 Ш.

В дер. Фельшинка и дер. Заозерье располагаются кладбища.

Часть территории муниципального образования «Лисестровское» находится в границах Беломорского государственного природного биологического заказника  регионального значения.

Природно-ресурсный потенциал муниципального образования богат лесами, наличием запасов пресной воды.

Культурно-исторические ценности (памятники) на территории муниципального образования отсутствуют.

# Природные и инженерно-геологические условия и ресурсы

## Климат

Климат субарктический, морской с продолжительной зимой и коротким прохладным летом. Он формируется под воздействием северных морей и переносов воздушных масс с Атлантики в условиях малого количества солнечной радиации.

Средняя температура января - 13°С, июля 17°С. За год выпадает 529 мм осадков.

Осадков от 400 до 600 мм в год. Характерна частая смена воздушных масс, поступающих из Арктики и средних широт. Погода крайне неустойчива.

## Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть на территории муниципального образования представлена многочисленными реками и озёрами. На территории муниципального образования наиболее крупными являются реки: Лая, Ширша, Воя, Обокша, Брусовица. Перечень рек представлен в таблице ниже.

Таблица 2-1 Перечень рек муниципального образования «Лисестровское», протяженностью более 10 км.

| № п/п | Название водотока | Куда впадает, и с какого берега | Длина водотока, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | р. Обокша | р. Северная Двина, лев | 132 |
|  | р. Лая | Двинская Губа | 131 |
|  | р. Брусовица | р. Смердье, прав | 68 |
|  | р. Еча | р. Лая, прав | 38 |
|  | протока Исакогорка (Цигломинка) (протока реки Сев.Двина) | рукав Никольский, лев | 26 |
|  | р. Ширша | Протока Исакогорка (Цигломинка), лев | 23 |
|  | р. Шухта | р. Лая, прав | 21 |
|  | р. Елоуша | р. Слобозерка, прав | 20 |
|  | р. Илас | оз. Лахта | 17 |
|  | р. Карасса | Двинская Губа | 14 |
|  | р. Сосновка | р. Слобозерка, лев | 11 |

Для рек характерны широкие пойменные долины с террасированными склонами. Течение рек спокойное - длинные плёсы чередуются с песчаными перекатами, в верховьях рек перекаты нередко гравелисто-галечные (переборы), кое-где встречаются небольшие пороги, образуемые выходами твердых коренных пород (известняков, доломитов и др.) или скоплением в русле валунов, вымытых из морены. Для Северной Двины характерна пойменная многорукавность.

Менее крупные реки слабо врезаны и имеют характер полугорных стремительных потоков. Питаются реки в основном талыми снеговыми водами, весной сильно разливаются. Спад весенних вод затягивается из-за значительной залесенности их бассейнов. Далее представлена краткая характеристика рек, влияющих на жизнедеятельность человека. Гидрологический режим рек не изучен.

Многочисленные мелкие реки и ручьи на территории муниципального образования протекают в лесистых преимущественно заболоченных торфянистых берегах, характеризуются чередованием небольших перекатов и плесов, различной скоростью течения, составляющей в среднем 1-2 м/с. Средняя ширина русла водотоков не превышает 10-20 м, на плесах расширения русла наиболее крупных рек территории достигают 30-50 м. Питание малых водотоков осуществляется, в основном, за счет атмосферных осадков и болотных вод. Во время весеннего снеготаяния уровень воды значительно поднимается (до 1-1,5 м), затапливая местами берега. Гидрологический режим рек не изучен.

Многочисленные озёра муниципального образования «Лисестровское» распределены по территории неравномерно. В основном, это мелкие водоемы с площадью водного зеркала до 2 км2. Все озера имеют ледниковое происхождение, характеризуются лесистыми берегами, участками заболоченными и заросшие растительностью, дно песчаное.

Выводы:

- водные ресурсы территории достаточны для использования их в целях питьевого и промышленного водоснабжения;

- при использовании поверхностных вод в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо предусмотреть очистку вод до значений показателей качества согласно нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

- основными перспективными направлениями использования ресурсов поверхностных вод являются рекреация, промышленное и сельскохозяйственное водоснабжение, рыболовство.

## Рельеф и геологическое строение

В рельефе территория муниципального образования представляет собой плосковолнистую флювиогляциальную равнину, преимущественно заболоченную, с мелкохолмистым (камовым) рельефом. Общий равнинный характер рельефа нарушается многочисленными протоками, староречьями и ложбинами.

В дельтах рек имеются многочисленные острова, сложенные песчаным аллювием. Дренированы только края речных долин, представляющие собой террасы. В поймах крупных рек много старичных озер и болот.

Обилие поверхностных вод и сильная заболоченность типичны для территории Архангельской области в целом. Избыточные воды застаиваются в замкнутых впадинах, насыщают грунты.

На водораздельных плато в северной части территории, где ближе всего к поверхности подходят палеозойские известняки и мергели, широко распространены карстовые явления. Низины обычно выполнены толщами морских, озёрно-ледниковых и аллювиальных наносов.

Четвертичные отложения представлены аллювиальными, флювиогляциальными, озёрно-ледниковыми, морскими и болотными отложениями.  Аллювиальные и флювиогляциальные отложения слагают речные долины и поймы рек. Аллювиальные отложения представлены песками, песками с прослоями суглинков и валунно-гравийного материала с мощностью до 3-40 м. Флювиогляциальные отложения представлены песками разнозернистыми, гравелистыми песками с прослоями и линзами галечников с мощностью до 20 м.

Ледниковые отложения развиты на всей территории, представлены валунными песками, супесями и суглинками с мощностью до 50 м.

Ледниково-озёрные и озёрные отложения развиты на побережье р. Северной Двины и слагают озёрные системы. Представлены на территории муниципального образования песками тонко и мелкозернистыми с включением гравия и гальки, алевритами, суглинками, глинами, супесями с мощностью до 25 м.

Морские отложения, представленные песками различной зернистости, супесями, реже галечниками, суглинками и глинами с мощностью до 16,5 м,  имеют ограниченное распространение и слагают прибрежную часть реки Северная Двина

В понижениях рельефа, где затруднен сток атмосферных осадков, на поверхности залегают болотные образования – торф.

### Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть на территории муниципального образования представлена многочисленными реками и озёрами. На территории муниципального образования наиболее крупными являются реки: Лая, Ширша, Воя, Обокша, Брусовица. Перечень рек представлен в таблице ниже.

Таблица 2-2 Перечень рек муниципального образования «Лисестровское», протяженностью более 10 км.

| № п/п | Название водотока | Куда впадает, и с какого берега | Длина водотока, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | р. Обокша | р. Северная Двина, лев | 132 |
|  | р. Лая | Двинская Губа | 131 |
|  | р. Брусовица | р. Смердье, прав | 68 |
|  | р. Еча | р. Лая, прав | 38 |
|  | протока Исакогорка (Цигломинка) (протока реки Сев.Двина) | рукав Никольский, лев | 26 |
|  | р. Ширша | Протока Исакогорка (Цигломинка), лев | 23 |
|  | р. Шухта | р. Лая, прав | 21 |
|  | р. Елоуша | р. Слобозерка, прав | 20 |
|  | р. Илас | оз. Лахта | 17 |
|  | р. Карасса | Двинская Губа | 14 |
|  | р. Сосновка | р. Слобозерка, лев | 11 |

Для рек характерны широкие пойменные долины с террасированными склонами. Течение рек спокойное - длинные плёсы чередуются с песчаными перекатами, в верховьях рек перекаты нередко гравелисто-галечные (переборы), кое-где встречаются небольшие пороги, образуемые выходами твердых коренных пород (известняков, доломитов и др.) или скоплением в русле валунов, вымытых из морены. Для Северной Двины характерна пойменная многорукавность.

Менее крупные реки слабо врезаны и имеют характер полугорных стремительных потоков. Питаются реки в основном талыми снеговыми водами, весной сильно разливаются. Спад весенних вод затягивается из-за значительной залесенности их бассейнов. Далее представлена краткая характеристика рек, влияющих на жизнедеятельность человека. Гидрологический режим рек не изучен.

Многочисленные мелкие реки и ручьи на территории муниципального образования протекают в лесистых преимущественно заболоченных торфянистых берегах, характеризуются чередованием небольших перекатов и плесов, различной скоростью течения, составляющей в среднем 1-2 м/с. Средняя ширина русла водотоков не превышает 10-20 м, на плесах расширения русла наиболее крупных рек территории достигают 30-50 м. Питание малых водотоков осуществляется, в основном, за счет атмосферных осадков и болотных вод. Во время весеннего снеготаяния уровень воды значительно поднимается (до 1-1,5 м), затапливая местами берега. Гидрологический режим рек не изучен.

Многочисленные озёра муниципального образования «Лисестровское» распределены по территории неравномерно. В основном, это мелкие водоемы с площадью водного зеркала до 2 км2. Все озера имеют ледниковое происхождение, характеризуются лесистыми берегами, участками заболоченными и заросшие растительностью, дно песчаное.

Выводы:

- водные ресурсы территории достаточны для использования их в целях питьевого и промышленного водоснабжения;

- при использовании поверхностных вод в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо предусмотреть очистку вод до значений показателей качества согласно нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

- основными перспективными направлениями использования ресурсов поверхностных вод являются рекреация, промышленное и сельскохозяйственное водоснабжение, рыболовство.

### Гидрогеологическая характеристика

В гидрогеологическом отношении территория располагается в краевой северо-западной части Северо-Двинского артезианского бассейна платформенного типа и относится к центральной площади Онего-Двинского междуречья.

Гидрогеологические условия территории характеризуются развитием верховодки и уровня грунтовых вод. Верховодка формируется в маломощных торфяниках и почвенно-растительном слое. Грунтовые воды приурочены к аллювиальным пескам и супесям. Уровень грунтовых вод залегает на глубине от 0,8 до 2,8 м от поверхности земли. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, сток направлен к местам разгрузки - в основном к глубоко врезанным речным долинам, где грунтовые воды проходят через толщу аллювиальных и аллювиально-озерных отложений.

С четвертичными отложениями связаны воды спорадического распространения, они приурочены к маломощным линзам разнозернистых песков, заключенных в толще моренных суглинков и глин на глубине от долей метра до 3-4 м. Водообильность песков значительна. Для решения вопроса перевода муниципального образования на подземные источники водоснабжения  необходимо проведение гидрогеологических изысканий с утверждением запасов подземных вод.

### Инженерно-геологическая характеристика

Инженерно-геологические условия описываемой территории однообразны, характеризуется преимущественно равнинным рельефом, близким залеганием уровня грунтовых вод. Фактором, осложняющим ее строительные условия, являются процессы заболачивания и наличие участков рельефа с уклоном поверхности от 10% и более.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории района и по степени пригодности ее для строительства выделены следующие категории:

- территории благоприятные для освоения

- территории ограниченно благоприятные для строительства;

- территории неблагоприятные для строительства.

К территориям благоприятным относится равнина с уклонами не более 10%, уровень грунтовых вод залегает на глубине более 2 м, такие территории имеют ограниченное распространение (южная и северная часть муниципального образования). Естественным основанием фундаментов возводимых зданий и сооружений являются аллювиальные суглинки и глины с включением гравия и гальки. Расчетные сопротивления грунтов основания, согласно СНиП 2-02.01-83 изменяются от 2,0-2,5 до 3,0 кгс/см2. Песчаные отложения, развитые на рассматриваемой территории, в целом являются надежными основаниями, с расчетным сопротивлением в зависимости от водонасыщенности - 1,5-2,5 кг/см2.

К ограниченно благоприятной для строительства относятся:

- заболоченная равнина, преимущественно с уклонами поверхности не более 5 %;

- территории с уклонами поверхности 10-20%. Грунтовые воды залегают на глубине до  2 м;

- подтапливаемые территории с близким залеганием уровня грунтовых вод.

Освоению территорий должен предшествовать ряд мероприятий по инженерной подготовке.

Естественным основанием фундаментов возводимых зданий и сооружений являются моренные суглинки и глины с включением гравия и гальки, песчаные отложения.

На заболоченных участках развиты грунты торфяно-болотного ГГК – торф, разной степени разложения. Расчетное сопротивления на эти грунты составляет 0,5-1,0 кг/см2 и зависит от влажности торфа. Торф не пригоден в качестве основания для зданий и сооружений.

Моренные суглинки и глины служат надежным основанием для любых видов сооружений. Условное расчетное давление на них берется в соответствии со СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений». Расчетные сопротивления грунтов основания в зависимости от состава будут изменяться 1,5-2,0 до 3,0 кгс/см2. Следует отметить, что на ограниченных участках могут быть встречены пески пылеватые и глины текучей консистенции, расчетное сопротивление на которых снижается до 1,0 кгс/см2 и менее. Строительство в таких случаях должно вестись с применением свайных фундаментов (это касается как деревянных, так и кирпичных сооружений).

К территориям неблагоприятным для строительства являются:

- участки рельефа с уклонами поверхности более 20 %;

- территории, подверженные воздействию экзогенных геологических процессов (процессы овражной эрозии);

- карьеры;

- болота глубиной более 2 м.

При проектировании и строительстве зданий и сооружений необходимо руководствоваться СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

Выводы:

- территория характеризуется преимущественно ограниченно благоприятными инженерно-геологическими условиями для строительства.

- ограничивающим градостроительное освоение фактором является развитый, на большей части территории, процесс заболачивания и заторфовывания территории, наличие участков рельефа с уклоном поверхности 10%.

- освоение заболоченных территорий с близким залеганием уровня грунтовых вод требует проведения ряда мероприятий по инженерной подготовке, создание локальных средств инженерной защиты (организация пластовых, пристенных и кольцевых дренажей).

- одновременно с понижением уровня грунтовых вод, организацией поверхностного стока, регулированием русел водотоков, предусматривается подсыпка заболоченных, заторфованных территорий минеральным грунтом с предварительным осушением участков. Поверхность болот подсыпается любыми местными грунтами слоем 0,7-1,0 м, за исключением переувлажненных. Предпочтительны песчаные грунты с пригрузкой их слоем растительной земли. Наряду с подсыпкой осуществляется вертикальная планировка, а также окультуривание поверхности для создания почвенного слоя.

- развитие экзогенных геологических процессов накладывает ограничения на размещение строительства, затрудняет прокладку инженерных сетей, дорог, может служить источником чрезвычайных ситуаций. При проектировании и строительстве зданий и сооружений необходимо руководствоваться п. 6 и п.13 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

- при проектировании и строительстве зданий и сооружений на ограничено благоприятных и неблагоприятных территориях необходимо руководствоваться СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

## Минерально-сырьевые ресурсы

На территории муниципального образования «Лисестровское» располагается одно месторождение песков строительных Ригач с запасами по категории А+В+С1 - 23,01 тыс. м3. Месторождения находится на консервации.

Для развития минерально-сырьевой базы, выявления новых перспективных площадок для добычи полезных ископаемых, переоценки существующих запасов, необходимо проведение геологоразведочных работ на территории муниципального образования.

## Земельные ресурсы

Данные по площади муниципального образования и по площади различных категорий земель приведены на основании обмера чертежа.

Общая площадь муниципального образования «Лисестровское» составляет 85281,5 га. Структура земельного фонда муниципального образования «Лисестровское» представлена в таблице ниже.

Таблица 2-3 Структура земельного фонда муниципального образования

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3155,7 | 3,7 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 721,9 | 0,8 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения | 1175,3 | 1,4 |
| 4 | Земли лесного фонда | 80140,9 | 94,0 |
| 5 | Земли водного фонда | 87,7 | 0,1 |
| 6 | Итого в административных границах: | 85281,5 | 100,0 |

Земли сельскохозяйственного назначения

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства. Площадь данной категории земель в границах муниципального образования составляет 3155,7 га (3,7 %).

Значительные площади сельскохозяйственных угодий находятся в запустении. Причиной этому стал упадок сельского хозяйства после распада СССР. Сельскохозяйственные угодья зарастают кустарником и заболачиваются.

Бывшие сельскохозяйственные леса теперь учитываются как лесной фонд и на эти земли установлено право Федеральной собственности.

Земли населенных пунктов

Согласно п. 1 ст. 83 Земельного кодекса РФ «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов». Общая площадь данной категории составляет 721,9 га (0,8 %). В муниципальном образовании отсутствуют утвержденные законом Архангельской области границы населенных пунктов. Состав земель населенных пунктов представлен в Таблице 2-4.

Таблица 2-4 Состав земель населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Амосово | 12,6 | 1,7 |
| 2 | д. Большая Корзиха | 32,0 | 4,4 |
| 3 | ж/д станция Брусеница | 0,0 | 0,0 |
| 4 | д. Бутырки | 4,7 | 0,7 |
| 5 | д. Волохница | 22,8 | 3,2 |
| 6 | д. Заозерье | 37,2 | 5,2 |
| 7 | д. Заручей | 25,6 | 3,5 |
| 8 | д. Захарово | 26,2 | 3,6 |
| 9 | ж/д станция Илес | 5,0 | 0,7 |
| 10 | д. Исакогорка | 63,0 | 8,7 |
| 11 | д. Кривляево | 31,3 | 4,3 |
| 12 | д. Кукушка | 34,7 | 4,8 |
| 13 | д. Любовское | 15,2 | 2,1 |
| 14 | д. Малая Корзиха | 17,1 | 2,4 |
| 15 | д. Мелехово | 18,0 | 2,5 |
| 16 | д. Мыза | 34,3 | 4,8 |
| 17 | д. Негино | 13,9 | 1,9 |
| 18 | д. Нестерово | 2,6 | 0,4 |
| 19 | д. Никольское | 38,5 | 5,3 |
| 20 | д. Новое Лукино | 12,2 | 1,7 |
| 21 | д. Окулово | 15,7 | 2,2 |
| 22 | д. Первая Гора | 17,9 | 2,5 |
| 23 | д. Ригач | 6,2 | 0,9 |
| 24 | д. Саломат | 2,5 | 0,3 |
| 25 | д. Семёново | 12,0 | 1,7 |
| 26 | д. Слободка | 16,5 | 2,3 |
| 27 | д. Средняя Гора | 15,7 | 2,2 |
| 28 | д. Тараканово | 46,3 | 6,4 |
| 29 | ж/д станция Тундра | 0,0 | 0,0 |
| 30 | д. Фельшинка | 13,2 | 1,8 |
| 31 | д. Часовенское | 45,7 | 6,3 |
| 32 | д. Ширша | 12,4 | 1,7 |
| 33 | п. Ширшинский | 70,9 | 9,8 |
| 34 | Итого: | 721,9 | 100,0 |

Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом РФ, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Общая площадь данной категории земель составила 1175,3 га (1,4 %).

Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения представлены землями занятыми железными дорогами, федеральными и региональными автомобильными дорогами, инженерными объектами (электроподстанции, опоры ЛЭП и т.д) и объектами промышленности.

Земли лесного фонда

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к категории земель лесного фонда относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным территориям отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.). Наибольшую площадь занимают земли лесного фонда (94,0 % всей территории).

Земли водного фонда

Площадь земель водного фонда составляет 87,7 га (0,1 %). Земли данной категории представлены акваторией реки Северная Двина.

## Лесные ресурсы

Общая характеристика лесного фонда.

При разработке раздела использованы следующие материалы:

- Лесной кодекс РФ.

- Лесохозяйственный регламент Северодвинского лесничества, ФГУП «Рослесинфорг», Северный филиал государственной инвентаризации лесов,  Архангельская экспедиция, Архангельск, 2008г.

- Лесохозяйственный регламент Архангельского лесничества, ФГУП «Рослесинфорг», Северный филиал государственной инвентаризации лесов,  Архангельская экспедиция, Архангельск, 2008г.

- Прочие материалы.

Лесохозяйственные регламенты разработаны на срок 10 лет.

Территория лесов МО «Лисестровское», общей площадью 80140,9 га, представлена лесным фондом Северодвинского лесничества, в составе Северодвинского участкового лесничества, кварталы: 143, 144, 154, 159, 190-200, 218-228, 249-259, 280-285, 306-311, 332-337, 358-363, 382-387, 395-400, 401,406; Архангельского лесничества в составе Исакогорского участкового лесничества, кварталы: 30-32, 33-37, 41-45.

По лесорастительному районированию территории Северодвинского и Архангельского лесничеств отнесены к северо-таежному лесному району таежной зоны Европейско-Уральской части Российской Федерации.

В соответствии с экономическим, экологическим и социальным значением, леса лесничеств, в границах МО «Лисестровское», разделены на следующие категории защитности:

1. Защитные леса – 17994 га, в том числе:

- леса водоохранных зон – 3349 га,

- зеленые зоны – 3018 га,

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов – 1397 га,

- нерестоохранные полосы лесов – 10230 га.

2. Эксплуатационные леса – 62146,9 га

Всего лесов в границах МО «Лисестровское» - 80140,9 га

К защитным относятся леса, основным назначением которых является выполнение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки, с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Большую часть земель лесного фонда МО «Лисестровское» составляют лесные земли (около 60% общей площади), почти целиком представленные землями, покрытыми лесной растительностью. Нелесные земли занимают около 40% - это в основном болота.

Использование лесов

На территории МО «Лисестровское» основным возможным видом использования лесов является заготовка древесины.

Заготовка древесины возможна на всей территории лесного фонда МО, за исключением особо защитных участков.

Заготовка древесины осуществляется гражданами и юридическими лицами в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и Областным законом от 31 октября 2007 г №431-21-03 «О реализации органами государственной власти Архангельской области государственных полномочий в сфере лесных отношений», а также на основании Закона Архангельской области от 27.06.2007 года № 368-19-03 «О реализации органами государственной власти Архангельской области государственных полномочий в сфере лесных отношений» (принят Архангельским областным Собранием депутатов 27.06.2007).

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок составляет в МО «Лисестровское» около 45 тыс. м3 древесины в ликвиде.

Заготовка пищевых лесных ресурсов. Северная тайга обладает большими запасами пищевых лесных ресурсов, в Архангельской области разрешено использование лесов для их заготовки.

Здесь произрастают ягоды: черника, брусника, клюква, морошка, голубика; грибы: белый, подберезовик, моховик, масленок, сыроежка. Сбор ягод и грибов – излюбленное занятие населения. Возможен также сбор березового сока населением.

Использование лесов для осуществления  рекреационной деятельности. Для рекреации предназначены, прежде всего, леса зеленой зоны.

Рекреационное использование лесов для отдыха в МО носит в настоящее время стихийный характер. С целью отдыха лес посещают горожане, жители лесных и рабочих поселков и деревень, а также проезжающие транзитом автолюбители. Для рекреации часто используются леса, которые совсем недавно считались недоступными. С развитием дорожной сети места отдыха отодвигаются от окрестностей населенных пунктов к примечательным природным объектам: берегам рек, озер, обладающим большой эстетической ценностью.

В соответствии со ст. 41 ЛК, леса могут использоваться в рекреационном направлении – в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности согласно Приказу Рослесхоза от 21.02.2012 г. № 62 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности» (зарегистрирован в Минюсте РФ 28.03.2012 г. № 23634.

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты живой природы (животного мира и растительности), водные и геологические объекты. Леса для осуществления рекреационной деятельности используются способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека. Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности не должно препятствовать праву граждан пребывать в лесах.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение построек на лесных участках (беседок, пунктов хранения инвентаря и др.) и осуществление благоустройства лесных участков (устройство дорожно-тропиночной сети, информационных стендов и аншлагов по природоохранной тематике, скамей, навесов от дождя, указателей направлений движения, контейнеров для сбора и хранения мусора и др.).

В последнее время быстро растет востребованность рекреационных функций лесов.

Специфика природных, социально-экономических условий района, особенности географического положения таежных лесов оказывают влияние на характер рекреационного использования. Среди особенностей использования лесных таежных земель европейского Севера в рекреационном отношении следует отметить: высокую представленность собирательской, промысловой форм; высокую концентрацию рекреационных нагрузок на территориях окрестностей муниципального образования и придорожных полос, сравнительно невысокий уровень мотивации пребывания в лесу познавательским и оздоровительным моментами, пониженная комфортность практически всех форм отдыха.

# Комплексная оценка и планировочная организация территории

## Современная планировочная организация территории муниципального образования

### Система планировочных ограничений

Анализ территориальных ресурсов территорий муниципального образования и оценка возможностей перспективного градостроительного развития муниципального образования на прилегающих территориях выполнены с учетом действующей системы планировочных ограничений.

Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- СЗЗ от производственно-коммунальных объектов;

- СЗЗ от инженерно-технических и санитарно-технических объектов;

- придорожные полосы от автомобильных дорог;

- охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, АЭП), водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторождения полезных ископаемых (территории нормативного недропользования);

- особо охраняемые природные территории, территории природно-рекреационного назначения.

Санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальных объектов

В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах проектируемой территории, оказывающих воздействие на окружающую среду и здоровье населения, а также их санитарно-защитные зоны.

На чертеже «Схема зон с особыми условиями использования территории» показаны промышленно-коммунальные предприятия, санитарно-технические, инженерные объекты, объекты специального назначения и их санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

В разделе «Организация санитарно-защитных зон» приведен список промышленно-коммунальных предприятий МО «Лисестровское» с указанием размеров СЗЗ и классов (в соответствии с санитарной классификацией).

По санитарной классификации предприятия в МО «Лисестровское» подразделяются:

- II класса: ООО «Нефтебизнес» - хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки (дер. Большая Корзиха) – СЗЗ составляет 500 м.

- III класса: СХП «Любовское» - животноводство (КРС – 350 голов); ООО «Модуль древ» - распиловка и строгание древесины, пропитка древесины; Кладбище (расположено в районе 4 км автодороги Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры), площадь 11,8 га – СЗЗ составляет 300 м.

- IV класса: ООО «Мебельщик» - производство мебели (дер. Исакогорка);  «Приморская районная станция по борьбе с болезнями животных» - ветеринарная деятельность (дер. Волохница); Автозаправочная станция – СЗЗ составляет 100 м.

- V класса: сельские кладбища (в районе дер. Фельшинка, дер. Тараканово, дер. Негино, дер. Никольская); котельная; пожарная часть; фельдшерско-акушерские пункты (пос. Ширшинский, дер. Окулово) и отдельно стоящие гаражи – СЗЗ составляет 50 м.

Проекты санитарно-защитных зон отдельных предприятий, в муниципальном образовании «Лисестровское» не разработаны.

В проекте в системе планировочных ограничений и территорий регламентированного градостроительного использования приняты нормативные СЗЗ для предприятий, не имеющих утвержденных проектов СЗЗ.

Нормативные СЗЗ предприятий и объектов установлены на основании действующих нормативных документов:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция),

- Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.0701-89*. М., 2000 г.

Таблица 3-1 Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон, определённые в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

| Разрешенные виды использования (разрешенные к размещению объекты) | Запрещенные виды использования (запрещенные объекты к размещению) |
| --- | --- |
| Сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания; Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство Пожарные депо Бани Прачечные Гаражи Площадки индивидуальной стоянки автомобилей и мотоциклов Автозаправочные станции Здания, управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием данного предприятия Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия Сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта Транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы Артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды Канализационные насосные станции Сооружения оборотного водоснабжения Питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и СЗЗ | Жилые дома Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки Предприятия пищевой промышленности, а также по производству посуды, тары, оборудования и т.д. для пищевой промышленности, склады готовой продукции Предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды Спортивные сооружения общего пользования Парки Образовательные учреждения Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования |

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Представление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Роспотребнадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методами расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Санитарные разрывы от инженерно-технических и санитарно-технических объектов

- от железнодорожной ветки – 100 м.

Придорожные полосы от автомобильных дорог

- автомобильные дороги II – III категорий – 100 м.

- придорожные полосы автомобильных дорог – от 25 до 75 м.

Размеры СЗЗ и придорожных полос установлены в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, пп 6.8, 6.9 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений и федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В целях охраны водных источников от загрязнения, засорения и истощения в соответствии с Водным Кодексом РФ предусматривается организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Таблица 3-2 Перечень водоохранных зон

| № п/п | Водный объект | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | р. Лая, 131 км | 200 | 50 |
|  | р. Обокша, 132 км | 200 | 50 |
|  | р. Брусовица, 68 км | 200 | 50 |
|  | р. Ширша, 23 км | 100 | 50 |
|  | Р. Елоуша, 20 км | 100 | 50 |
|  | р. Шухта, 19 км | 100 | 50 |
|  | р. Карасса, 18 км | 100 | 50 |
|  | р. Илас, 17 км | 100 | 50 |
|  | р. Воя, 14 км | 100 | 50 |
|  | р. Лесная, 3 км | 50 | 50 |
|  | прочие реки длиной до 10 км, ручьи | 50 | 50 |
|  | оз. Нижн. Лайское, пл. 21,6 га +26,1 га | 50 | 50 |
|  | оз. Верх. Лайское, пл. 4,1 га | 50 | 50 |
|  | оз. Болотное, пл. 8,5 га | 50 | 50 |
|  | оз. Черное, пл. 16,3 га +12,4 га | 50 | 50 |
|  | оз. Щучье, пл. 21,9 га +12,2 га | 50 | 50 |
|  | оз. Бол. Карасское, пл. 109,2 га | 50 | 50 |
|  | оз. Бол. Белое, пл. 23,5 га | 50 | 50 |
|  | оз. Мал. Белое, пл. 8,9 га | 50 | 50 |
|  | оз. Гусиное, пл.37,1 га | 50 | 50 |
|  | оз. Ямное, пл. 13,7 га +52,9 га | 50 | 50 |
|  | оз. Мал. Войозеро, пл. 19,3 га | 50 | 50 |
|  | оз. Войозеро, пл. 445,8 га | 50 | 50 |
|  | оз. Андозеро, пл. 0,7 га | 50 | 50 |
|  | оз. Сергозеро, пл. 48,5 | 50 | 50 |
|  | оз. Клюкозеро, пл. 33,3 га | 50 | 50 |
|  | оз. Бол. Северское, пл.117,7 га | 50 | 50 |
|  | оз. Светлое, пл. 4,4 га | 50 | 50 |
|  | оз. Восточное, пл. 7,4 га | 50 | 50 |

Установленные вышеуказанным документом водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы показаны на схемах генерального плана муниципального образования.

В пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос вводится особый режим хозяйствования.

В пределах ВОЗ запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и др. машин и механизмов;

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территории дачных и садово-огородных участков;

- проведение рубок леса главного пользования;

- проведение без согласования с бассейновыми и др. территориальными органами управления использованием и охраны водного фонда строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и др. объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и др. работ.

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация лагерей скота, кроме использования традиционных мест водопоя, устройство купочных ванн;

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автомобилей и тракторов кроме автомобилей специального назначения.

В пределах ПЗП разрешается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, водозаборов, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование в которой установлены требования по соблюдению водоохранного режима. ПП, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. ЗСО I, II, III поясов источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения включают три пояса (в СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84*):

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору,

- II-III пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

ЗСО водозаборов на территории муниципального образования показаны на «Схеме зон с особыми условиями».

Границы ЗСО установлены следующие:

- ЗСО I пояса: поверхностные водозаборы (озерные и речные): Реки Лая, Ширша, Воя, Обокша, Брусовица.

- ЗСО II пояса: для поверхностных водозаборов в соответствии с проектами зон санитарной охраны; СанПиН 2.1.4.1110-02.

- ЗСО III пояса: для поверхностных водозаборов в соответствии с проектами зон санитарной охраны.

В таблице ниже представлены ограничения на использование территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Таблица 3-3 Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.027-95, СНиП 2.04.02-84)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | -все виды строительства; -проживание людей; -посадка высокоствольных деревьев | - ограждение; - планировка территории; - озеленение; - отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС; - рубки ухода и санитарные рубки |
| II пояс ЗСО | - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных отходов, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод. | - купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации; - рубки ухода и санитарные рубки леса; - новое строительство с организацией отвода стоков на КОС; - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; - отведение сточных вод, отвечающих гигиеническим требованиям; - санитарное благоустройство территории населенных пунктов. |
| III пояс ЗСО | - отведение загрязненных сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям. | - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; - использование химических методов борьбы с эфтрофикацией водоемов; - рубки ухода и санитарные рубки леса; - отведение сточных вод, отвечающих нормативам; - санитарное благоустройство территории. |

Особо охраняемые природные территории, территории природно-рекреационного назначения

На территории МО «Лисестровское» располагается часть Беломорского государственного природного биологического заказника регионального значения.

Заказник образован с целью сохранения и восстановления редких животных, а также ценных в хозяйственном отношении видов водоплавающей дичи и других многочисленных видов охотничьих животных в местах концентрации на путях пролета, обитания и размножения в бассейне реки Северной Двины.

Режим Заказника:

1. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам.

Запрещаются:

- рубки лесных насаждений (кроме рубок ухода и выборочных санитарных рубок);

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста в лесах, болотах, водно-болотных угодьях, а также в пределах береговой линии водных объектов;

- выжигание растительности;

- охота на все виды зверей и птиц, разорение гнезд, нор, дупел, плотин и других убежищ, сбор яиц;

- натаска и нагонка охотничьих собак;

- пристрелка охотничьего оружия;

- хранение минеральных удобрений россыпью под открытым небом.

2.  На территории заказника разрешаются:

- организация туризма по согласованию с агентством природных ресурсов и экологии Архангельской области;

- размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;

- любительское и спортивное рыболовство в соответствии с действующим законодательством;

- традиционные виды деятельности (сенокошение, выпас скота, сбор грибов и ягод);

- регулирование численности объектов животного мира по согласованию со специально уполномоченными государственными органами.

3. Охрана территории заказника, а также проведение природоохранных мероприятий осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

## Основные направления градостроительного развития территории муниципального образования

Проектом предполагается рациональное использование территории населенных пунктов, при котором значительная часть положений Генерального плана реализуется за счет вовлечения в градостроительную деятельность ранее не использованных территорий. Генеральный план в основном сохраняет сложившуюся планировочную структуру и функциональное зонирование территории и предусматривает ее органичное развитие на первую очередь и на расчетный срок.

Расширение территории населенных пунктов происходит за счет земель лесного фонда, земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, транспорта и иного специального назначения.

Проектом предлагаются к расширению следующие населенные пункты:   деревня Мелехово, деревня Амосово, деревня Кривляево, деревня Кукушка, деревня Нестерово, деревня Тараканово, деревня Часовенское деревня Ширша.

### Архитектурно-пространственная организация территории

В основу архитектурно-планировочной организации населенных пунктов муниципального образования положены следующие общие принципы:

- соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований (санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения и пр.);

- сохранение сложившейся планировки населенных пунктов;

- первоочередное освоение под жилую и общественную застройку территориальных резервов в границах населенных пунктов, упорядочение территорий с отводами под новое жилищное строительство;

- выбор направления и масштаба дальнейшего развития населенных пунктов с учетом комплексной оценки условий инженерно-строительных природоохранных и планировочных условий экономического и социального развития;

- для упорядочения границ и земельных отношений разработаны границы всех населенных пунктов, с включением в них необходимых территориальных резервов для развития селитебных и производственных зон.

Структура населенных пунктов формируется сетью улиц, пешеходных сообщений и зеленых насаждений.

Основой транспортной схемы муниципального образования являлась железнодорожная ветка «Обозерская - Исакогорка - Архангельск-Город»,  а также автомобильные дороги общего пользования регионального и местного значений, которые связывают населенные пункты муниципального образования с административным центром Архангельской области – городом Архангельск.

### Функциональное зонирование территории

Предложения по функциональному зонированию базируются на анализе современного использования территории, природно-ресурсного потенциала и основных стратегических направлениях социально-экономического развития муниципального образования.

В границах рассматриваемой территории выделяются два основных направления градостроительной политики органов местного самоуправления и привлекаемого к реализации проекта бизнеса: реконструкция и новое освоение.

Зона реконструкции и благоустройства - это территории сложившейся застройки. Предусматривается упорядочение существующей жилой застройки с развитием транспортных и пешеходных связей, отвечающих современным требованиям, завершение формирования сложившихся кварталов и придания им современных тенденций планировочной организации, повышается уровень благоустройства территорий.

Зона нового освоения - это сформированные на свободных территориях селитебные, производственные и общественно-деловые территории.

Местоположение территории, транспортная доступность, особенности ландшафта, обеспечивающие высокую инвестиционную привлекательность территории, определяют ее развитие по функциональным направлениям.

В Генеральном плане МО «Лисестровское» установлены следующие типы зон преимущественного функционального назначения:

- Зона градостроительного использования

- Зона сельскохозяйственного использования

- Зона лесохозяйственного использования

- Зона природоохранного назначения (ООПТ)

- Зоны и объекты  транспортной инфраструктуры;

- Зоны и объекты  инженерной инфраструктуры;

- Зоны специального назначения;

- Рекреационные зоны.

Зона градостроительного использования  – предназначена для размещения жилой застройки односемейными (индивидуальными) и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон. К данной зоне относятся также территории коллективных садоводств. В таких зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. Зона предназначена для размещения общественно-деловой застройки различного назначения. Допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан: общежитий, а также подземных или многоэтажных гаражей.

Зона лесохозяйственного использования – предназначена для размещения лесов лесного фонда.

Зона природоохранного назначения (ООПТ) – предназначена для размещения особо охраняемых природных территорий МО «Лисестровское» – Беломорского государственного природного биологического заказника регионального значения.

Зоны объектов инженерной инфраструктуры – предназначены для размещения инженерной инфраструктуры, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах объектов инженерной инфраструктуры допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначена указанная зона.

Зоны объектов транспортной инфраструктуры – предназначены для размещения улично-дорожной сети, объектов транспорта, складов, объектов внешнего транспорта, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах объектов транспортной инфраструктуры допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены указанные зоны.

Зоны сельскохозяйственного использования – предназначены для размещения огороднических товариществ и ведения крестьянско-фермерского хозяйства.

Рекреационные зоны – предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом в соответствии с типами объектов указанными в наименованиях зон. В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены рекреационные зоны.

Зоны специального назначения – предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон. На территории муниципального образования такими объектами являются кладбища.

# Демографический потенциал

Численность постоянного населения МО «Лисестровское» на 01.01.2013 года составила 2504 человек.

Таблица 4-1 Численность населения МО «Лисестровское» в разрезе населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования.

| Населённый пункт | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | 01.01.2011 | 01.01.2013 |
| МО «Лисестровское», в том числе: | 1954 | 2504 |
| дер. Амосово | 26 | 48 |
| дер. Большая Корзиха | 49 | 129 |
| ж/д станция Брусеница | 6 | 13 |
| дер. Бутырки | 4 | 6 |
| дер. Волохница | 50 | 127 |
| дер. Заозерье | 9 | 36 |
| дер. Заручей | 20 | 38 |
| дер. Захарово | 6 | 8 |
| ж/д станция Илес | 2 | 6 |
| дер. Исакогорка | 260 | 281 |
| дер. Кривляево | 26 | 33 |
| дер. Кукушка | 32 | 28 |
| дер. Любовское | 15 | 47 |
| дер. Малая Корзиха | 5 | 19 |
| дер. Мелехово | 55 | 48 |
| дер. Мыза | 1 | 7 |
| дер. Негино | 3 | 5 |
| дер. Нестерово | 10 | 10 |
| дер. Никольское | 6 | 3 |
| дер. Новое Лукино | 30 | 26 |
| дер. Окулово | 36 | 77 |
| дер. Первая Гора | 3 | 1 |
| дер. Ригач | 2 | 18 |
| дер. Саломат | 3 | 3 |
| дер. Семёново | 43 | 59 |
| дер. Слободка | 3 | 11 |
| дер. Средняя Гора | 9 | 25 |
| дер. Тараканово | 2 | 1 |
| ж/д станция Тундра | 9 | 8 |
| дер. Фельшинка | 25 | 32 |
| дер. Часовенское | 140 | 173 |
| дер. Ширша | 3 | 6 |
| пос.Ширшинский | 1061 | 1172 |

Демографическая ситуация в муниципальном образовании обусловлена процессом естественной убыли населения и механическим приростом населения. Высокий миграционный прирост в муниципальное образование перекрывает небольшой уровень естественной убыли населения муниципального образования, за счёт чего численность муниципального образования активно растёт. Так численность населения муниципального образования возросла к 01.01.2013 года по сравнению с уровнем 2005 года, равного 2333 человекам на 171 человек.

Доля мужского населения на 01.01.2013 составляет 45%, женского-55%.

Таблица 4-2 Естественное и механическое движение населения в МО «Лисестровское» за 2011-2012 год.

| Показатели | Ед. измерения | 2008год | 2009год | 2010год | 2011год | 2012год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 29 | 19 | 26 | 23 | 20 |
| Число умерших | человек | 37 | 31 | 26 | 34 | 14 |
| Естественный прирост/убыль | человек | -8 | -12 | 0 | -11 | 6 |
| Число прибывших | человек | 108 | 143 | 138 | 128 | 135 |
| Число выбывших | человек | 96 | 87 | 102 | 87 | 96 |
| Миграционный прирост | человек | 12 | 56 | 36 | 41 | 39 |
| Изменение численности населения за год | человек | 2 | 44 | 36 | 30 | 45 |

Таблица 4-3 Численность безработных в МО «Лисестровское» на 2010-2012 год.

| Безработные по категориям | 2010г | 2011г | 2012г |
| --- | --- | --- | --- |
| Обратилось в Центр занятости населения и признано безработными | 43 | 38 | 42 |
| трудоустроено | 13 | 17 | 22 |
| Направлено на профобучение | 6 | 4 | 5 |

В МО «Лисестровское» крайне мал уровень неработающих граждан (процент от общей численности населения)- в 2012 году он составил 0,6%, в 2011 году- 0,9%. Население муниципального образования работает как в самом муниципальном образовании  «Лисестровское», так и в городах Архангельск и Новодвинск.

##### Прогноз численности населения

В МО «Лисестровское» в последние годы наблюдается процесс роста численности населения за счёт положительного механического, миграционного прироста, перекрывающего естественную убыль населения.

В виду граничащего положения МО «Лисестровское» к быстро развивающемуся городу Архангельску, в проектируемом периоде, можно прогнозировать повышение миграционного прироста и ускорения темпов иммиграции в муниципальное образование к расчётному сроку.

Генеральным планом прогнозируется увеличение численности населения муниципального образования до 3200 чел. к 2035 году, то есть на 696 человека по сравнению с численностью населения на 01.01.2013.

Таблица 4-4 Прогноз численности населения муниципального образования «Лисестровское» по отдельным населенным пунктам

| Населённый пункт | Население, чел. |
| --- | --- |
|  | 01.01.2013 | Расчетный срок, 2035 год |
| МО «Лисестровское», в том числе: | 2504 | 3200 |
| дер. Амосово | 48 | 65 |
| дер. Большая Корзиха | 129 | 170 |
| ж/д станция Брусеница | 13 | 17 |
| дер. Бутырки | 6 | 10 |
| дер. Волохница | 127 | 160 |
| дер. Заозерье | 36 | 48 |
| дер. Заручей | 38 | 50 |
| дер. Захарово | 8 | 6 |
| ж/д станция Илес | 6 | 8 |
| дер. Исакогорка | 281 | 370 |
| дер. Кривляево | 33 | 44 |
| дер. Кукушка | 28 | 37 |
| дер. Любовское | 47 | 60 |
| дер. Малая Корзиха | 19 | 25 |
| дер. Мелехово | 48 | 65 |
| дер. Мыза | 7 | 5 |
| дер. Негино | 5 | 10 |
| дер. Нестерово | 10 | 14 |
| дер. Никольское | 3 | 6 |
| дер. Новое Лукино | 26 | 35 |
| дер. Окулово | 77 | 100 |
| дер. Первая Гора | 1 | 1 |
| дер. Ригач | 18 | 16 |
| дер. Саломат | 3 | 6 |
| дер. Семёново | 59 | 76 |
| дер. Слободка | 11 | 8 |
| дер. Средняя Гора | 25 | 20 |
| дер. Тараканово | 1 | 1 |
| ж/д станция Тундра | 8 | 10 |
| дер. Фельшинка | 32 | 43 |
| дер. Часовенское | 173 | 230 |
| дер. Ширша | 6 | 4 |
| пос.Ширшинский | 1172 | 1480 |

# Экономический потенциал

Экономический потенциал МО «Лисестровское» обусловлен его экономико-географическим положением: пограничным положением с городом Архангельском и городом Новодвинском, а также наличием крупных транспортных сетей, проходящих через муниципальное образование: автомобильной дороги федерального значения «Москва-Архангельск» (М-8 «Холмогоры») и железных дорог «Москва-Архангельск», «Исакогорка-Турдеевская лесобаза» Архангельского отделения Северной железной дороги.

### Промышленность

Промышленный комплекс МО «Лисестровское» представлен предприятиями лесной промышленности:  деревообрабатывающей промышленности, мебельной промышленности и частично промышленностью строительных материалов. На территории муниципального образования расположены следующие предприятия:

- ООО «Мебельщик» - производство мебели, деревня Исакогорка.

- ООО «Модуль древ» - распиловка и строгание древесины, пропитка древесины, дер. Окулово

- ООО «Нефтебизнес» - хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки, деревня Большая Корзиха.

### Сельскохозяйственное производство

Вследствие неблагоприятных природно-климатических условий на территории МО «Лисестровское» сельскохозяйственное производство в муниципальном образовании развито недостаточно.

На территории муниципального образования осуществляет деятельность ООО «Любовское», расположенное в дер. Любовское. Основная специализация предприятия – производство животноводческой продукции (мяса, молоко), а также выращивание картофеля. В хозяйстве в настоящее время имеется 350 голов КРС. Кроме того сельскохозяйственным производством на территории муниципального образования занимаются крестьянские фермерские хозяйства, в частности КФХ Рюмина Ф.М. (дер. Нестерово) и КФХ Григорян Г.М. (дер. Исакогорка), которые также специализируются, в основном, на производстве животноводческой продукции. Кроме крупных сельскохозяйственных предприятий сельскохозяйственное производство на территории муниципального образования осуществляют личные подсобные хозяйства, производящие продукцию для личных нужд.

Объемы производства в настоящее время не позволяют обеспечить население муниципального образования в полной мере сельскохозяйственной продукцией собственного производства. Обеспечение продовольственной безопасности возможно только за счет ввоза сельскохозяйственных продуктов из г. Архангельска, районов Архангельской области и соседних регионов.

Для развития сельскохозяйственного производства на территории МО «Лисестровское» необходимо проведение следующих мероприятий:

- модернизация существующих фондов;

- расширение посевных площадей;

- выделение кредитных средств основных сельскохозяйственным производителям муниципального образования на выгодных условиях;

- поддержка личных подсобных хозяйств.

Отдельно в проекте учтены мероприятия Объединенной схемы территориального планирования частей Архангельской области», а именно:

- строительство картофелехранилища в дер. Любовское (сроки реализации проекта 2010-2015 гг.).

- развитие молочного животноводства и выращивание безвирусного оздоровленного посадочного материала картофеля в ООО «Любовское» (сроки реализации проекта – 2010-2015 гг.).

Реализация предложенных мероприятий позволит улучшить обеспеченность местного населения основными сельскохозяйственными продуктами собственного производства и окажет положительное влияние на развитие сельскохозяйственной отрасли Приморского района в целом.

### Малое предпринимательство, сфера торговли и сфера услуг

Сфера торговли в МО «Лисестровское» представлена как предприятиями розничной, так и предприятиями оптовой торговли, а также предприятиями торговли в форме индивидуального предпринимательства.

Наиболее крупные предприятия торговли муниципального образования:

- ООО ТОП «Табак и К» -  деятельность агентов по оптовой продаже, дер. Большая Корзиха.

- ООО «Торговый дом «Табак Трейдинг» - неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями»

- ПО «Северный торговый центр» - магазин смешанных товаров, деревня Окулово.

Также, на территории МО «Лисестровское» имеется 7 магазинов, 6 из которых продовольственные.

Сфера услуг в муниципальном образовании недостаточно развита. На территории МО «Лисестровское» имеется государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Приморская районная станция по борьбе с болезнями животных» в деревне Волохница.

### Строительный комплекс

Строительный комплекс МО «Лисестровское» представлен предприятием ООО «Поморец», занимающимся производством общестроительных работ и возведением зданий.

### Туризм и рекреация

На территории муниципального образования отсутствуют памятники культуры и музеи, имеется возможность развивать только природный туризм, зону рекреации. В МО «Лисестровское» имеется ряд водных объектов: озера - Войозеро, Большое Карасское, Ямное и другие, а также  реки - Лесная, Лая, Северка и другие.

В деревне Никольское имеется база отдыха ООО «Новодвинский горнолыжный клуб».

### Основные цели и задачи по развитию экономики муниципального образования

Промышленный комплекс

- Выделение земельных участков под размещение предприятий пищевой промышленности, пос. Ширшинский

- Выделение земельных участков под размещение предприятий деревообрабатывающей промышленности, дер. Окулово

- Выделение земельных участков под размещение предприятий мебельной промышленности, дер. Исакогорка

- Выделение земельных участков под размещение предприятий промышленности строительных материалов, пос. Ширшинский

- Организация новых производств, переход на инновационный путь развития:

- применение малозатратных высокотехнологичных производств;

- применение экологически чистых технологий;

- Создание инвестиционных площадок для развития новых и расширения старых производств, привлечение инвесторов.

- Сертификация предприятий промышленности в соответствии с различными стандартами качества и управления.

Малое предпринимательство

- Выделение земельных участков под размещение предприятий малого бизнеса, пос. Ширшинский

- Выделение земельных участков под размещение предприятий малого бизнеса, пос. Ширшинский

- Выделение земельных участков под размещение предприятий малого бизнеса, дер. Исакогорка

- Создание условий для развития малого предпринимательства и бизнеса посредством подготовки инвестиционных площадок.

- Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства:

- обеспечение консультативной и методической поддержкой субъектов малого предпринимательства и торговли;

- обеспечение доступа малого предпринимательства и торговли к кредитным ресурсам;

- Развитие малого предпринимательства в производственной сфере, а также в сфере услуг, увеличение налогооблагаемой базы.

- Доведение инновационных разработок до производства конкурентоспособной продукции.

- Кадровое обеспечение деятельности малых и торговых предприятий.

Торговля

- Создание на территории муниципального образования развитой торговой сети, включающей в себя учреждения торговли всех уровней.

- Проведение мероприятий по активизации торговли в муниципальном образовании : проведение выставок-ярмарок, привлечение крупных торговых сетей, создание инвестиционных площадок для объектов торговли, использование инновационных методов торговли, основанных на сети Интернет.

Сфера услуг

- Создание льготных условий и возможностей для развития всего спектра возможных предоставляемых услуг.

Строительный комплекс

- Создание условий для активизации строительства жилья, промышленных и социальных объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Создание условий для развития производства строительных материалов и конструкций;

- Развитие государственной поддержки и кредитования в строительной сфере;

- Внедрение инновационных технологий строительства.

Организационная поддержка предпринимательства и сферы услуг муниципального образования

- Информационная поддержка  предпринимательства и сферы услуг муниципального образования.

- Привлечение инвестиций.

Туризм и рекреация

- Выделение земельного участка под размещение базы отдыха в районе озёр оз.Мелкое и оз.Глубокое.

- Формирование и предоставление земельного участка, организация базы с лодочной станцией, дер. Никольское.

- Выделение земельного участка под строительство гостиницы в пос. Ширшинский.

- Создание инфраструктуры туризма, строительство гостевых домов, туристических баз, обустройство территорий, предназначенных рекреации и туризма.

- Проведение информационной поддержки туристической сферы, размещение информации о природных и исторических туристических объектах в различных СМИ, сети Интернет.

# Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда на территории МО «Лисестровское» по состоянию на 01.01.2013 составляет 89800 кв.м общей площади, средняя жилищная обеспеченность 35,9 кв.м/чел. Жилищная обеспеченность в административном центре муниципального образования,  дер. Окулово составляет 44,2 кв.м/чел.

Таблица 6-1 Структура жилищного фонда МО «Лисестровское» в разрезе населённых пунктов на 01.01.2013, кВ.м общей площади

| Наименование показателей | Жилищный фонд, кв.м.общей площади |
| --- | --- |
|  | Индивидуальный | Многоквартирный | Итого |
| МО «Лисестровское», в том числе: | 71200 | 18600 | 89800 |
| дер. Амосово | 3600 |  | 3600 |
| дер. Большая Корзиха | 3430 | 1370 | 4800 |
| ж/д станция Брусеница | 140 | 160 | 300 |
| дер. Бутырки | 700 |  | 700 |
| дер. Волохница | 3960 | 340 | 4300 |
| дер. Заозерье | 7400 |  | 7400 |
| дер. Заручей | 2500 |  | 2500 |
| дер. Захарово | 1600 |  | 1600 |
| ж/д станция Илес | 400 |  | 400 |
| дер. Исакогорка | 3990 | 3110 | 7100 |
| дер. Кривляево | 900 |  | 900 |
| дер. Кукушка | 3400 |  | 3400 |
| дер. Любовское | 3100 |  | 3100 |
| дер. Малая Корзиха | 2200 |  | 2200 |
| дер. Мелехово | 2600 |  | 2600 |
| дер. Мыза | 1100 |  | 1100 |
| дер. Негино | 800 |  | 800 |
| дер. Нестерово | 480 |  | 480 |
| дер. Никольское | 1500 |  | 1500 |
| дер. Новое Лукино | 1900 |  | 1900 |
| дер. Окулово | 3400 |  | 3400 |
| дер. Первая Гора | 1800 |  | 1800 |
| дер. Ригач | 800 |  | 800 |
| дер. Саломат | 500 |  | 500 |
| дер. Семёново | 2350 | 250 | 2600 |
| дер. Слободка | 1120 |  | 1120 |
| дер. Средняя Гора | 2100 |  | 2100 |
| дер. Тараканово | 500 |  | 500 |
| ж/д станция Тундра | 2400 | 100 | 2500 |
| дер. Фельшинка | 2900 |  | 2900 |
| дер. Часовенское | 2740 | 1760 | 4500 |
| дер. Ширша | 1800 |  | 1800 |
| пос. Ширшинский | 3090 | 11510 | 14600 |

Площадь индивидуального жилищного фонда на 01.01.2013 составляет 79% от площади всего жилищного фонда, 21% составляет площадь многоквартирного жилищного фонда. В пос. Ширшинский сконцентрировано 16% всего жилищного фонда муниципального образования.

По состоянию на 01.01.2013 в МО «Лисестровское» имеется 4 дома аварийного жилищного фонда общей площадью 536 кв.м.в пос.Ширшинский и 7 домов ветхого жилищного фонда: 4 дома в пос.Ширшиский общей площадью 2600 метров, а также по 1 дому в населённых пунктах железнодорожная станции: Илес, Тундра и Брусеница.

Централизованные инженерные сети имеются в деревнях Часовенское, Семеново, Любовское, Фельшинка, Исакогорка, Большая Корзиха, Волохница и пос. Ширшинский. В остальных населенных пунктах инженерные сети отсутствуют.

Незначительные объемы строительно-монтажных работ в муниципальном образовании не способствуют качественному улучшению жизни населения и, соответственно, полноценному развитию муниципального образования.

Необходимо решать проблемы инженерного обеспечения МО «Лисестровское», повышать процент благоустроенных домов и уровень жилищной обеспеченности.

### Проектные предложения

При условии улучшения экономической обстановки и повышения доходов населения, введение ипотечного кредитования жилищного строительства будет являться стимулирующим фактором для приобретения жилья и закрепления населения в муниципальном образовании «Лисестровское».

Одним из ключевых направлений экономических преобразований является проведение последовательной и ответственной инвестиционной политики, предусматривающей концентрацию бюджетных средств на финансирование приоритетных программ и проектов, привлечение внебюджетных инвестиционных ресурсов, создание и внедрение комбинированных гибких схем финансирования жилищного строительства.

Основные цели решения жилищной проблемы – улучшение качества жизни, качества жилой среды населения, что в свою очередь повысит инвестиционную привлекательность МО «Лисестровское» и позволит закрепить молодое население в муниципальном образовании.

В настоящем проекте расчет необходимых объемов нового жилищного строительства исходит из того, что численность населения муниципального образования будет возрастать и потребуются новые жилые площади. Также расчёты проводятся с учётом вывода и замещения домов аварийного и ветхого жилищного фонда, генеральным планом учитывается, что часть жилого фонда к расчётному сроку, 2035 году, станет аварийным.

Также важнейшей задачей в области жилищно-строительной политики для муниципальных властей МО «Лисестровское» на проектный период может являться:

- расширение адресной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий при строительстве или приобретении жилья с учетом уровня их дохода и времени ожидания в очереди;

- обеспечение возможности, как для целевого решения жилищно-квартирного вопроса, так и для улучшения жилищных условий различных групп и слоев населения в форме жилищных кооперативов, товариществ и т. пос.;

- сохранение практики предоставления жилья малоимущим гражданам, очередникам имеющим льготные права на получение жилья по федеральным программам и некоторым другим группам населения бесплатно или за доступную плату;

улучшение уровня инженерного оборудования уже имеющихся домов

Таблица 6.1.1-1  Существующий, сохраняемый и проектный жилищный фонд МО «Лисестровское» в разрезе населённых пунктов

| Населенный пункт | Жилищный фонд, кв.м.общей площади на 01.01.2013. | Численность проживающих на 01.01.2013,, чел | Сохраняемый жилой фонд к 2035 году, кв.м.общей площади | Проектируемый жилой фонд на расчетный срок 2035 год, кв.м.общей площади | Численность проживающих2035 год, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИЖС | Многоквартирные дома | Итого |  | ИЖС | Многоквартирные дома | Итого | ИЖС | Многоквартирные дома | Итого |  |
| МО «Лисестровское», в том числе: | 71200 | 18600 | 89800 | 2504 | 70664 | 16000 | 86664 | 98840 | 41750 | 140590 | 3200 |
| дер. Амосово | 3600 |  | 3600 | 48 | 3600 |  | 3600 | 3600 |  | 3600 | 65 |
| дер. Большая Корзиха | 3430 | 1370 | 4800 | 129 | 3430 | 1370 | 4800 | 4560 | 1900 | 6460 | 170 |
| ж/д станция Брусеница | 140 | 160 | 300 | 13 | 140 | 160 | 300 | 350 | 160 | 510 | 17 |
| дер. Бутырки | 700 |  | 700 | 6 | 700 |  | 700 | 700 |  | 700 | 10 |
| дер. Волохница | 3960 | 340 | 4300 | 127 | 3960 | 340 | 4300 | 5260 | 340 | 5600 | 160 |
| дер. Заозерье | 7400 |  | 7400 | 36 | 7400 |  | 7400 | 7400 |  | 7400 | 48 |
| дер. Заручей | 2500 |  | 2500 | 38 | 2500 |  | 2500 | 2500 |  | 2500 | 50 |
| дер. Захарово | 1600 |  | 1600 | 8 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  | 1600 | 6 |
| ж/д станция Илес | 400 |  | 400 | 6 | 400 |  | 400 | 400 |  | 400 | 8 |
| дер. Исакогорка | 3990 | 3110 | 7100 | 281 | 3990 | 3110 | 7100 | 7000 | 5950 | 12950 | 370 |
| дер. Кривляево | 900 |  | 900 | 33 | 900 |  | 900 | 1320 |  | 1320 | 44 |
| дер. Кукушка | 3400 |  | 3400 | 28 | 3400 |  | 3400 | 3400 |  | 3400 | 37 |
| дер. Любовское | 3100 |  | 3100 | 47 | 3100 |  | 3100 | 3100 |  | 3100 | 60 |
| дер. Малая Корзиха | 2200 |  | 2200 | 19 | 2200 |  | 2200 | 2200 |  | 2200 | 25 |
| дер. Мелехово | 2600 |  | 2600 | 48 | 2600 |  | 2600 | 2600 |  | 2600 | 65 |
| дер. Мыза | 1100 |  | 1100 | 7 | 1100 |  | 1100 | 1100 |  | 1100 | 5 |
| дер. Негино | 800 |  | 800 | 5 | 800 |  | 800 | 800 |  | 800 | 10 |
| дер. Нестерово | 480 |  | 480 | 10 | 480 |  | 480 | 480 |  | 480 | 14 |
| дер. Никольское | 1500 |  | 1500 | 3 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 6 |
| дер. Новое Лукино | 1900 |  | 1900 | 26 | 1900 |  | 1900 | 1900 |  | 1900 | 35 |
| дер. Окулово | 3400 |  | 3400 | 77 | 3400 |  | 3400 | 4000 |  | 4000 | 100 |
| дер. Первая Гора | 1800 |  | 1800 | 1 | 1800 |  | 1800 | 1800 |  | 1800 | 1 |
| дер. Ригач | 800 |  | 800 | 18 | 800 |  | 800 | 800 |  | 800 | 16 |
| дер. Саломат | 500 |  | 500 | 3 | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | 6 |
| дер. Семёново | 2350 | 250 | 2600 | 59 | 2350 | 250 | 2600 | 2350 | 250 | 2600 | 76 |
| дер. Слободка | 1120 |  | 1120 | 11 | 1120 |  | 1120 | 1120 |  | 1120 | 8 |
| дер. Средняя Гора | 2100 |  | 2100 | 25 | 2100 |  | 2100 | 2100 |  | 2100 | 20 |
| дер. Тараканово | 500 |  | 500 | 1 | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | 1 |
| ж/д станция Тундра | 2400 | 100 | 2500 | 8 | 2400 | 100 | 2500 | 2400 | 100 | 2500 | 10 |
| дер. Фельшинка | 2900 |  | 2900 | 32 | 2900 |  | 2900 | 2900 |  | 2900 | 43 |
| дер. Часовенское | 2740 | 1760 | 4500 | 173 | 2740 | 1760 | 4500 | 5000 | 3050 | 8050 | 230 |
| дер. Ширша | 1800 |  | 1800 | 6 | 1800 |  | 1800 | 1800 |  | 1800 | 4 |
| пос.Ширшинский | 3090 | 11510 | 14600 | 1172 | 2554 | 8910 | 11464 | 21800 | 30000 | 51800 | 1480 |

Таблица 6.1.1-2 Объёмы нового жилищного строительства к расчётному сроку (тыс.кв.м.) и потребные территории (Га)*

| Населенный пункт | Расчетный срок, новое жилищное строительство, кВ.м общей площади | Потребные территории под новое жилищное строительство, Га |
| --- | --- | --- |
|  | ИЖС | Многоквартирные дома | Итого | ИЖС | Многоквартирные дома | Итого |
| МО «Лисестровское», в том числе: | 28176 | 25750 | 53926 | 35,22 | 6,44 | 41,66 |
| дер. Большая Корзиха | 1130 | 530 | 1660 | 1,41 | 0,13 | 1,55 |
| ж/д станция Брусеница | 210 |  | 210 | 0,26 |  | 0,26 |
| дер. Волохница | 1300 |  | 1300 | 1,63 |  | 1,63 |
| дер. Исакогорка | 3010 | 2840 | 5850 | 3,76 | 0,71 | 4,47 |
| дер. Кривляево | 420 |  | 420 | 0,53 |  | 0,53 |
| дер. Окулово | 600 |  | 600 | 0,75 |  | 0,75 |
| дер. Часовенское | 2260 | 1290 | 3550 | 2,83 | 0,32 | 3,15 |
| пос.Ширшинский | 19246 | 21090 | 40336 | 24,06 | 5,27 | 29,33 |

Сохраняемый жилой фонд- жилой фонд  к расчётному сроку с учётом вывода из эксплуатации ветхих и аварийных домов. С учётом норматива старения жилого фонда, можно сделать вывод, что к 2035 году 8520 кв.м. жилого фонда станут ветхими и аварийными, на такой объём в сумме с площадями потребными на замену уже существующих аварийных домов, должен быть увеличен жилой фонд МО «Лисестровское».

Таблица 6.1.1-3 Укрупненный расчет объемов для нового жилищного строительства

| №п/п | Показатели | Единица измерения | Исх.год | Расчетный срок, 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующий жилищный фонд на начало периода (01.01.2013 г.) | тыс.м² | 89,8 | - |
|  | Убыль жилищного фонда | м² | - | - |
|  | Средний уровень жилищной обеспеченности* | м² общ. площади на 1 чел. | 35,9 | 43,9 |
|  | Проектная численность постоянного населения | чел | 2504 | 3200 |
|  | Требуемый жилищный фонд для постоянно проживающего населения | тыс.м² | - | 140,6 |
|  | Новое жилищное строительство | тыс.м² | - | 53,93 |
|  | Среднегодовой объем нового строительства | м² общ. пл. | - | 2451 |

*Средняя жилищная обеспеченность представлена по постоянному населению МО «Лисестровское».

Для достижения к расчетному сроку, 2035 году, показателя обеспеченности населения жильём в 43,9 кв. м* на человека необходимо построить – 53,93 тыс.кв.м. нового жилья. .Жилищная обеспеченность в МО «Лисестровское» возрастёт на 8 кв.м на человека,  в наиболее крупном населённом пункте. пос.Ширшинский жилищная обеспеченность возрастёт с 12,5 кв.м на человека до 35 кв.м. на человека, то есть на 22,5 кв.м на человека.

Под строительство нового жилья потребуется 41,7 Га территории.

На ж.д станциях Илес и Тундра должно быть произведено новое строительство взамен зданий ветхого жилищного фонда.

# Культурно-бытовое обслуживание и социальное обеспечение населения

К сфере обслуживания применительно к сложившейся структуре организации хозяйства муниципального образования отнесены: образование; здравоохранение; социальное обеспечение; учреждения культуры; физическая культура и спорт; торговля и общественное питание; коммунальное хозяйство.

### Образование

На территории МО «Лисестровское» имеется одно образовательное учреждение: детский сад в пос.Ширшинский.

Таблица 7-1 Образовательные учреждения муниципального образования «Лисестровское»

| № п/п | Наименование учреждения | Вместимость, мест |
| --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая | Нормативная | Наполняемость % |
| 1 | Филиал "Детский сад пос.Ширшинский | 36 | 60 | 60% |

Наполняемость детского дошкольного учреждения МО «Лисестровское» равна 67%, а обеспеченность муниципального образования детскими дошкольными учреждениями на 01.01.2013 составляет всего 60%.

##### Проектные предложения

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 6 октября 2003 года (ст. 15, п. 11), начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование и дошкольное образование отнесены к вопросам местного значения муниципального района.

К расчетному сроку, 2035 году,  генеральным планом прогнозируется увеличение численности населения муниципального образования. В соответствии с нормативными показателями, требуется строительство новых детских дошкольных учреждений и общеобразовательного учреждения.

Таблица 7-2 Расчёт потребности МО «Лисестровское» в образовательных учреждениях к расчетному сроку.

| Наименование учреждения | Ед. измерения | Фактическая вместимость | Норматив по СНиПу | Уровень обеспеченности (%) | Расчетный срок 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Потребность | Новое строительство |
| Детские дошкольные учреждения | место | 60 | 40 | 60% | 128 | 68 |
| Общеобразовательные школы | место | 0 | 120 | 0% | 384 | -384 |

Генеральным планом предусматривается строительство детского сада ёмкостью 70 мест и строительство общеобразовательной школы ёмкостью 180 мест  в дер. Исакогорка и строительство общеобразовательной школы ёмкостью 210 мест в пос.Ширшинский.

### Здравоохранение

На 01.01.2013 года на территории муниципального образования действую два учреждения здравоохранения: ФАП в пос.Ширшинский и ФАП в дер. Окулово..

Таблица 7-3 Учреждения здравоохранения МО «Лисестровское»

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГБУЗ АО "Приморская ЦРБ "ФАП "Ширшинский зверосовхоз" пос.Ширшинский | посещений в смену | 40 |
| 2. | ГБУЗ АО "Приморская ЦРБ" "ФАП "Лисестрово" дер. Окулово | посещений в смену | 20 |

##### Проектные предложения

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 6 октября 2003 года (ст. 15, п. 12), организация оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, отнесены к вопросам местного значения муниципального района.

В данный момент, имеющиеся в МО «Лисестровское» медицинские учреждения, не покрывают потребности населения. К расчетному периоду требуется организация амбулаторно-поликлинического отделения. Генеральным планом предусматривается строительство амбулатории в пос.Ширшинский  мощностью 75 посещений в смену.

Виду близкого расположения муниципального образования к городу Новодвинску, строительства больничных учреждений не требуется.

Таблица 7-4 Расчёт потребности МО «Лисестровское» в учреждениях здравоохранения к расчетному сроку, 2035 году.

| Наименование учреждения | Единицы измерения | Фактическая вместимость | Норматив по СНиПу | Уровень обеспеченности, (%) | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Потребность | Новое строительство |
| Амбулаторно-поликлиническое отделение | посещений/смена | 0 | 23 | 0% | 74 | 74 |

Необходимо направить усилия на улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказание доступной и качественной медицинской помощи населению, обеспечения конституционных прав граждан на охрану здоровья, улучшение состояния здоровья населения на основе профилактической, медико-социальной и лекарственной помощи на принципах общедоступности и бесплатности в пределах государственных социальных стандартов.

Основными направлениями улучшения сети здравоохранения для МО «Лисестровское»  являются:

- замена зданий, сооружений, приходящих в негодность по своему состоянию;

- своевременный ремонт и благоустройство зданий;

- оснащение учреждений современным медицинским оборудованием;

- повышение квалификации врачебного персонала;

- внедрение информационных технологий в практику работы врача;

- внедрение новых организационных форм профилактики, диагностики, диспансеризации и лечения;

- разработка мероприятий по привлечению новых врачебных кадров.

### Учреждения социальной защиты населения

На территории МО «Лисестровское» имеется Ширшинский психо-неврологический интернат ёмкостью 450 мест. Генеральным планом не предусматривается строительство новых учреждений социальной защиты ввиду близкого расположения муниципального образования к городам Архангельску и Новодвинску, обладающим развитой сетью учреждений социальной защиты.

### Учреждения молодёжной политики

В соответствии с нормативными показателями, Генеральным планом предусматривается организация учреждения молодёжной политики в пос.Ширшинский площадью 112 кв.м.

### Учреждения культуры

Сеть учреждений культуры на территории МО «Лисестровское» развита крайне слабо и представлена только библиотечными учреждениями: Ширшинской библиотекой в пос.Ширшинский и Лисестровской библиотекой в дер. Часовенское.

Таблица 7-5 Учреждения культуры и досуга МО «Лисестровское».

| Наименование учреждения | Единицы измерения | Фактическая вместимость |
| --- | --- | --- |
| Ширшинская библиотека, пос.Ширшинский | книжный фонд. экз. | 6172 |
| Лисестровская библиотека, дер. Часовенское | книжный фонд. экз. | 8180 |
| Всего | книжный фонд. экз. | 14352 |

Уровень обеспеченности муниципального образования библиотечными учреждениями на 01.01.2013 составляет 72%.

##### Проектные предложения

Имеющихся в МО «Лисестровское» учреждений культуры недостаточно чтобы покрыть потребности населения в настоящий момент и на расчётный срок, 2035 год.

Таблица 7-6 Расчёт потребности МО «Лисестровское» в учреждениях культуры и досуга к расчетному сроку.

| Наименование учреждения | Единицы измерения | Фактическая вместимость | Норматив по СНиПу | Уровень обеспеченности, (%) | Расчетный срок 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Потребность | Новое строительство |
| Клубы | мест | 0 | 150 | 0% | 480 | 480 |
| Библиотека | книжный фонд, тыс.экз. | 14,4 | 8 | 72% | 26 | 12 |

Генеральным планом предусматривается организация новых сельских домов культуры в:

- пос.Ширшинский ёмкостью  300 мест с библиотекой на 6 тыс.единиц хранения

- дер. Исакогорка ёмкостью 80 мест с библиотекой на 6 тыс.единиц хранения

- дер. Большая Корзиха ёмкостью 50 мест

- дер. Часовенское ёмкостью 50 мест

Также возможно покрыть потребности населения муниципального образования в библиотеках путём использования мобильных библиотек КИБО («комплекс информационно-библиотечного обслуживания»). Библиобус позволит значительно улучшить уровень культуры населения в муниципальном образовании, так как позволит обеспечить доступ к библиотеке и интернету жителям самых отдалённых населённых пунктов.

### Физическая культура и спорт

В МО «Лисестровское» недостаточно развита сеть учреждений физической культуры и спорта: спортивные клубы на территории муниципального образования отсутствуют, имеются только плоскостные спортивные сооружения.

Таблица 7-7 Учреждения физической культуры и спорта

| № п/п | Наименование | Единицы измерения, кВ.м |
| --- | --- | --- |
|  | Волейбольная площадка, дер. Исакогорска | 70 |
|  | Баскетбольная площадка, дер. Исакогорка | 60 |
|  | Футбольное поле, дер. Исакогорка | 120 |
|  | Волейбольная площадка, дер. Большая Корзиха | 80 |
|  | Волейбольная площадка, дер. Окулово | 120 |
|  | Футбольное поле, пос.Ширшинский | 250 |
|  | 2 волейбольные площадки, пос.Ширшинский | 240 |
|  | Итого | 940 |

Уровень обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями на 01.01.2013 составляет 19%.

##### Прогноз развития сети учреждений физической культуры и спорта

В МО «Лисестровское» следует развивать сеть учреждений физкультуры и спорта.

Генеральным планом предусматривается строительство спортивного клуба в пос. Ширшинский площадью 260 кв.метров.

Таблица 7-8 Расчёт потребности МО «Лисестровское» в учреждениях физической культуры и спорта к расчетному сроку.

| Наименование учреждения | Единицы измерения | Фактическая вместимость | Норматив по СНиПу | Уровень обеспеченности (%) | Расчетный срок 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Потребность | Новое строительство |
| Спортивные клубы/ сооружения | м.кв | 0 | 80 | 0% | 256 | 256 |
| Плоскостные спортивные сооружения | м.кв | 940 | 1950 | 19% | 6240 | 5300 |

Также, Генеральным планом предусматривается строительство:

- универсальной спортивной площадки, оснащённой в том числе различными спортивными снарядами площадью 2160 кв.м.в пос.Ширшинский

- универсальной спортивной площадки, оснащённой в том числе различными спортивными снарядами площадью 2160 кв.м.в дер. Исакогорка

- хоккейной коробки площадью 1800 кв.м. в дер. Часовенское.

### Прочие объекты коммунально-бытового обслуживания населения

На территории МО «Лисестровское» имеется 5 кладбищ, 4 из которых закрыты. Действующее кладбище находится в 4 км от автодороги Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры, площадь кладбища составляет 11,819 га, данное кладбище используется также жителями города Новодвинска.

Банные комплексы, а также гостиницы на территории муниципального образования отсутствуют.

На территории муниципального образования имеется 7 магазинов, 6 из которых продовольственные. Общая площадь магазинов составляет 1555,65 кв.м.

##### Проектные предложения

Исходя из количественных потребностей муниципального образования «Лисестровское», организации новых кладбищ, не требуется.

В МО «Лисестровское» отсутствуют бани, генеральным планом предусматривается строительство 2 бань на 10 человек в пос.Ширшинский и дер. Исакогорка.

Предприятия общественного питания в МО «Лисестровское» также отсутствуют, генеральным планом предусматривается строительство кафе на 60 посадочных мест в пос.Ширшинский, кафе на 40 посадочных мест в дер. Искагорка и кафе на 30 посадочных мест в дер. Часовенское.

Уровень обеспеченности муниципального образования «Лисестровское» предприятиями торговли составляет 160%, генеральным планом не расширение сети учреждений торговли продовольственными и непродовольственными товарами не предусмотрено.

Таблица 7-9 Расчёт потребности МО «Лисестровское» в объектах коммунально-бытового обслуживания к расчетному сроку.

| Наименование учреждения | Ед. измерения | Фактическая вместимость | Норматив по СНиПу | Уровень обеспеченности (%) | Расчетный срок 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Потребность | Новое строительство |
| Кладбища | га | 11,819 | 0,24 | 1970% | 0,77 | - |
| Бани | мест | 0 | 7 | 0% | 22 | 22 |
| Гостиницы | мест | 0 | 9 | 0% | 19 | 19 |
| Предприятия общественного питания | посадочных мест | 0 | 40 | 0% | 128 | 128 |
| Торговля продовольственными и непродовольственными товарами | кв. м. торговой площади | 1555,65 | 390 | 160% | 1248 | - |

В виду отсутствия в МО «Лисестровское» развитой туристической инфраструктуры, Генеральным планом предусматривается строительство гостиницы- гостевого дома ёмкостью 20 мест в пос. Ширшинский.

# Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия федерального, регионального, местного значения и выявленные объекты на территории МО «Лисестровское» отсутствуют.

Проектом рекомендуется проведение научных исследований, в том числе археологических на территории муниципального образования по выявлению объектов культурного наследия.

# Транспортная инфраструктура

## Железнодорожный транспорт

##### Существующее положение

Железные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Приморского района. На долю железных дорог приходится основная доля межрегиональных грузовых и пассажирских перевозок и значительная часть внутриобластных. В настоящее время в структуре объёма перевозок наибольший удельный вес занимают уголь, лесные и строительные грузы, то есть железнодорожный транспорт остаётся доминирующим в перевозке массовых грузов на большие расстояния.

Территорию МО «Лисестровское» обслуживает однопутная неэлектрифицированная железная дорога общего пользования Обозерская - Исакогорка - Архангельск-Город. Она обеспечивает преимущественно транзитные для муниципального образования связи Архангельска с южной частью Архангельской области и общероссийской сетью железных дорог.

На территории МО «Лисестровское» железнодорожные станции отсутствуют.

##### Проектные предложения

Проектом предлагается сохранение существующей железнодорожной сети.

## Автомобильный транспорт

### Автомобильные дороги

##### Существующее положение

Транспортно-планировочный каркас территории образуют автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального и местного значения, которые связывают населенные пункты муниципального образования с административным центром Архангельской области – городом Архангельск. По территории МО «Лисестровское» проходит автомобильная дорога федерального значения М-8 «Холмогоры».

Все населённые пункты муниципального образования «Лисестровское» попадают в зону часовой транспортной доступности от г. Архангельск, Расстояние от административного центра (дер.  Окулово) до г. Архангельска – 18  км.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории МО «Лисестровское» составляет 75,6 км, из них федерального значения – 6 км, регионального или межмуниципального значения – 11,5 км, местного значения – 58,1 км.

Автодороги регионального значения представлены автодорогой «Исакогорка - Новодвинск - Холмогоры». Её протяжённость в границах муниципального образования составляет 11,5 км, покрытие – асфальтобетон.

Перечень автодорог местного значения представлен в таблице 9-1. Общая протяженность автодорог местного значения составляет 58,1 км.

Таблица 9-1 Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Лисестровское»

| №п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность всего по МО | Внутри населёнными пунктами | Между населёнными пунктами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дорога по дер. Окулово | 1,2 | 1,2 |  |
| 2 | подъезд к дер. Амосово-Доковская | 0,4 |  | 0,4 |
| 3 | дорога по дер. Амосово | 1 | 1 |  |
| 4 | подъезд к дер. Большая Корзиха | 0,3 |  | 0,3 |
| 5 | дорога по дер. Большая Корзиха | 2 | 2 |  |
| 6 | подъезд к дер. Бутырки | 0,1 |  | 0,1 |
| 7 | дорога по дер. Бутырки | 0,6 | 0,6 |  |
| 8 | подъезд к дер. Волохница | 2 |  | 2 |
| 9 | дорога по дер. Волохница | 2,5 | 2,5 |  |
| 10 | дорога по дер. Заозерье | 1,5 | 1,5 |  |
| 11 | подъезд к дер. Заозерье ул Лесная | 0,5 |  | 0,5 |
| 12 | подъезд к дер. Заручей от дер. Исакогорка | 0,45 |  | 0,45 |
| 13 | дорога по дер. Заручей | 1,5 | 1,5 |  |
| 14 | подъезд к дер. Захарово | 0,4 |  | 0,4 |
| 15 | дорога по дер. Захарово | 0,5 | 0,5 |  |
| 16 | дорога по дер. Исакогорка | 2,5 | 2,5 |  |
| 17 | дорога по дер. Кривляево | 0,7 | 0,7 |  |
| 18 | подъезд к дер. Кукушка | 0,15 |  | 0,15 |
| 19 | дорога по дер. Кукушка | 2,5 | 2,5 |  |
| 20 | подъезд к дер. Любовское | 1,24 |  | 1,24 |
| 21 | дорога по дер. Любовское | 2,5 | 2,5 |  |
| 22 | подъезд к дер. Малая Корзиха | 1 |  | 1 |
| 23 | дорога по дер. Малая Корзиха | 2 | 2 |  |
| 24 | подъезд к дер. Мелехово | 0,2 |  | 0,2 |
| 25 | дорога по дер. Мелехово | 2 | 2 |  |
| 26 | дорога по дер. Мыза | 0,5 | 0,5 |  |
| 27 | дорога по дер. Негино | 1 | 1 |  |
| 28 | дорога по дер. Нестерово | 0,5 | 0,5 |  |
| 29 | подъезд к дер. Никольское | 0,6 |  | 0,6 |
| 30 | дорога по дер. Никольское | 2 | 2 |  |
| 31 | подъезд к дер. Новое Лукино | 0,5 |  | 0,5 |
| 32 | дорога по дер. Новое Лукино | 2 | 2 |  |
| 33 | подъезд к дер. Первая Гора | 0,2 |  | 0,2 |
| 34 | дорога по дер. Первая Гора | 0,8 | 0,8 |  |
| 35 | подъезд к дер. Ригач | 0,6 |  | 0,6 |
| 36 | дорога по дер. Ригач | 0,6 | 0,6 |  |
| 37 | подъезд к дер. Саломат | 0,1 |  | 0,1 |
| 38 | дорога по дер. Саломат | 0,4 | 0,4 |  |
| 39 | дорога по дер. Семеново | 1,5 | 1,5 |  |
| 40 | подъезд к дер. Слободка | 0,5 | 0,5 |  |
| 41 | дорога по дер. Слободка | 0,5 | 0,5 |  |
| 42 | дорога по дер. Средняя Гора | 0,8 | 0,8 |  |
| 43 | подъезд к дер. Тараканово | 1 |  | 1 |
| 44 | дорога по дер. Тараканово | 0,3 | 0,3 |  |
| 45 | дорога по дер. Часовенское | 3 | 3 |  |
| 46 | дорога по дер. Ширша | 0,8 | 0,7 | 0,1 |
| 47 | подъезд к пос. Ширшинский |  |  |  |
| 48 | дорога по пос. Ширшинский | 4 | 4 |  |
| 49 | автомобильная дорога к переправе |  |  |  |
|  | Мечка - Дедов Полой | 0,92 | 0,92 |  |
| 50 | дорога по дер. Фельшинка | 2,5 | 2,5 |  |
| 5 | Лесная речка- пос. Ширшинский | 2,85 | 2 | 0,85 |
| 52 | пос.Ширшинский - зверосовхоз | 0,2 | 0,2 |  |
|  | Итого: | 58.41 | 47,72 | 10.65 |

Основные недостатки автодорожной сети:

- значительный уровень износа дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования;

- низкий уровень благоустройства улично-дорожной сети: отсутствие тротуаров, недостаточное озеленение и освещенность улиц в населенных пунктах муниципального образования.

- недофинансирование: ежегодно на содержание и ямочный ремонт требуются большие вложения, но в связи с отсутствием финансовых средств ремонт производится в минимальном объёме.

##### Проектные предложения

Увеличение количества транспортных средств и повышение интенсивности транспортных потоков – основные факторы необходимости корректировки транспортной схемы поселка. В настоящее время, автомобильные дороги не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться. Перед администрацией МО «Лисестровское» стоит задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог поселка в соответствии и потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворению спроса в автомобильных перевозках и росту благосостояния населения поселка. В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций муниципального образования, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы, поэтапного совершенствования дорожной сети поселка с доведением ее характеристик до нормативных с учетом ресурсных возможностей. Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности, автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Основной целью развития улично-дорожной сети является:

- формирование улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования, соответствующей потребностям населения и экономики муниципального образования ;

- обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения в муниципальном образовании.

Для достижения перечисленных целей необходимо проведение следующих мероприятий:

  - Формирование улиц в жилой застройке в соответствии с намеченным Генеральным планом освоением новых территорий

Предлагаемую структуру улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования составляют:

- главная улица;

- основные улицы в жилой застройке, обеспечивающие связь районов населенного пункта и выход на внешние автомобильные дороги.

- второстепенные улицы в жилой застройке;

- проезды.

В соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» габариты проезжих частей улично-дорожной сети приняты:

- главная улица – 7,0 м;

- основные улицы в жилой застройке – 6,0 м;

- второстепенные улицы в жилой застройке – 5,5 м;

- проезды – 2,75 – 3 м.

- Проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования, и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований

В соответствии с намечаемой классификацией улично-дорожной сети необходимо проведение ремонтных работ, реконструкции существующих дорог с повышением их технического состояния и обеспечением нормативных габаритов проезжих частей.

- Расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием – устройство твердого покрытие дорожного полотна на грунтовых дорогах

Устройство твердого покрытия дорожного полотна обеспечит устойчивый круглогодичный проезд автотранспорта по улично-дорожной сети.

В соответствии с СТП Архангельской области, проектом предлагается строительство нового участка федеральной автодороги М-8 «Холмогоры».

- Благоустройство улично-дорожной сети – устройство тротуаров, уличного освещения, озеленения.

Во всех населённых пунктах МО «Лисестровское» предусматривается реконструкция УДС на первую очередь.

### Сеть общественного пассажирского транспорта

##### Существующее положение

Населённые пункты муниципального образования «Лисестровское» обслуживаются общественным пассажирским транспортом. Автобусное сообщение между МО «Лисестровское» и Архангельском осуществляется автобусом АТП каждый день. Протяжённость маршрута составляет 25 км. Кроме того, по территории МО «Лисестровское» проходят транзитные маршруты из Архангельска в южные и центральные районы области.

##### Проектные предложения

На пути следования общественного транспорта предлагается организация остановочных пунктов, оборудованных согласно нормативным документам (ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»).

Проектом предлагается размещение остановочных пунктов в следующих населённых пунктах: дер. Окулово.

### Объекты обслуживания и хранения автотранспорта

##### Существующее положение

На территории муниципального образования «Лисестровское» располагаются объекты обслуживания автотранспорта: автозаправочные станции (АЗС), станции технического обслуживания (СТО) расположены в черте г. Архангельск.

Хранение индивидуального транспорта осуществляется на придомовых участках.

##### Проектные предложения

Проектный уровень автомобилизации принимается:

- на расчетный срок – 400 автомобилей на 1000 жителей.

В соответствии с проектным населением (3200 чел.), количество индивидуального легкового автотранспорта составит 1280 единиц на расчетный срок.

Хранение автотранспорта предполагается осуществлять на придомовых участках.

Проект предполагает выделение площадок для СТО в дер. Окулово.

# Развитие систем инженерной инфраструктуры

## Водоснабжение

##### Существующее положение

В МО «Лисестровское» имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения в пос. Ширшинский, дер. Исакогорка, дер. Окулово, дер. Часовенское, дер. Семёново, дер. Волохница, дер. Любовское, дер. Большая Корзиха. Остальные населенные пункты муниципального образования обеспечиваются водой из шахтных колодцев. Процент обеспеченности населения централизованным водоснабжением составляет 48% .

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в МО «Лисестровское» являются поверхностные воды, см. таблицу ниже.

Таблица 10-1 Информация о источниках водоснажения и объемах водопотребления

| № п/п | Место нахождения потребителей | Протяжённость м | Объём потребления куб.м./год | РСО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоснабжение |  |
| 1 | посёлок Ширшинский | 1532 | 29 900 | ООО «ВоСток» | Забор от существующих сетей города Новодвинска |
| 2 | деревня Волохница | 819 | 2 600 |  | От существующих сетей города Архангельска, МУП Водоканал |
| 3 | деревня Часовенское | 399 | 3 600 |  |  |
| 4 | деревня Большая Корзиха | 715 | 2 500 |  |  |
| 5 | деревня Семёново | 20 | 1900 |  |  |
| 6 | деревня Любовское | 1882 | 2 000 |  |  |
| 7 | деревня Окулово | 5 | 2 200 |  |  |

Принципиальная схема централизованного водоснабжения населенных пунктов следующая:

Вода от оголовков по всасывающим водоводам  поступает на насосную станцию первого подъема. Далее от насосной станции 1-го подъема подается на насосную станцию II подъема. Далее насосами станции II подъема вода подается в распределительную сеть населенных пунктов.

В муниципальном образовании водозаборы и водоочистные сооружения отсутствуют.

Таблица 10-2 Сведения о расходе воды, поданной за 2012год

| № п/п | Наименование потребителей | Расход воды, тыс. м3/год | Расход воды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хозяйственно питьевые и прочие нужды | 44,7 | 0,122 |
|  | Всего | 44,7 | 0,122 |

Удельное водопотребление составляет 54 л/сут. на человека.

Протяженность водопроводной сети составляет 5,3 км.

Качество воды по химическому и бактериологическому составу соответствует СанПиН  2.1.4.1074-01.

Техническое состояние водопроводной сети находится в неудовлетворительном состоянии: процент износа сетей достигает 80%.

Необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Выводы:

- существующая система муниципального хозяйственно-питьевого водопровода обеспечивает подачу воды на нужды населения;

- необходимо строительство новых сетей водоснабжения в существующей застройке, где они отсутствуют;

- сети требуют реконструкции в виду большого процента износа (около 80%);

- необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

##### Проектные решения:

Расходы воды:

1. Население

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СП 31.13330.2012 Свод правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 10-3 Удельные суточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |
| -с централизованным горячим водоснабжением | 280 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями | 200 |
| Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колонки, колодцы) | 50 |

Примечание: удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице ниже.

Таблица 10-4 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| № п/п | Наименование потребителя | Степень Благоустройства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество жителей, чел | среднесуточный расход, м3/сут | максимальный расход, м3/сут |
| 1 | дер. Амосово | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 65 | 3,25 | 3,9 |
| 2 | дер.Большая Корзиха | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 100 | 20 | 24 |
|  |  | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 70 | 3,5 | 4,2 |
|  | Итого |  | 170 | 23,5 | 28,2 |
| 3 | ж/д станция Брусеница | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 17 | 0,85 | 1,02 |
| 4 | дер.Бутырки | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 10 | 0,5 | 0,6 |
| 5 | дер.Волохница | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 90 | 18 | 21,6 |
|  |  | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 70 | 3,5 | 4,2 |
|  | Итого |  | 160 | 21,5 | 25,8 |
| 6 | дер.Заозерье | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 48 | 2,4 | 2,88 |
| 7 | дер.Заручей | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 50 | 2,5 | 3,0 |
| 8 | дер.Захарово | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 6 | 0,3 | 0,36 |
| 9 | ж/д станция Илес | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 8 | 0,4 | 0,48 |
| 10 | дер.Исакогорка | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 280 | 56 | 67,2 |
|  |  | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 90 | 4,5 | 5,4 |
|  | Итого |  | 370 | 60,5 | 72,6 |
| 11 | дер.Кривляево | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 44 | 2,2 | 2,64 |
| 12 | дер.Кукушка | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 37 | 1,85 | 2,22 |
| 13 | дер.Любовское | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 40 | 8,0 | 9,6 |
|  |  | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 20 | 1,0 | 1,2 |
|  | Итого |  | 60 | 9,0 | 10,8 |
| 14 | дер.Малая Корзиха | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 25 | 1,25 | 1,5 |
| 15 | дер.Мелехово | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 65 | 3,25 | 3,9 |
| 16 | дер.Мыза | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 5 | 0,25 | 0,3 |
| 17 | дер.Негино | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 10 | 0,5 | 0,6 |
| 18 | дер.Нестерово | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 14 | 0,7 | 0,84 |
| 19 | дер.Никольское | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 6 | 0,3 | 0,36 |
| 20 | дер.Новое Лукино | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 35 | 1,75 | 2,1 |
| 21 | дер.Окулово | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 60 | 12,0 | 14,4 |
|  |  | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 40 | 2,0 | 2,4 |
|  | Итого |  | 100 | 14,0 | 16,8 |
| 22 | дер.Первая Гора | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 1 | 0,05 | 0,06 |
| 23 | дер.Ригач | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 16 | 0,8 | 0,96 |
| 24 | дер.Саломат | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 6 | 0,3 | 0,36 |
| 25 | дер.Семёново | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 44 | 8,8 | 10,56 |
|  |  | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 32 | 1,6 | 1,92 |
|  | Итого |  | 76 | 10,4 | 12,48 |
| 26 | дер.Слободка | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 8 | 0,4 | 0,48 |
| 27 | дер.Средняя Гора | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 20 | 1,0 | 1,2 |
| 28 | дер.Тараканово | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 1 | 0,05 | 0,06 |
| 29 | ж/д станция Тундра | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 10 | 0,5 | 0,6 |
| 30 | дер.Фельшинка | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 43 | 2,15 | 2,58 |
| 31 | дер.Часовенское | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140 | 28,0 | 33,6 |
|  |  | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 90 | 4,5 | 5,4 |
|  | Итого |  | 230 | 32,5 | 39,0 |
| 32 | дер.Ширша | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 4 | 0,2 | 0,24 |
| 33 | пос.Ширшинский | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с централизованным горячим водоснабжением | 820 | 229,6 | 275,52 |
|  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 510 | 102,0 | 122,4 |
|  |  | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 150 | 7,5 | 9,0 |
|  | Итого |  | 1480 | 339,1 | 406,92 |
| Всего по МО «Лисестровское» |  | 3200 | 538,2 | 645,84 |

2. Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СП 31.13330.2012): расчетный срок – 60 л/сут. Расходы воды на поливку рассчитаны и приведены в таблице ниже.

Таблица 10-5 Расходы воды на поливку

| Очередь проектирования | Расчетные расходы воды на поливку, м3/сут. |
| --- | --- |
| Расчетный срок | 192 |

3. Суммарные суточные расходы воды

Таблица 10-6 Суммарные суточные расходы воды

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды, м3/сут. |
| --- | --- |
|  | расчетный срок |
|  | среднесуточный расход | в сутки наибольшего водопотребления |
| Население | 538,2 | 645,84 |
| поливка улиц и зеленых насаждений | 192,0 | 192,0 |
| Неучтенные расходы (10%) | 53,8 | 64,6 |
| Итого | 784,0 | 902,44 |
| Округленно | 784 | 902 |

4. Пожарные расходы воды

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на расчетный срок принимаются ( таблица ниже ):

Таблица 10-7 Объем воды для нужд пожаротушения:

|  | Норма л/с | Кол-во одновр. пожар. | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| дер. Амосово | 5 | 1 | 54 |
| дер. Большая Корзиха | 5 | 1 | 54 |
| ж/д станция Брусеница | 5 | 1 | 54 |
| дер. Бутырки | 5 | 1 | 54 |
| дер. Волохница | 5 | 1 | 54 |
| дер. Заозерье | 5 | 1 | 54 |
| дер. Заручей | 5 | 1 | 54 |
| дер. Захарово | 5 | 1 | 54 |
| ж/д станция Илес | 5 | 1 | 54 |
| дер. Исакогорка | 5 | 1 | 54 |
| дер. Кривляево | 5 | 1 | 54 |
| дер. Кукушка | 5 | 1 | 54 |
| дер. Любовское | 5 | 1 | 54 |
| дер. Малая Корзиха | 5 | 1 | 54 |
| дер. Мелехово | 5 | 1 | 54 |
| дер. Мыза | 5 | 1 | 54 |
| дер. Негино | 5 | 1 | 54 |
| дер. Нестерово | 5 | 1 | 54 |
| дер. Никольское | 5 | 1 | 54 |
| дер. Новое Лукино | 5 | 1 | 54 |
| дер. Окулово | 5 | 1 | 54 |
| дер. Первая Гора | 5 | 1 | 54 |
| дер. Ригач | 5 | 1 | 54 |
| дер. Саломат | 5 | 1 | 54 |
| дер. Семёново | 5 | 1 | 54 |
| дер. Слободка | 5 | 1 | 54 |
| дер. Средняя Гора | 5 | 1 | 54 |
| дер. Тараканово | 5 | 1 | 54 |
| ж/д станция Тундра | 5 | 1 | 54 |
| дер. Фельшинка | 5 | 1 | 54 |
| дер. Часовенское | 5 | 1 | 54 |
| дер. Ширша | 5 | 1 | 54 |
| пос.Ширшинский | 10 | 1 | 108 |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить на территории водопроводных сооружений.

Источники водоснабжения

Источниками водоснабжения МО «Лисестровское» могут быть подземные воды и поверхностные источники.

В пределах муниципального образования подземные воды приурочены к аллювиальным пескам и супесям. Уровень грунтовых вод залегает на глубине от 0,8 до 2,8 м от поверхности земли.

Из гидрогеологических условий можно сделать вывод, что подземные воды муниципального образования не соответствуют требованиям, которые предъявляются к источникам водоснабжения. Так как мощность отложений невелика. Для решения вопроса перевода муниципального образования на подземные источники водоснабжения  необходимо проведение гидрогеологических изысканий с утверждением запасов подземных вод.

В качестве поверхностного источника водоснабжения могут рассматриваться реки: Лая, Ширша, Воя, Обокша, Брусовица.

В настоящее время водоснабжение муниципального образования базируется на поверхностных водах. Качество воды удовлетворяет требованиям ГОСТа «Вода питьевая», ресурсов достаточно, поэтому поверхностные воды рекомендуется и в дальнейшем использовать в качестве источника водоснабжения муниципального образования после соответствующей очистки.

Выводы.

Максимальные потребные расходы воды для муниципального хозяйственно-питьевого водопровода муниципального образования в настоящем генплане определены равными:

- расчетный срок – 902  м3/сут.

Покрытие данных расходов предусматривается за счет поверхностных вод.

Схема водоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения населенных пунктов муниципального образования. Проектируемая схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения.

Схема водоснабжения населенных пунктов МО «Лисестровское» (пос. Ширшинский, дер. Исакогорка, дер. Окулово, дер. Часовенское, дер. Семёново, дер. Волохница, дер. Любовское, дер. Большая Корзиха):

Принципиальная схема водоснабжения остается прежней. Проектом предусматривается строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция изношенных сетей.

Водопроводная сеть на территории этих населенных пунктов трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкость резервуаров необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды ориентировочно принимается в размере 10-15% от суммарного водопотребления.

Водоснабжение жителей остальных населенных пунктов МО «Лисестровское» предлагается осуществлять из шахтных колодцев.

Одними из основных мероприятий, которые следует провести, являются:

- реконструкция существующих сетей в пос. Ширшинский (540 м), дер. Исакогорка, дер. Окулово, дер. Часовенское, дер. Семёново, дер. Волохница, дер. Любовское, дер. Большая Корзиха;

- строительство новых сетей водоснабжения в пос. Ширшинский, дер. Исакогорка, дер. Окулово, дер. Часовенское, дер. Семёново, дер. Волохница, дер. Любовское, дер. Большая Корзиха;

- разработка проекта определения границ (II и III-го поясов) зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02.

## Водоотведение

##### Существующее положение

В МО «Лисестровское» имеется централизованная хозяйственно-бытовая система водоотведения только в пос. Ширшинский. Отведение сточных вод от остальных населенных пунктов осуществляется с помощью выгребов, из которых нечистоты ассенизационными машинами вывозятся на свалку и сельскохозяйственные поля.

Таблица 10-8 Информация об объемах и способах водоотведения

| № п/п | Место нахождения потребителей | Протяжённость | Объём потребления куб.м./год | РСО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | посёлок Ширшинский | канализационные сети дома № 49и53 | 13 300 | ООО «ВоСток» | Реконструкция существующих очистных сооружений до2018г |
| 2 | посёлок Ширшинский | канализационные сети дома № 2,3 и 4 | 34 900 | ОАО «АрхоблЭнерго» Приморский филиал | Существующие очистные сооружения города Новодвинска |
| 3 | деревня Исакогорка дома № 89,90,91и92 | ЖБО выгребные ямы | 216 |  | Монтаж сетей наружной канализации и септиков. Обслуживание специализированными предприятиями города Архангельска |
| 4 | деревня Большая Корзиха дома № 42,43 и44 | ЖБО выгребные ямы | 168 |  |  |
| 5 | деревня Часовенское дома № 43,45и46 | ЖБО выгребные ямы | 192 |  |  |

Процент обеспеченности населения централизованной системой водоотведения составляет 20 %.

Отведение сточных вод от жилых домов, коммунальной застройки, соцкультбыта осуществляется самотечной сетью (неполная раздельная) на канализационные очистные сооружения  пос. Ширшинский.

Очистные сооружения канализации располагаются в южной части пос. Ширшинский. Проектная производительность очистных сооружений составляет 167 м3/сутки, фактическая 152 м3/сутки. На очистных сооружениях производится биологическая очистка сточных вод.

Выпуск сточных вод после биологических очистных сооружений осуществляется в ручей.

Таблица 10.2-1 Сведения о стоках за 2012 год

| № п/п | Наименование потребителей | Расход сточных вод, тыс. м3/год | Расход сточных вод, тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоки от населения и иных потребителей | 55,5 | 0,15 |
|  | Всего | 55,5 | 0,15 |

Общая протяженность водоотводящей сети в пос. Ширшинский составляет 0,6 км.

Отведение сточных вод от остальной части муниципального образования осуществляется с помощью выгребов.

Основной проблемой эксплуатации системы водоотведения является большой процент износа оборудования и сетей (около 80%).

Канализационные очистные сооружения не обеспечивают очистку сточных вод до нормативных требований.

Выводы:

- отсутствие канализационных сетей в части муниципального образования;

- большой процент износа сетей водоотведения (около 80%);

- необходима модернизация канализационных очистных сооружений.

##### Проектные решения:

Расходы сточных вод

1. Жилая и общественная застройка

На основании СП 32.13330.2012. Свод правил «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

Таблица 10-9 Удельные норма водоотведения от жилой и общественной застройки

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |
| -с централизованным горячим водоснабжением | 280 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями | 200 |
| Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 50 |

Таблица 10-10 Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

| № п/п | Наименование потребителя | Степень Благоустройства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество жителей, чел | среднесуточный расход, м3/сут | максимальный расход, м3/сут |
| 1 | дер. Амосово | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 65 | 3,25 | 3,9 |
| 2 | дер.Большая Корзиха | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 100 | 20 | 24 |
|  |  | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 70 | 3,5 | 4,2 |
|  | Итого |  | 170 | 23,5 | 28,2 |
| 3 | ж/д станция Брусеница | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 17 | 0,85 | 1,02 |
| 4 | дер.Бутырки | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 10 | 0,5 | 0,6 |
| 5 | дер.Волохница | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 90 | 18 | 21,6 |
|  |  | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 70 | 3,5 | 4,2 |
|  | Итого |  | 160 | 21,5 | 25,8 |
| 6 | дер.Заозерье | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 48 | 2,4 | 2,88 |
| 7 | дер.Заручей | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 50 | 2,5 | 3,0 |
| 8 | дер.Захарово | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 6 | 0,3 | 0,36 |
| 9 | ж/д станция Илес | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 8 | 0,4 | 0,48 |
| 10 | дер.Исакогорка | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 280 | 56 | 67,2 |
|  |  | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 90 | 4,5 | 5,4 |
|  | Итого |  | 370 | 60,5 | 72,6 |
| 11 | дер.Кривляево | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 44 | 2,2 | 2,64 |
| 12 | дер.Кукушка | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 37 | 1,85 | 2,22 |
| 13 | дер.Любовское | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 40 | 8,0 | 9,6 |
|  |  | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 20 | 1,0 | 1,2 |
|  | Итого |  | 60 | 9,0 | 10,8 |
| 14 | дер.Малая Корзиха | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 25 | 1,25 | 1,5 |
| 15 | дер.Мелехово | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 65 | 3,25 | 3,9 |
| 16 | дер.Мыза | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 5 | 0,25 | 0,3 |
| 17 | дер.Негино | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 10 | 0,5 | 0,6 |
| 18 | дер.Нестерово | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 14 | 0,7 | 0,84 |
| 19 | дер.Никольское | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 6 | 0,3 | 0,36 |
| 20 | дер.Новое Лукино | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 35 | 1,75 | 2,1 |
| 21 | дер.Окулово | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 60 | 12,0 | 14,4 |
|  |  | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 40 | 2,0 | 2,4 |
|  | Итого |  | 100 | 14,0 | 16,8 |
| 22 | дер.Первая Гора | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 1 | 0,05 | 0,06 |
| 23 | дер.Ригач | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 16 | 0,8 | 0,96 |
| 24 | дер.Саломат | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 6 | 0,3 | 0,36 |
| 25 | дер.Семёново | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 44 | 8,8 | 10,56 |
|  |  | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 32 | 1,6 | 1,92 |
|  | Итого |  | 76 | 10,4 | 12,48 |
| 26 | дер.Слободка | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 8 | 0,4 | 0,48 |
| 27 | дер.Средняя Гора | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 20 | 1,0 | 1,2 |
| 28 | дер.Тараканово | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 1 | 0,05 | 0,06 |
| 29 | ж/д станция Тундра | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 10 | 0,5 | 0,6 |
| 30 | дер.Фельшинка | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 43 | 2,15 | 2,58 |
| 31 | дер.Часовенское | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140 | 28,0 | 33,6 |
|  |  | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 90 | 4,5 | 5,4 |
|  | Итого |  | 230 | 32,5 | 39,0 |
| 32 | дер.Ширша | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 4 | 0,2 | 0,24 |
| 33 | пос.Ширшинский | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с централизованным горячим водоснабжением | 820 | 229,6 | 275,52 |
|  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 510 | 102,0 | 122,4 |
|  |  | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 150 | 7,5 | 9,0 |
|  | Итого |  | 1480 | 339,1 | 406,92 |
| Всего по МО «Лисестровское» |  | 3200 | 538,2 | 645,84 |

Таблица 10-11 Суммарный расход сточных вод

| Наименование | Суточные расходы стоков, м3/сут. |
| --- | --- |
|  | Расчетный срок |
|  | Средний | Максимальный |
| - жилая и общественная застройка | 538,2 | 645,84 |
| -неучтенные расходы (5%) | 26,91 | 32,29 |
| Итого | 565,11 | 678,13 |
| Округленно | 565 | 678 |

2. Схема водоотведения

В МО «Лисестровское» предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения в пос. Ширшинский.

Для муниципального образования предлагается централизованная раздельная система водоотведения. Для исключения попадания ливневых стоков в систему хозяйственно-бытового водоотведения предлагается строительство системы ливневой канализации.

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой системы водоотведения:

Отведение сточных вод от существующей и проектируемой застройки пос. Ширшинский будет осуществляться самотеком на канализационные очистные сооружения. На очистных сооружениях предлагается полная биологическая очистка, с последующей доочисткой сточных вод.

Намечается строительство системы водоотведения на территории новой застройки в пос. Ширшинский.

Установка водонепроницаемых септиков у многоквартирных жилых домов в дер. Исакогорка, дер. Большая Корзиха, дер. Часовенское.

В остальных населенных пунктах также проектом предусматривается организация автономных систем водоотведения (септики).

Из-за большого процента износа канализационных сетей, необходимо произвести их реконструкцию.

Мероприятия:

- Модернизация канализационных очистных сооружений в пос. Ширшинский;

- Строительство новых сетей водоотведения в пос. Ширшинский;

- Установка водонепроницаемых септиков у многоквартирных жилых домов в дер. Исакогорка, дер. Большая Корзиха, дер. Часовенское;

- Реконструкция сетей водоотведения.

## Энергоснабжение

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) играет особую роль в народном хозяйстве, поэтому необходимо его последующее развитие, которое находит отражение в энергетической стратегии России. Основное направление данной стратегии применительно к Приморскому району заключается в стратегии развития и технического перевооружения ТЭК с ее конкретизацией в виде программ энергосбережения и энергоснабжения региона, развития топливных баз и энергетических комплексов:

- техническое перевооружение, модернизация, продление срока службы и обеспечение работоспособности ЛЭП;

- перевод на природный газ крупнейших потребителей энергии в районе;

- использование местных энергоресурсов района;

- развитие системообразующей электросети, обеспечение ее целостности и интеграции с другими энергообъединениями, т.е. обеспечение энергетической безопасности;

- расширение применения энергосберегающих технологий, машин и материалов у конечных потребителей топлива и энергии, в том числе техническое перевооружение энергоснабжения жилищно-коммунального хозяйства района;

- снижение негативного воздействия ТЭК на окружающую природную среду.

Основными условиями для реализации изложенной стратегии являются:

- надежное энергоснабжение потребителей;

- привлечение в электроэнергетику долгосрочных инвестиционных ресурсов;

- организация производства древесного топлива из лесосечных отходов и низкосортной нереализуемой древесины.

### Электроснабжение

##### Существующее положение

Электроснабжение МО «Лисестровское» осуществляется от Архангельской энергосистемы.

На территории МО «Лисестровское» распределительных электроподстанций 35 кВ и выше не расположено.

По территории муниципального образования транзитом проходят следующие линии электропередач:

- 2 ВЛ 220 кВ «ПС № 151 Плесецк – РП 220 кВ Первомайский»;

- 2 ВЛ 220 кВ «РП 220 кВ Первомайский – Архангельская ТЭЦ»;

- ВЛ 220 кВ «РП Первомайский – СДТЭЦ-2»;

- ВЛ 110 кВ «ПС № 45 Первомайская – ПС № 59 Кехта»;

- ВЛ 110 кВ «ПС № 7– проектируемая ПС 110 кВ Исакогорская» с отпайками на ПС № 45 «Первомайская»;

- ВЛ 110 кВ «ПС № 7– СД ТЭЦ-2»;

- ВЛ 35 кВ «ПС № 45 Первомайская – ПС № 35 Турдеевская л/б»;

- ВЛ 35 кВ «ПС № 7– ПС № 8» с отпайками на ПС № 71 «ЛДК-4», ПС № 37 «Бакарица» и ПС № 78 «Васьково»;

- ВЛ 35 кВ «ПС № 8– ПС Лесная Речка»;

- ВЛ 35 кВ «ПС № 7– ПС 18 Заостровье».

Распределение электроэнергии потребителям МО «Лисестровское» осуществляется по фидерам 10(6)/0,4 кВ от ПС № 45 110/35/10(6) кВ № 45 «Первомайская» (г. Новодвинск) и ПС 110/35/10(6) кВ № 7, ПС 35/10(6) кВ № 8, ПС 35/10(6) кВ № 37 «Бакарица» (г. Архангельск).

Общий износ электросетей уже превышает 60%, а на отдельных участках – 80%. Проблемой является также износ энергооборудования трансформаторных подстанций, требующего реконструкции, либо замены – для выработавшего свой срок службы.

Максимальная электрическая нагрузка муниципального образования составляет около 2 МВт.

Современный расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем по муниципальному образованию 1000 кВтч в год. Современный укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по муниципальному образованию – 0,30 кВт/чел.

Коридоры воздушных ЛЭП напряжением 110, 35 и 10(6) кВ вносят планировочные ограничения в виде охранных зон, не подлежащих застройке:

- для ВЛ 220 кВ по 25 метров от оси линии в каждую строну;

- для ВЛ 110 кВ по 20 метров от оси линии в каждую строну;

- для ВЛ 35 кВ по 15 метров от оси линии в каждую сторону;

- для ВЛ 10(6) кВ по 10 метров от оси линии в каждую сторону (по 5 метров для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

##### Проектные предложения

Для дальнейшего развития МО «Лисестровское», покрытия возрастающих нагрузок требуется опережающее развитие электроэнергетики: генерации и электросетевого хозяйства.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок (2035 г.) для населенных пунктов с газовыми плитами – 2170 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300, со стационарными электроплитами, соответственно, 2750 кВтч/чел в год и 5500 часов. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по муниципальному образованию – для населенных пунктов с газовыми плитами – 0,41 кВт/чел, для населенных пунктов со стационарными электроплитами – 0,5 кВт/чел.

Таблица 10-12 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора по МО «Лисестровское» в целом и по населенным пунктам отдельно

| Наименование муниципального образования, населенного пункта | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | численность населения, чел. | электропотребление, млн. кВтч/год | максимальная электр. нагрузка, МВт |
| пос. Ширшинский | 1480 | 3,21 | 0,61 |
| дер. Исакогорка | 370 | 0,8 | 0,15 |
| дер.Большая Корзиха | 170 | 0,37 | 0,07 |
| дер.Волохница | 160 | 0,35 | 0,07 |
| дер.Окулово | 100 | 0,22 | 0,04 |
| дер.Часовенское | 230 | 0,5 | 0,09 |
| прочие | 690 | 1,55 | 0,29 |
| МО «Лисестровское» | 3200 | 7,0 | 1,32 |

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора по МО «Лисестровское» в целом на расчетный срок составит 1,32 МВт, годовое электропотребление ЖКС – 7 млн. кВтч.

Таблица 10-13 Максимальная электрическая нагрузка МО «Лисестровское» в целом.

| Сектор | Расчетный срок |
| --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 1,32 |
| Промышленность | 1,5 |
| Прочие потребители | 0,38 |
| Итого по МО «Лисестровское» | 3,2 |
| Итого с учетом коэф. одновременности (окр.) | 2,72 |

Максимальная электрическая нагрузка МО «Лисестровское» в целом составит на расчетный срок 3,2 МВт.

Потребление электроэнергии составит к 2035 г. 12,8 млн. кВтч.

Рост электрических нагрузок на первую очередь и расчётный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развитием социальной сферы.

Покрытие электрических нагрузок МО «Лисестровское» предусматривается от Архангельской энергосистемы через рядом расположенные с муниципальным образованием ПС № 45 110/35/10(6) кВ № 45 «Первомайская» (г. Новодвинск) и ПС 110/35/10(6) кВ № 7, ПС 35/10(6) кВ № 8, ПС 35/10(6) кВ № 37 «Бакарица», новой ПС 110/35/10(6) кВ «Исакогорка» (г. Архангельск).

Необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ.

При строительстве новой жилой застройки в муниципальном образовании необходимым мероприятием будет расширение и модернизация существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ, мощностей трансформаторов на которых не достаточно для покрытия нагрузок потребителей, и сооружение новых квартальных трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ. Подключение новых трансформаторных подстанций предусматривается по радиальной схеме.

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

Для качественного и безопасного электроснабжения населения необходима замена внутридомовых электрических сетей на стандарт «Евро».

В муниципальном образовании необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях, позволяющих при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии; во всем муниципальном образовании осуществить работу по установке у потребителей приборов учета и систем регулирования всех видов энергии.

На территории муниципального образования, согласно Схеме перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2012-2016 годы, будет осуществлено:

- строительство участка ВЛ 220 кВ «ПС № 7н – СДТЭЦ-2» в створе существующего коридора ЛЭП 220 кВ;

- разрыв ВЛ 220 кВ «РП Первомайский – СДТЭЦ-2» и строительство от нее двух заходов на новую ПС 220 кВ № 7н;

- строительство 2 ВЛ 110 кВ «ПС № 45 Первомайская – новая ПС Исакогорка (т)»;

- разрыв ВЛ 110 кВ «ПС № 7 – новая ПС 110 кВ Исакогорская» и строительство от нее двух заходов на реконструируемую ПС  № 37 «Бакарица».

Местоположение источников электроэнергии, электроподстанций 35 кВ и выше, трассы ВЛ 35 кВ и выше показаны на схеме «Карта планировочной организации территории. Карта планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения» в масштабе 1:50 000.

### Теплоснабжение

##### Существующее положение

Источниками теплоснабжения на территории МО «Лисестровское» являются отопительные котельные.

В муниципальном образовании расположены 3 отопительные котельные малой установленной тепловой мощности:

- пос. Ширшинский – 1 котельная, работающая на угле;

- дер. Исакогорка» – 2 котельные, работающие на угле.

Таблица 10-14 Основные характеристики отопительных котельных МО «Лисестровское».

| № п/п | Котельная | Котлы | Установленная мощность/ годовая выработка теплоэнергии | Топливо | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пос. Ширшинский (МУП ЖКХ «Теплосервис») | «Минск-1» – 2 шт. | 0,56 Гкал/час/ 2,1 тыс. Гкал | уголь | 0,7 км |
|  | дер. Исакогорка (МУП ЖКХ «Теплосервис») | индивидуальные трубные – 2 шт. | 0,4 Гкал/час/ 1,3 тыс. Гкал | уголь | 0,3 км |
|  | дер. Исакогорка (в/ч 55450) | - | - | уголь | - |

От котельных теплоснабжается капитальная жилая застройка и социальная сфера (школы, больницы, детские сады и пр.).

Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная, в непроходных железобетонных каналах. Тип изоляции теплосетей – шлако- и минеральная вата. Протяженность теплосетей с пенополиуретановой (ППУ) изоляцией незначительна.

Протяженность тепловых сетей по муниципальному образованию в двухтрубном исчислении составляет около 1 км.

Отопление ИЖС – индивидуальное, в основном печное.

Износ теплосетей достигает 60-80 %. Необходима замена теплотрубопроводов с применением пенополиуретановой изоляции.

У потребителей теплоэнергии отсутствуют приборы учета получаемого тепла.

Отопительные котельные оснащены водогрейными чугунными и стальными котлами малой производительности, работающими на угле.

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которыми теплоснабжение в МО «Лисестровское» находится в неудовлетворительном состоянии:

- моральный и физический износ оборудования котельных и тепловых сетей;

- острый недостаток средств измерения и регулирования;

- сверхнормативные потери тепла составляют 20 % от потребляемого количества.

##### Проектные предложения

Северное расположение МО «Лисестровское», низкие среднегодовые температуры, большая длительность отопительного периода и короткий зимний день – все это обуславливает повышенные энергетические затраты, необходимые для обеспечения нормальных условий для жизнедеятельности населения и развития всех сфер экономики.

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются реконструкция и создание новых систем теплоснабжения, замещение значительного количества действующих энергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования, средств измерения и регулирования.

Главная задача теплоснабжающих организаций – обеспечить производство качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности. Выполнение этой задачи базируется на программе модернизации, техническом перевооружении и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

Проектом предусматривается обеспечить централизованным отоплением и горячим водоснабжением существующую и новую многоквартирную жилищную и общественно-деловую застройку пос. Ширшинский и дер. Исакогорка.

Теплоснабжение отдельно стоящих многоквартирных и общественно-деловых зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных источников теплоэнергии.

Теплоснабжение ИЖС будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.).

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора МО «Лисестровское» определены в соответствии с изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 (изм. 2000 г.) «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = -31 0С (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»).

Согласно СНиП 2.04.07-86 (п.2.4, прил.2):

- укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят в соответствии с таблицей ниже:

Таблица 10-15 Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий (Вт/кв. м общей площади).

| Застройка | ИЖС, 1-2 этажа | 3-4 этажа | 5 и более этажей |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая | 230,8 | 136,0 | 90,0 |
| Новая | 177,6 | 101,4 | 87,0 |

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят для существующих зданий – 0,4; для новых – 0,6;

- укрупненный показатель теплового потока на горячее водоснабжение принят 407 Вт/чел.

Таблица 10-16 Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой и капитальной жилищно-коммунальной застройки пос. Ширшинкий на расчетный срок.

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 1480 |
| в т.ч. в ИЖС | чел. | 700 |
| Общая площадь жилых зданий | м2 | 51800 |
| в т.ч. существующих сохраняемых | м2 | 11464 |
| ИЖС | м2 | 2554 |
| 3 – 4 этажных | м2 | 8910 |
| 5 и более этажных | м2 | 0 |
| новых | м2 | 40336 |
| ИЖС | м2 | 19246 |
| 3 – 4 этажных | м2 | 21090 |
| 5 и более этажных | м2 | 0 |
| Максимальный тепловой поток, всего | МВт | 11,66 |
|  | Гкал/час | 10,02 |
| Максимальный тепловой поток без ИЖС, всего | МВт | 6,97 |
|  | Гкал/час | 5,99 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 7,36 |
| в т.ч. существующих | МВт | 1,80 |
| ИЖС | МВт | 0,59 |
| 3 – 4 этажных | МВт | 1,21 |
| 5 и более этажных | МВт | 0,00 |
| новых | МВт | 5,56 |
| ИЖС | МВт | 3,42 |
| 3 – 4 этажных | МВт | 2,14 |
| 5 и более этажных | МВт | 0,00 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 1,84 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 1,01 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 1,45 |
| в т.ч. ИЖС | МВт | 0,68 |

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора пос. Ширшинский составит на расчетный срок 10,0 Гкал/час, из нее тепловая нагрузка ИЖС составит 4,0 Гкал/час. Следовательно, нагрузка многоквартирной и общественно-деловой и капитальной жилищно-коммунальной застройки пос. Ширшинский, планирующаяся покрываться от источников централизованного теплоснабжения, составит на расчетный срок 6,0 Гкал/час.

Таблица 10-17 Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой и капитальной жилищно-коммунальной застройки дер. Исакогорка на расчетный срок.

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 370 |
| в т.ч. в ИЖС | чел. | 200 |
| Общая площадь жилых зданий | м2 | 12950 |
| в т.ч. существующих сохраняемых | м2 | 7100 |
| ИЖС | м2 | 3990 |
| 3 – 4 этажных | м2 | 3110 |
| 5 и более этажных | м2 | 0 |
| новых | м2 | 5850 |
| ИЖС | м2 | 3010 |
| 3 – 4 этажных | м2 | 2840 |
| 5 и более этажных | м2 | 0 |
| Максимальный тепловой поток, всего | МВт | 3,33 |
|  | Гкал/час | 2,86 |
| Максимальный тепловой поток без ИЖС, всего | МВт | 1,68 |
|  | Гкал/час | 1,44 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 2,17 |
| в т.ч. существующих | МВт | 1,34 |
| ИЖС | МВт | 0,92 |
| 3 – 4 этажных | МВт | 0,42 |
| 5 и более этажных | МВт | 0,00 |
| новых | МВт | 0,82 |
| ИЖС | МВт | 0,53 |
| 3 – 4 этажных | МВт | 0,29 |
| 5 и более этажных | МВт | 0,00 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 0,54 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 0,26 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 0,36 |
| в т.ч. ИЖС | МВт | 0,20 |

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора дер. Исакогорка составит на расчетный срок 2,9 Гкал/час, из нее тепловая нагрузка ИЖС составит 1,4 Гкал/час. Следовательно, нагрузка многоквартирной и общественно-деловой застройки дер. Исакогорка, планирующаяся покрываться от источников централизованного теплоснабжения, составит на расчетный срок 1,5 Гкал/час.

Таблица 10-18 Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой и капитальной жилищно-коммунальной застройки остальных населенных пунктов муниципального образования «Лисестровское» (кроме пос. Ширшинский и дер. Исакогорка) на расчетный срок.

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 1350 |
| в т.ч. в ИЖС | чел. | 1250 |
| Общая площадь жилых зданий | м2 | 75840 |
| в т.ч. существующих сохраняемых | м2 | 68100 |
| ИЖС | м2 | 64120 |
| 3 – 4 этажных | м2 | 3980 |
| 5 и более этажных | м2 | 0 |
| новых | м2 | 7740 |
| ИЖС | м2 | 5920 |
| 3 – 4 этажных | м2 | 1820 |
| 5 и более этажных | м2 | 0 |
| Максимальный тепловой поток, всего | МВт | 23,76 |
|  | Гкал/час | 20,43 |
| Максимальный тепловой поток без ИЖС, всего | МВт | 6,69 |
|  | Гкал/час | 5,75 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 16,58 |
| в т.ч. существующих | МВт | 15,34 |
| ИЖС | МВт | 14,80 |
| 3 – 4 этажных | МВт | 0,54 |
| 5 и более этажных | МВт | 0,00 |
| новых | МВт | 1,24 |
| ИЖС | МВт | 1,05 |
| 3 – 4 этажных | МВт | 0,18 |
| 5 и более этажных | МВт | 0,00 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 4,14 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 1,72 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 1,32 |
| в т.ч. ИЖС | МВт | 1,22 |

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора остальных населенных пунктов муниципального образования «Лисестровское» (кроме пос. Ширшинский и дер. Исакогорка) составит на расчетный срок 20,5 Гкал/час, из нее тепловая нагрузка ИЖС составит 14,7 Гкал/час. Следовательно, нагрузка многоквартирной и общественно-деловой застройки составит на расчетный срок 5,8 Гкал/час.

Суммарная максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора МО «Лисестровское» составит на расчетный срок 33,4 Гкал/час, в том числе: многоквартирная застройка – 13,3 Гкал/час, ИЖС – 20,1 Гкал/час.

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются реконструкция и создание новых систем теплоснабжения, замещение значительного количества действующих энергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования, средств измерения и регулирования.

Проектом предлагается реконструкция и перевод котельной пос. Ширшинский на природный газ. Установленная тепловая мощность котельной должна составлять 6,0 Гкал/час.

Проектом предлагается реконструкция и перевод котельной дер. Исакогорка на природный газ. Установленная тепловая мощность котельной должна составлять 1,5 Гкал/час.

Планируется строительство теплосетей в районы планируемой многоквартирной и общественно-деловой застройки.

При замене изношенных и строительстве новых теплотрасс рекомендуется использовать трубопроводы «Изопрофлекс».

На индивидуальную жилищную застройку будут приходиться около 60 % всей тепловой нагрузки муниципального образования. Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения этой застройки необходимо применять индивидуальные отопительные системы, топливом для которых будет природный газ и древесное топливо.

Необходимо дальнейшее внедрение у потребителей приборов учета и систем регулирования теплоэнергии.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- реконструкция и модернизация оборудования котельных, с увеличением установленной тепловой мощности;

- перевод котельных на местные виды биотоплива и природный газ;

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

### Газоснабжение

##### Существующее положение

Газоснабжение МО «Лисестровское» осуществляется сжиженным газом.

По территории муниципального образования проходит магистральный газопровод-отвод на г. Северодвинск Ø 520 мм (рабочее давление 7,4 МПА).

Аварийных участков на газопроводах нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

На территории МО «Лисестровское» располагается ГРС «Новодвинск», от которой проложен межпоселковый газопровод до г. Новодвинск.

ООО «Промгаз» приступил к корректировке Генеральной схемы газоснабжения и газификации Архангельской области, разработанной в 2006 г.

Потребители муниципального образования пользуются привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ), доставляемым с ГНС г. Архангельск.

##### Проектные предложения

Источником газоснабжения МО «Лисестровское» предусматривается природный и сжиженный газ.

Природный газ будет поступать к потребителям муниципального образования от ГРС «Новодвинск» и ГРС «Северодвинск». Сеть межпоселковых газопроводов между ГРС «Новодвинск» и ГРС «Северодвинск» будет закольцована.Использование природного газа улучшит условия проживания населения, значительно снизит расходы на выработку теплоэнергии.

Для газификации МО «Лисестровское» необходимо провести мероприятия по переводу жилого фонда, отопительных котельных и промышленных предприятий на природный газ. Для этого необходимо строительство сети межпоселковых газопроводов, согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации Архангельской области, в период до 2025 года, до проектируемых газораспределительных пунктов в дер. Заозерье, пос. Ширшинский, дер. Средняя Гора, дер. Исакогорка, дер. Кукушка, дер. Часовенское, дер.  Окулово, дер. Новое Лукино, дер. Мелехово, дер. Любовское, дер. Большая Корзиха, дер. Волохница. За счет близкого расположения к вышеуказанным населенным пунктам, в которых будут установлены ГРП, также могут быть газифицированы дер. Амосово, дер. Заручей, дер. Кривляево, дер. Малая Корзиха, дер. Нестерово, дер. Семеново, дер. Фельшинка, дер. Ширша.

СУГ предлагается использовать для нужд населения в негазифицированных населенных пунктах. Согласно СП 42-101-2003, удельное коммунально-бытовое газопотребление по муниципальному образованию «Лисестровское» на перспективу составит 300 куб. м/год для потребителей индивидуального жилищного фонда, 120 куб. м/год – для потребителей многоэтажного фонда, с учетом централизованного горячего водоснабжения капитальной жилой застройки.

Суммарный расход природного газа по МО «Лисестровское» на расчетный срок составит 11,0 млн. куб. м/год, в том числе:

- на пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды – 0,7 млн. куб. м/год;

- на выработку теплоэнергии для отопление жилищно-коммунального сектора – 10,0 млн. куб. м/год;

- прочими потребителями – 0,3 млн. куб. м/год.

Местоположение ГРС, ГРП, трассы существующих и проектируемых газопроводов показаны на «Карта планировочной организации территории. Карта планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения».

# Инженерная подготовка территории

Цель раздела – на основании комплексного изучения и анализа природных условий, природно-техногенных процессов, их взаимного влияния на среду муниципального образования, а также имеющихся инженерно-технических защитных и иных сооружений, предложить комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории. Осуществление инженерных мероприятий будет способствовать улучшению физических характеристик территории, защите их от воздействий неблагоприятных физико-геологических процессов, дальнейшей оптимизации экологической ситуации в муниципальном образовании, повышению уровня их благоустройства.

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями рассматриваемой проектом территории предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- организация и очистка поверхностного стока

- благоустройство водных объектов

- осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод

- благоустройство оврагов и  крутых склонов.

## Организация и очистка поверхностного стока

Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации поселковых территорий, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной и коттеджной застройки, а также на территории промышленных и коммунально-складских зон. Расположение водостоков принято с учетом того, что длина свободного пробега воды по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при продольном уклоне до 0,005 равна 150 м, при уклоне более 0,005 – 300 м. Средний диаметр закрытых водостоков принят 0,7 м. Начальная глубина заложения закрытых водостоков принимается не менее глубины промерзания грунта.

В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон предусмотрены открытые водостоки. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапецеидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6-1,0 м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой.

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6 м, глубина – 0,6м.

Трассировка водоотводящей сети производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком. Поверхностные сточные воды с территории предусматривается сбрасывать после очистных сооружений ливневой канализации в канализационные очистные сооружения.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях дождевой канализации.

Проектом предлагается строительство сети и локальных очистных сооружений ливневой канализации в дер. Исакогорка, пос. Ширшинский. Водоприемником водосточной сети будут являться: р. Протока Исакогорка (Цигломинка), р. Лесная.

## Благоустройство водных объектов

Внутренние водотоки играют большую роль в регулировании водного режима  территории. В связи с этим предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков:

- благоустройство береговой полосы;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

- очистка русел и пойм водотоков от мусора;

- смягчение продольных уклонов;

- регулирование русел (расчистка, дноуглубление и профилирование).

- планировка береговых склонов и укрепление их растительностью (одерновка, посев трав, посадка кустарника);

- проведение мероприятий по благоустройству прилегающей к водным объектам территории: вырубка сухостоя, расчистка кустарника, окашивание берегов во избежание зарастания болотной растительностью, благоустройство дорожно-тропиночной сети.

## Осушение заболоченных территорий и понижение уровня грунтовых вод

Понижение уровня грунтовых вод на рассматриваемой территории предусматривается открытыми канавами, выполняющими также функцию дождевых коллекторов.

Кроме того, предлагаются следующие мероприятия:

- повышение планировочных отметок на пониженных территориях;

- устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений, конструкций, подземных коммуникаций;

- устройство отмосток вокруг зданий;

- сооружение пристенных дренажей для зданий и сооружений и сопутствующих дренажей вдоль водонесущих коммуникаций;

- тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильной их эксплуатации с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек;

На заболоченных территориях, вовлекаемых проектным решением в застройку, предусматривается подсыпка территории минеральным грунтом слоем 0,7-1,0 м с предварительным осушением. Осушение заболоченных территорий намечается произвести открытой осушительной сетью канав. Канавы проектируются трапецеидальной формы с откосами 11,5. Ширина по дну 0,5 м. Глубина канав 0,82,0 м.

Наряду с подсыпкой и осушением осуществляется вертикальная планировка, а так же окультуривание поверхности для создания почвенного слоя.

## Благоустройство оврагов и крутых склонов

Для предупреждения овражной эрозии и повышения степени благоустройства оврагов предусматриваются следующие мероприятия:

- организация поверхностного стока на прилегающей территории;

- при наличии растительного покрова на склонах дополнительное укрепление склонов путем залужения, посадки кустарника;

- восстановление растительного покрова на склонах при его отсутствии;

- благоустройство внутриовражных водотоков и водоемов;

- соблюдение безопасного отступа застройки от бровки оврага.

В случае особенно крутых (более 25(-35() и оголенных склонов производится предварительная планировка откосов привозным грунтом до заложения 1:2,5, затем поверхность укрепляется железобетонными дырчатыми плитами с посадкой в ячейки растений с развитой корневой системой. Предварительно на откос должен быть уложен слой геотекстиля, выполняющий роль обратного фильтра. Как вариант, можно рассматривать крепление откосов габионами (сетки, набитые камнями) с предварительной укладкой геотекстиля. На более пологих склонах предусматривается залужение, посадки кустарника.

При невозможности уполаживания или террасирования крутых склонов предусматривается крепление их одерновкой, при необходимости – ячеистыми железобетонными плитами.

Большое значение для предотвращения роста оврагов имеют мероприятия по организации поверхностного стока. После реализации указанных мероприятий рост оврагов прекратится.

После стабилизации и благоустройства территории овраги по планировочному решению используются для устройства зон отдыха, парков, садов, искусственных водоемов, спортивных сооружений.

# Формирование природно-экологического каркаса территории. Состояние окружающей среды. Природоохранные мероприятия

## Современное состояние атмосферного воздуха

Современное состояние атмосферного воздуха на территории всего Приморского района оценивается как удовлетворительное.

Основными загрязняющими веществами являются:

- окись углерода;

- двуокись азота;

- двуокись серы;

- пыль.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в МО «Лисестровское» является автомобильный транспорт.

### Охрана воздушного бассейна

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- организация мониторинга атмосферного воздуха в селитебной зоне и на автомагистралях, создание стационарных и передвижных постов:

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

- разработка проектов ПДВ на всех предприятиях муниципального образования;

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- разработка проектов санитарно-защитных зон на всех предприятиях. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).

Реализация проектных решений настоящего Генерального плана позволит улучшить состояние воздушного бассейна.

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду.

### Состояние водных ресурсов

Основными водотоками МО «Лисестровское» являются реки и ручьи: Лая, Ширша, Воя, Обокша, Брусовица, Еча, Елоуша, Шухта и прочие, а также многочисленные небольшие озера (площадью менее 2 - 0,5 км2).

Контроль за качеством поверхностных вод на территории муниципального образования не ведется.

Основными источниками загрязнения поверхностных водотоков МО «Лисестровское» являются следующие:

- несоблюдение режима воодоохранных зон в селитебной части муниципального образования;

- отсутствие системы ливневой канализации и очистных сооружений поверхностного стока;

- наличие транзитной автодороги что, в свою очередь, ведет к осаждению выбросов в непосредственной близости от автотрассы (преимущественно в виде пыли) и дальнейшему их смыву в почву и поверхностные водные объекты (особенно в период интенсивного таяния снега и во время дождей).

- загрязнению поверхностных водотоков также способствует существующая застройка садоводств, т.к. отсутствие в них централизованной системы канализации приводит к проникновению сточных вод как в почву, так и в поверхностные водные объекты.

### Охрана поверхностных вод

В целях охраны водных источников от загрязнения, засорения и истощения в соответствии с Водным Кодексом РФ предусматривается организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Перечень данных водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водных объектов муниципального образования, разрешенные и запрещенные виды использования территории данных зон приведен в разделе 5. Комплексная оценка и планировочная организация территории.

В качестве поверхностного источника водоснабжения могут рассматриваться реки: Лая, Ширша, Воя, Обокша, Брусовица.

На всех водозаборах, в том числе – проектных, необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю.

Мероприятия на территории ЗСО источников водоснабжения (по СанПиН 2.1.4.1110-02):

- Мероприятия по первому поясу:

- Территория первого пояса должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

- Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы системой водоотведения с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии системы водоотведения должны устанавливаться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

- Мероприятия по второму и третьему поясам:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин.

- Закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и прочего, обуславливающего опасность химического заражения (их размещение возможно только в 3 поясе ЗСО, если воды данного водозаборного горизонта являются защищенными).

- Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

- Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

- Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

### Охрана подземных вод

Далее предлагаются мероприятия, соблюдение которых необходимо, для предотвращения истощения и загрязнения подземных вод муниципального образования и соблюдения режима охраны источников водоснабжения муниципального образования.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защите их от загрязнения.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

- организация II и III поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах;

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях муниципального образования

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса; В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 50 метров вокруг каждой скважины. Территория первого пояса огораживается, не допускается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения; В зону 2 и 3 поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН-2.1.4.1110-02.

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

На скважинах питьевой воды, где невозможно осуществление перечисленных далее мероприятий, необходимо либо их перепрофилирование в скважины для получения технической воды, либо их закрытие.

## Санитарная очистка территории

Отходы в МО «Лисестровское» образуются в процессе промышленной деятельности предприятий (преимущественно промышленные отходы) и посредством их накопления у населения (преимущественно бытовые отходы).

### Существующее состояние системы санитарной очистки. Развитие объектов организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

Показатели образования твердых бытовых отходов (ТБО) на территории муниципального образования приведены в таблице ниже.

Таблица 12-1 Таблица Показатели образования твердых бытовых отходов на территории МО «Лисестровское».

| Название населенных пунктов | Объем ТБО, тонн | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее, 01.01.2013 | Расчетный срок, 2035 г. |  |
|  |  |  | Существующее, 01.01.2013 | Расчетный срок, 2035 г. |
| дер.Амосово | 14,4 | 19,5 | 48 | 65 |
| дер.Большая Корзиха | 38,7 | 51 | 129 | 170 |
| ж/д станция Брусеница | 3,9 | 5,1 | 13 | 17 |
| дер.Бутырки | 1,8 | 3 | 6 | 10 |
| дер.Волохница | 38,1 | 48 | 127 | 160 |
| дер.Заозерье | 10,8 | 14,4 | 36 | 48 |
| дер.Заручей | 11,4 | 15 | 38 | 50 |
| дер.Захарово | 2,4 | 0,9 | 8 | 6 |
| ж/д станция Илес | 1,8 | 2,4 | 6 | 8 |
| дер.Исакогорка | 84,3 | 111 | 281 | 370 |
| дер.Кривляево | 9,9 | 13,2 | 33 | 44 |
| дер.Кукушка | 8,4 | 11,1 | 28 | 37 |
| дер.Любовское | 14,4 | 18 | 47 | 60 |
| дер.Малая Корзиха | 5,7 | 7,5 | 19 | 25 |
| дер.Мелехово | 14,4 | 19,5 | 48 | 65 |
| дер.Мыза | 2,1 | 1,5 | 7 | 5 |
| дер.Негино | 1,5 | 3 | 5 | 10 |
| дер.Нестерово | 3 | 4,2 | 10 | 14 |
| дер.Никольское | 0,9 | 1,8 | 3 | 6 |
| дер.Новое Лукино | 7,8 | 10,5 | 26 | 35 |
| дер.Окулово | 23,1 | 30 | 77 | 100 |
| дер.Первая Гора | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 |
| дер.Ригач | 5,4 | 4,8 | 18 | 16 |
| дер.Саломат | 0,9 | 1,8 | 3 | 6 |
| дер.Семёново | 17,7 | 22,8 | 59 | 76 |
| дер.Слободка | 3,3 | 2,4 | 11 | 8 |
| дер.Средняя Гора | 7,5 | 6 | 25 | 20 |
| дер.Тараканово | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 |
| ж/д станция Тундра | 2,4 | 3 | 8 | 10 |
| дер.Фельшинка | 9,6 | 12,9 | 32 | 43 |
| дер.Часовенское | 51,9 | 69 | 173 | 230 |
| дер.Ширша | 1,8 | 1,2 | 6 | 4 |
| пос.Ширшинский | 351,6 | 444 | 1172 | 1480 |
| ИТОГО | 751,2 | 960 | 2504 | 3200 |

### Проектные предложения

Генеральным планом предлагается организация системы вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) населения путем установки контейнеров на специально оборудованных площадках на территории жилой застройки с вывозом отходов с данных площадок по мере заполнения контейнеров (летом – ежедневно).

Площадки для сбора ТБО необходимо снабдить достаточным количеством контейнеров для разных видов отходов (бумага, стекло, пластик и пр.) для внедрения селективного сбора отходов.

Существующий полигон в районе г. Архангельска принимает ТБО всего Приморского района, в том числе и МО «Лисестровское».

Генеральным планом не предусматривается организация полигонов ТБО на территории МО «Лисестровское».

Место возможного размещения нового полигона ТБО должно рассматриваться в рамках разработки Схемы территориального планирования Приморского района Архангельской области.

## Организация системы санитарно-защитных зон

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Организация режима санитарно-защитных зон необходима для действующих предприятий. Суть ее заключается в том, что путем устройства разрыва между промышленными предприятиями и селитебной территорией создаются условия рассеивания загрязняющих веществ при попадании их в атмосферу вместе с выбросами из труб предприятия.

На сегодняшний день в муниципальном образовании нет предприятий с разработанными проектами санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитные зоны для предприятий и прочих объектов муниципального образования определены исходя из представленных исходных данных и на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 12-2 Размеры санитарно-защитных зон для объектов МО «Лисестровское»

| № п/п | Название объекта | Ширина СЗЗ, м | Класс |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Нефтебизнес» - хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки (дер. Большая Корзиха) | 500 | 2 |
|  | СХП «Любовское» - животноводство (КРС – 350 голов) | 300 | 3 |
|  | Кладбище (расположено в районе 4 км автодороги Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры), площадь 11,8 га | 300 | 3 |
|  | ООО «Модуль древ» - распиловка и строгание древесины, пропитка древесины | 300 | 3 |
|  | ООО «Мебельщик» - производство мебели (дер. Исакогорка) | 100 | 4 |
|  | «Приморская районная станция по борьбе с болезнями животных» - ветеринарная деятельность (дер. Волохница) | 100 | 4 |
|  | Кладбище (дер. Фельшинка), площадь 6,9 га – закрыто. | 50 | 5 |
|  | Кладбища закрытые (дер. Тараканово, дер. Негино, дер. Никольское) | 50 | 5 |
|  | Баня | 50 |  |
|  | Котельная | 50 | 5 |
|  | АЗС | 100 | 4 |
|  | Пожарная часть | 50 | 5 |
|  | ФАП (пос. Ширшинский, дер. Окулово) | 50 | 5 |
|  | Гаражи отдельно стоящие | 50 м. табл. внизу | 5 |

Таблица 12-3 Гаражи

| Объекты, до которых исчисляется расстояние | Расстояние, м |
| --- | --- |
|  | Автостоянки (открытые площадки, паркинги) и наземные гаражи-стоянки вместимостью, машино-мест |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Школы, детские учреждения, ПТУ, техникумы, площадки отдыха, игр и спорта | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Лечебные учреждения стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | * | * | * |

* - ведущим фактором является шумовое воздействие

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 запрещается проживание людей в санитарно-защитных зонах.

## Зелёные насаждения

Охрана зелёных насаждений осуществляется согласно «Правилам создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах Российской Федерации» (утверждены приказом Госстроя Российской Федерации от 15 декабря 1999 года №153).

### Охрана зелёных насаждений

На озеленённых территориях запрещается:

- складировать любые материалы;

- устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чистого снега, полученного от расчистки садово-парковых дорожек;

- использовать роторные снегоочистительные машины для перекидки снега на насаждения, использование роторных машин на уборке озеленённых улиц и площадей допускается лишь при наличии на машине специальных направляющих устройств, предотвращающих попадание снега на насаждения;

- сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

- сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников (целесообразно их собирать в кучи, не допуская разноса по улицам, удалять в специально отведённые места для компостирования, вывозить на свалку или использовать при устройстве дренажа);

- посыпать солью или другими химическими препаратами тротуары, проезжие и прогулочные дороги и прочие аналогичные покрытия;

- сбрасывать смёт и другие загрязнения на газоны;

- проводить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций согласно установленным правилам;

- проезд и стоянка автомашин, мотоциклов, других видов транспорта (кроме транзитных дорог общего пользования и дорог, предназначенных для эксплуатации объекта);

- ходить, сидеть, лежать на газонах (исключая луговые), устраивать игры;

- разжигать костры и нарушать правила противопожарной охраны;

- подвешивать на деревьях гамаки, качели, верёвки для сушки белья, забивать гвозди в стволы деревьев, прикреплять рекламные щиты, электропровода, электрогирлянды из лампочек, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревьям;

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения;

- рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников;

- разорять муравейники, ловить и уничтожать птиц и животных.

При производстве строительных работ строительные и другие организации обязаны:

- согласовывать с предприятием зелёного строительства (хозяйства) начало строительных работ в зоне зелёных насаждений и уведомлять указанные предприятия об окончании работ не позднее, чем за два дня;

- ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м;

- не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин и автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от кустарников. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м от деревьев и кустарников;

- подъездные пути и места для установки подъёмных кранов располагать вне насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев;

- работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой системы;

- сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового строительства, организовывать снятие его и буртование по краям строительной площадки. Забуртованный растительный грунт передавать предприятиям зелёного хозяйства для использования при озеленении этих или новых территорий.

## Особо охраняемые природные территории

В границах МО «Лисестровское» расположены 2 особо охраняемые природные территории (ООПТ) - Беломорский государственный природный биологический заказник регионального значения (часть площади) и памятник природы регионального значения «Ширшинский лес».

1. Беломорский государственный природный биологический заказник регионального значения.

Образован с целью сохранения и восстановления редких животных, а также ценных в хозяйственном отношении видов водоплавающей дичи и других многочисленных видов охотничьих животных в местах концентрации, на путях пролета, обитания и размножения в бассейне реки Северной Двины. Международный статус – ключевая орнитологическая территория.

Описание:

Значение данной территории очень велико. Ежегодно в период весенних миграций через дельтовую область Северной Двины пролетает от 80 до 320 тыс. особей нескольких видов гусей (гуменник, белолобый гусь); 60-100 тыс. казарок (главным образом, белощекая казарка и черная казарка), 11-17 тыс. лебедей (лебедь-кликун и малый лебедь). Кроме гусинообразных, таким же образом использует этот район большое количество видов ржанкообразных: тулес, золотистая ржанка, хрустан, галстучник, камнешарка, круглоносый плавунчик, турухтан, исландский песочник, грязовик, серебристая чайка, некоторые виды соколообразных – зимняк (или мохоногий канюк), сапсан. Необходимо отметить, что пискулька, черная казарка, малый лебедь и сапсан занесены в Красную книгу Российской Федерации.

Режим заказника:

На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам, в том числе:

- рубки лесных насаждений (кроме рубок ухода и выборочных санитарных рубок);

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста в лесах, болотах, водно-болотных угодьях, а также в пределах береговой линии водных объектов;

- выжигание растительности;

- охота на все виды зверей и птиц, разорение гнезд, нор, дупел, плотин и других убежищ, сбор яиц;

- натаска и нагонка охотничьих собак;

- пристрелка охотничьего оружия;

- хранение минеральных удобрений россыпью под открытым небом.

На территории заказника разрешаются:

- организация туризма по согласованию с агентством природных ресурсов и экологии Архангельской области;

- размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;

- любительское и спортивное рыболовство в соответствии с действующим законодательством;

- традиционные виды деятельности (сенокошение, выпас скота, сбор грибов и ягод);

- регулирование численности объектов животного мира по согласованию со специально уполномоченными государственными органами.

2.  Памятник природы регионального значения «Ширшинский лес».

Профиль: ландшафтный. Назначение: культурно-просветительное, эстетическое и оздоровительное.

# Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Территория МО «Лисестровское» по сложности природных условий относится к категории средней сложности по сочетанию следующих преобладающих факторов:

- Более трех геоморфологических элементов одного генезиса;

- Два выдержанных горизонта подземных вод, местами с неоднородным химическим составом;

Источники природных чрезвычайных ситуаций

- метеорологические:сильный ветер, продолжительный дождь (ливень),гроза, град, туман, заморозок, сильный снегопад, сильная метель,гололед, тайфун;

- гидрологические: подтопление территории грунтовыми водами, паводок;

- природные пожары: лесные пожары, торфяные пожары

В таблице 13-1 представлены природные опасные явления, возникновение которых возможно на территории поселения.

Таблица 13-1 Характеристика опасных природных явлений

| № п/п | Виды опасных явлений | Интенсивность | Средний период повторяемости | Район вероятных очагов возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | 1 раз в 10-15 лет | Населенные пункты, транспортные магистрали, лесные массивы муниципального образования |
| 2 | Продолжительный дождь (ливень) | 120 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 3-5 лет | Сельскохозяйственные угодья, населенные пункты, транспортные магистрали муниципального образования |
| 3 | Гроза |  | Ежегодно | Населенные пункты, транспортные магистрали, лесные массивы муниципального образования |
| 4 | Град | размер 20 мм и более | 1 раз в 3-5 лет | Сельскохозяйственные угодья, населенные пункты, транспортные магистрали муниципального образования |
| 5 | Туман | видимость менее 100 м | 1 раз в 10 лет | Населенные пункты муниципального образования, транспортные магистрали |
| 6 | Заморозок | снижение температуры на поверхности почвы до -3оС и ниже | ежегодно | Сельскохозяйственные угодья на территории муниципального образования |
| 7 | Сильный снегопад | 20 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 9-10лет | Населенные пункты муниципального образования, транспортные магистрали |
| 8 | Сложное отложение (гололед и изморось, изморось и мокрый снег, гололед и мокрый снег) | Толщина отложения 20 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 9-10 лет | На всей территории муниципального образования, транспортные магистрали, воздушные линии электропередач |
| 9 | Сильный мороз | Минимальная температура -40 0С и ниже | 1 раз в 2-3 года | На всей территории муниципального образования |
| 10 | Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожароопасности выше 10000 0С (по формуле В.Г. Нестерова) | ежегодно | Лесные массивы на всей территории муниципального образования |
| 11 | Природные пожары | Площадью более 20 га | 1 раз в 9-10 лет | Лесные массивы на всей территории муниципального образования |
|  |  | Площадью менее 20 га | Ежегодно |  |

Источники техногенных чрезвычайных ситуаций

- транспортные аварии (катастрофы);

- аварии на потенциально опасных объектах;

- аварии на электрических системах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

На территории поселения к потенциально опасным объектам относятся нефтебаза ООО «Нефтебизнес», ГРС «Новодвинск» и магистральный газопровод.

## Чрезвычайные ситуации природного характера

При стихийных бедствиях (сильные морозы, снежные заносы, паводки, ураганные ветры, смерчи и т.д.) могут возникнуть аварии коммунально-энергетических сетях с нарушением нормальной жизнедеятельности населенных пунктов и объектов экономики района.

Сильные снегопады и метели

При сильных снегопадах и метелях продолжительностью 2 часа, скорости ветра 15 м/с и более возможны снежные заносы, налипание снега на проводах, обрывы линий связи и электропередач, выход из строя систем жизнеобеспечения населения, проломы и обрушения кровли зданий и сооружений, нарушение транспортного сообщения на автодорогах.

Ураганы, смерчи, бури, сильные ветры

При скорости ветра 30 м/с и более возможны повреждения (разрушения) линий электропередач, линий связи, выход из строя систем жизнеобеспечения населения, ветровал деревьев. При этом здания получат среднюю степень разрушения, в том числе кровли, оконных и дверных заполнений.

Сильные морозы

При сильных морозах возможны выход из строя систем теплоснабжения и водоснабжения населения.

Обледенение и гололед

При гололедных отложениях толщиной 50 мм и более возможны порывы линий связи и электропередач, увеличение числа автомобильных аварий, нарушение автомобильного движения, выход из строя систем жизнеобеспечения населения.

Град, засухи, суховеи, заморозки

Опасные природные явления, которые наносят ущерб сельскому хозяйству. По многолетним наблюдениям в результате града, засухи, заморозков потери урожая сельскохозяйственных культур могут быть до 30%.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями проектом определены следующие организационные мероприятия:

- заблаговременное создание системы оповещения и предупреждения населения и объектов экономики о распространении неблагоприятных природных явлений;

- создание аварийного запаса противогололедных средств;

- подготовка техники для борьбы с сильными заносами и снегопадами;

- контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи замена воздушных линий электропередач и связи на кабельные линии.

Опасные гидрологические явления и процессы

- подтопление - повышение уровня грунтовых вод на территории, поселения.

- наводнение – территория затопления паводком 1 % обеспеченности.

Территория подтопления (совпадает с территорией, подверженной паводковым затоплениям) показана на карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по снижению неблагоприятного воздействия опасных гидрологических процессов рассмотрены в главе 11 «Инженерная подготовка территории».

Природные пожары

Возникновение лесных пожаров возможно в лесных массивах муниципального образования.

При возникновении лесных пожаров может создаться угроза возгорания на объектах экономики, жилых массивах частного сектора.

Территория муниципального образования характеризуется высокой пожароопасностью лесов и выражается 4-м и 5-м классами горимости, которые относятся к высокой (4000-10000 единиц и чрезвычайной 9 более 10000 единиц пожарной опасности. Пожар леса может привести к повреждению жилых и производственных помещений, высоковольтных линий электропередач, магистральных линий связи.

На территории поселения к пожароопасным относятся более 80 тыс га.

Пожароопасный период длится с апреля по октябрь.

Меры предупреждения и снижения ущерба

В основе работы по предупреждению природных пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение его на основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей, контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, разъяснительную и воспитательную работу среди населения.

До начала пожароопасного сезона проверяется наличие средств пожаротушения, готовность противопожарных подразделений и формирований к практическим действиям по борьбе с пожарами.

С наступлением в лесу пожароопасного сезона население предупреждается об этом с помощью средств массовой информации.

В течение всего сезона от метеостанции поступает ежедневная информация о степени пожарной опасности по условиям погоды.

Важными мерами являются полное запрещение разведения костров в лесу и даже временное прекращение доступа в лес населения и транспорта. У дорог при въезде в лес могут выставляться контрольные посты.

Комплекс мер по защите населения включает:

- своевременное обнаружение пожаров;

- постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного слоя атмосферы и направления распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной разведки;

- своевременное оповещение должностных лиц и населения о характере развития чрезвычайных ситуаций и порядке действий в зависимости от ее развития;

- высокая готовность сил и средств, планируемых для проведения мероприятий по защите населения и работ по локализации и ликвидации очагов пожаров.

- Необходимо проведение мероприятий по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

- создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

- содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

- проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

Для предупреждения и снижения последствий возникновения лесных пожаров в пожароопасные сезоны проводятся:

- принятие Постановления главы МО «Лисестровское» по проведению профилактических мероприятий и тушению лесных пожаров с приложением Плана взаимодействия с расчетом выделения сил и средств для ликвидации лесных пожаров организациями – лесопользователями;

- организационная работа с населением, выходящим (выезжающим) в леса и ограничение выходов и выездов в них;

- усиление наблюдения за возникновением лесных пожаров;

- проведение лесотехнических мероприятий по предупреждению возникновения и распространения пожаров.

## Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Аварии на транспорте

По территории муниципального образования не производится транспортировка опасных грузов, поэтому зон возможного поражения не прогнозируется. Возможно возникновение крупных ДТП из-за нарушения правил дорожного движения, неудовлетворительного состояния дорожного покрытия при наличии снежных заносов, туманов, гололедно-изморозевых отложений. Существует риск ЧС на федеральной автотрассе М8 (Москва-Архангельск) и на автодороге областного значения Архангельск-Северодвинск.

##### Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в поселении являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке опасных грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной  аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям, загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей.

Статистические данные аварий при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом, показатели вероятности по видам аварий.

Анализ аварийности на автомобильном транспорте показывает, что причинами аварий при проведении операций слива-налива автоцистерн чаще всего становятся нарушения водителем или оператором налива требований безопасности (неполное заполнение цистерн, перелив цистерны, залив в цистерну вещества, для которого она не приспособлена) – до 80% от общего числа аварий. Также немалую роль играет техническое состояние как устройств слива-налива, так и автоцистерн.

При операциях слива-налива в ж/д цистерны на эстакадах также до 80% аварий вызваны ошибками обслуживающего персонала, 20% - конструктивными недостатками оборудования и его износом.

Исходя из реальной обстановки в районе расположения объекта, внешние воздействия природного и техногенного характера можно охарактеризовать следующим образом:

- внешние воздействия природного характера в результате действия природных катастроф (смерч, наводнение, землетрясение) маловероятны;

- возможны ураганы, снежные заносы, которые могут привести к срыву или падению кровли зданий и в дальнейшем к разгерметизации оборудования (трубопроводов, емкостей), при наличии источника возгорания утечки СУГ могут привести к взрыву, средняя вероятность – 10-5 в год.

Таблица 13-2 Расчеты аварий, связанных со взрывами сжиженных углеводородных газов (СУГ) на автомобильном и железнодорожном транспорте

| Краткая характеристика наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций (последовательность событий) | Полное разрушение автоцистерны (V=27,1 м3) → выброс газа, образование газовоздушного облака, воспламенение → взрыв, пожар |
| --- | --- |
| Показатели степени риска для персонала и населения при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций: |  |
| частота наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций , год -1 | 2,62*10-10 |
| количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее опасного сценария, т м3/Ки | 5,6 |
| Размеры зон действия поражающих факторов при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций: |  |
| площадь зон действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, м2 | 41355,34 – полная, 48457,92 – сильная, 215483,11 – средняя, 20298848,63 – слабая, 9651478,34 расстекления |

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, рассматриваются:

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара-вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение «огненных шаров» и горящих разлитий.

Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблице:

##### Взрывопожароопасные вещества

| вещество | радиус зоны поражения, м | площадь зоны поражения, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | растекания | возгорания | растекания | возгорания |
| бензин | 10 | 40 | 320 | 5000 |
| диз. топливо | 45 | 140 | 6400 | 61600 |
| взрывчатые вещества | радиус взрыва, км | площадь зоны поражения, км2 |
|  | 1,0 | 3,2 |

##### Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом

Железнодорожный транспорт занимает третье место по объему перевозок опасных грузов. Согласно статистическим данным условные вероятности аварий при транспортировке опасных грузов железнодорожным транспортом имеют оценки, представленные в таблице:

| Вид аварии | Значение вероятностей |
| --- | --- |
| Авария с грузовым железнодорожным составом, W1 | 0,05…0,085 |
| Разрушение цистерны с опасным грузом, W2 | 0,08…0,09 |
| Возгорание опасного груза, W3 | 0,2…0,25 |

Таким образом, вероятность выброса (разлива) опасного груза колеблется от . Вероятность возникновения при этом пожара .

Согласно статистическим данным 96% аварий происходит при транспортировке нефтепродуктов, 4% - при транспортировке АХОВ.

Наиболее часто для транспортировки опасных грузов применяются 4-осные, 6-осные и 8-осные цистерны полезным объемом 72 м3, 99 м3 и 156 м3 соответственно.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблице:

##### Взрывопожароопасные вещества

| вещество | радиус зоны поражения, м | площадь зоны поражения, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | растекания | возгорания | растекания | возгорания |
| бензин | 100 | 500 | 31400 | 785000 |
| диз. топливо | 150 | 450 | 70700 | 635000 |
| взрывчатые вещества | радиус взрыва, км | площадь зоны поражения, км2 |
|  | 1,0 | 3,14 |

Аварии на АЗС

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС связанные с:

- переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

- разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

- разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

- разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

В таблице 13-3 представлены результаты расчета вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС для различных видов аварий.

Таблица 13-3 Расчет вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС для различных видов аварий

| № п/п | Сценарий развития аварийной ситуации | риск возникновения аварии |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разгерметизация автоцистерны: с образованием пролива нефтепродукта; с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |
| 2 | Разъединение соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»: с образованием пролива нефтепродукта; с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |
| 3 | Разгерметизация сливной муфты при приеме нефтепродуктов из АЦ: с образованием пролива нефтепродукта; с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |
| 4 | Перелив нефтепродукта при заполнении топливного бака автомобиля из-за отказа автоматики ТРК: с образованием пролива нефтепродукта; с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |

Учитывая высокую повторяемость технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать 5 в год, поэтому на всех автозаправочных станциях необходима разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а также строгое соблюдение технологических регламентов.

Аварии на АГЗС

Автомобильная газозаправочная станция (АГЗС) – АЗС, технологическая система которой предназначена только для заправки баллонов топливной системы грузовых, специальных и легковых транспортных средств сжиженным углеводородным газом. (НПБ 111-98*).

Основные операции, производимые на АЗС с опасными веществами - хранение и реализация сжиженного углеводородного газа, смеси пропан-бутан категории АБ по ГОСТ Р52087-2003, в которой по 50 % пропана и бутана, а также поставка газа в автоцистернах в качестве заправочного топлива автомобилей.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу взрыво- и пожароопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества.

На взрывопожароопасных объектах возможны такие чрезвычайные ситуации как: взрыв газовоздушной смеси и паров ЛВЖ, взрыв пылевоздушной смеси, разлив и горение нефтепродуктов.

На территории поселения к взрывопожароопасным объектам относятся предприятие ООО «Нефтесервис» и ГРС «Новодвинск».

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

- заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

- оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;

- создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов;

- оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

- оборудование производственных площадок молниезащитой;

- оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической пожарной сигнализацией;

- обеспечить проезд вокруг промплощадкок и резервуаров для передвижения механизированных средств пожаротушения;

- осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

- для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля за соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, рабочих;

- при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

- создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

- проведение инструктажа по пожарной безопасности.

При авариях на коммунально-энергетических сетях

Наиболее вероятными местами аварий могут быть:

- на линиях электропередач:

- трансформаторные  подстанции;

- обрыв воздушных линий электропередач

- на системах водоснабжение и водоотведения:

- водозаборные узлы;

- трубопроводы.

- на системе теплоснабжения

- котельные;

- трубопроводы теплоснабжения.

В результате аварий на коммунально-энергетических сетях можно ожидать временное нарушение жизнеобеспечения населения около 500 чел., деятельности учреждений здравоохранения, образования и объектов коммунально-хозяйственного назначения.

Таблица 13-4 Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС

| Сведения о наличие сил и средств для ликвидации ЧС и эвакуацию населения |
| --- |
| № п/п | Наименование формирования | л/с, ед. тех. | Нормативное время готовности | Нормативное время прибытия | Нормативный документ | Наименование ОДС № телефона |
| Функциональные подсистемы |
| 1 | Предупреждение и тушение пожаров | л/с 11 чел. 5 ед. тех. | 1 мин | До 20 мин | ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ | Дисп. (81848)-9-16-48 |
| 2 | Охрана общественного порядка | л/с 6 чел. 2 ед. тех. | 2 мин | До 10 мин | Приказ МВД от 26.02.2002 № 174 | Деж. по РОВД (81848)-9-13-17 |
| Территориальные подсистемы |
| 3 | БСМП |  | 2 мин. | 20 мин. |  | (81848)-9-16-18 |
| 4 | ЦРБ |  |  |  |  | Глав. Врач (81856)-9-33-76 |

## Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

При разработке раздела учитывались требования следующих нормативно-правовых и нормативно-технических актов:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

- СП11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны . Порядок и методика определения»

- Методические рекомендации по определению мест размещения подразделений пожарной охраны в населенных пунктах в целях доведения времени прибытия первого подразделения пожарной охраны до нормативных значений

- Иных нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности.

Пожары на территории муниципального образования могут произойти:

- в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов;

- на транспорте;

- в зданиях и сооружениях жилого, социально - бытового и культурного назначения;

- при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов и взрывных устройств;

- при возгорании лесных массивов и возникновении неконтролируемых палов;

При возникновении пожаров на промышленных объектах возможно разрушение сооружений вследствие сгорания или деформации их элементов от высоких температур. Действие высоких температур вызовет пережог, деформацию и обрушение металлических ферм, балок перекрытия и других элементов сооружений. Кирпичные стены и столбы, особенно  внутренние, также деформируются. В кладке из силикатного кирпича при длительном нагревании до 500 – 600 С произойдет растрескивание кирпича и разрушение кирпичного материала. Внутренние слои кладки, прилегающие к разрушенному слою и нагревающиеся до температуры выше 4000 С, потеряют до 30 - 50 % прочности.

При возникновении пожаров в административных зданиях помимо горения внутренних стен, облицованных панелями из горючего материала, потолочных плит, выполненных из горючих древесных материалов как правило будет выделяться ядовитый дым.

Мероприятия по снижению пожарной опасности жилой застройки населенных пунктов муниципального образования

Основными мероприятиями по снижению пожарной опасности жилой и общественной застройки являются:

- возведение зданий и сооружений из несгораемых материалов;

- устройство противопожарных стен;

- соблюдение противопожарных разрывов, установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

- обеспечение территории противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети муниципального образования;

- снос ветхих и аварийных зданий;

- реконструкция ветхих и аварийных зданий, с использованием современных негорючих материалов и установкой в них систем противопожарной сигнализации и систем автоматического пожаротушения (конкретные мероприятии выбираются на стадии проекта реконструкции здания);

- перевод потребителей сжиженного газа на природный, менее опасный во взрывопожароопасном отношении.

Мероприятия по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах

Основными мероприятиями по снижению пожаровзрывоопасностипри размещении предприятий в производственных зонах являются:

- разработка и реализация комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, учитывающих оснащённость и удалённость подразделений пожарной охраны (для предприятий расположенных на расстоянии более 3 км от ближайшего подразделения пожарной охраны необходимо устройство пожарных постов и т.п.);

- взрывоопасные и пожароопасные объекты не следует располагать по отношению к другим производственным зданиям и сооружениям с наветренной стороны для ветров преобладающего направления;

- применение средств автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, системы автоматического пожаротушения и т.д.);

- обеспечение подъезда пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям по всей их длине (с одной стороны – при ширине здания или сооружения до 18 метров и с двух сторон – при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов);

- применение несгораемых материалов при строительстве зданий и сооружений;

- устройство противопожарных стен;

- соблюдение противопожарных разрывов установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

- обеспечение территории предприятий противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов установленных на водопроводной сети.

Мероприятия по организации противопожарного водоснабжения

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на первую очередь и расчетный срок принимаются:

Таблица 13-5 Расходы воды на пожаротушение

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| Количество одновременных наружных пожаров в муниципальном образовании; | 2 |
| расход воды на один наружный пожар; | 15 л/с |
| расход воды на внутренний пожар. | 10 л/с |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить на территории водопроводных сооружений Максимальный срок восстановления противопожарного запаса – 24 часа. Этот запас составляет (15ּ2+10)ּ3ּ3,6=0,43 тыс. м3.

Во всех населенных пунктах необходимо наличие не менее 2-х источников наружного противопожарного водоснабжения.

Количество и места дислокации подразделений пожарной охраны

В настоящее время в муниципальном образовании пожарное депо отсутствует. Проектом предлагается строительство пожарного депо на 2 автомобиля в дер. Окулово.

Расположение потенциально опасных объектов, силы территориальной подсистемы РСЧС показаны на схеме «Риск уязвимости территории от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций».

# Предложения по изменению и установлению границ земель населенных пунктов (сводный баланс использования территории муниципального образования)

Генеральным планом предлагается увеличение площади земель населенных пунктов. Расширение границ населенных пунктов возможно путем включения в них земель других категорий, что повлечет за собой перевод этих земель в земли населенных пунктов.

Расширение границ населенных пунктов планируется за счет земель сельскохозяйственного назначения. И земель промышленности, транспорта и иного специального назначения. Перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов, осуществляется по инициативе заказчика (на основании заявлений собственников земельных участков и заявлений физических лиц на предоставление земельных участков под новое жилое строительство).

Перевод земель сельскохозяйственного назначения, в земли населенных пунктов

Обоснование изменения границ земель сельскохозяйственного назначения базируется на основаниях требований Федерального законодательства: Федеральными Законами от 21.122004 № 172-ФЗ «О переводе земель из одной категории в другую» и от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также регулируется Земельным кодексом РФ.

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию находится в компетенции субъекта Российской Федерации. В соответствии со ст.7 ФЗ от 21.12.2004 № 172-ФЗ перевод земель сельскохозяйственного назначения допускается в исключительных случаях:

- с установлением или изменением черты населенных пунктов;

- с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного особо ценного назначения;

- с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (сельскому поселению), а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, указанных в части 2 настоящей статьи;

- с включением непригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее - линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

К переводу в земли населенных пунктов предлагается 199,9 га земель сельскохозяйственного назначения.

В границы д. Фельшинка предлагается включение 4,5 га земель сельскохозяйственного назначения.

В границы д. Часовенское включается 25,5 га земель сельскохозяйственного назначения.

В границы д. Новое Лукино предлагается включение 12,7 га земель сельскохозяйственного назначения.

В границы д. Большая Корзиха предлагается включение 4,0 га земель сельскохозяйственного назначения.

В границы д. Амосово предлагается включение 23,2 га земель сельскохозяйственного назначения.

В границы д. Кукушка предлагается включение 5,3 га земель сельскохозяйственного назначения.

В границы д. Волохница предлагается включение 41,9 га земель сельскохозяйственного назначения.

В границы д. Мелехово предлагается включение 18,7 га земель сельскохозяйственного назначения.

В границы д. Никольское предлагается включение 53,9 га земель сельскохозяйственного назначения.

В границы п. Ширшинский предлагается включение 10,2 га земель сельскохозяйственного назначения.

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов, представлен в исходно-разрешительной документации.

Изменение площади населенных пунктов представлено в таблице 14-1.

Таблица 14-1.

| № п/п | Наименование населенных пунктов | 2013 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | Структура, % | Площадь, га | Структура, % |
| 1 | д. Амосово | 12,6 | 1,7 | 35,8 | 3,8 |
| 2 | д. Большая Корзиха | 32,0 | 4,4 | 36,0 | 3,9 |
| 3 | ж/д станция Брусеница | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | д. Бутырки | 4,7 | 0,7 | 4,7 | 0,5 |
| 5 | д. Волохница | 22,8 | 3,2 | 22,8 | 2,4 |
| 6 | д. Заозерье | 37,2 | 5,2 | 81,0 | 8,7 |
| 7 | д. Заручей | 25,6 | 3,5 | 25,6 | 2,7 |
| 8 | д. Захарово | 26,2 | 3,6 | 26,2 | 2,8 |
| 9 | ж/д станция Илес | 5,0 | 0,7 | 5,0 | 0,5 |
| 10 | д. Исакогорка | 63,0 | 8,7 | 63,0 | 6,8 |
| 11 | д. Кривляево | 31,3 | 4,3 | 31,3 | 3,4 |
| 12 | д. Кукушка | 34,7 | 4,8 | 48,5 | 5,2 |
| 13 | д. Любовское | 15,2 | 2,1 | 15,2 | 1,6 |
| 14 | д. Малая Корзиха | 17,1 | 2,4 | 17,1 | 1,8 |
| 15 | д. Мелехово | 18,0 | 2,5 | 36,7 | 3,9 |
| 16 | д. Мыза | 34,3 | 4,8 | 34,3 | 3,7 |
| 17 | д. Негино | 13,9 | 1,9 | 13,9 | 1,5 |
| 18 | д. Нестерово | 2,6 | 0,4 | 2,6 | 0,3 |
| 19 | д. Никольское | 38,5 | 5,3 | 92,4 | 9,9 |
| 20 | д. Новое Лукино | 12,2 | 1,7 | 24,9 | 2,7 |
| 21 | д. Окулово | 15,7 | 2,2 | 15,7 | 1,7 |
| 22 | д. Первая Гора | 17,9 | 2,5 | 17,9 | 1,9 |
| 23 | д. Ригач | 6,2 | 0,9 | 6,2 | 0,7 |
| 24 | д. Саломат | 2,5 | 0,3 | 2,5 | 0,3 |
| 25 | д. Семёново | 12,0 | 1,7 | 12,0 | 1,3 |
| 26 | д. Слободка | 16,5 | 2,3 | 16,5 | 1,8 |
| 27 | д. Средняя Гора | 15,7 | 2,2 | 15,7 | 1,7 |
| 28 | д. Тараканово | 46,3 | 6,4 | 46,3 | 5,0 |
| 29 | ж/д станция Тундра | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | д. Фельшинка | 13,2 | 1,8 | 17,7 | 1,9 |
| 31 | д. Часовенское | 45,7 | 6,3 | 71,2 | 7,6 |
| 32 | д. Ширша | 12,4 | 1,7 | 12,4 | 1,3 |
| 33 | п. Ширшинский | 70,9 | 9,8 | 81,1 | 8,7 |
| 34 | Итого: | 721,9 | 100,0 | 932,2 | 100,0 |

Перевод земель промышленности, транспорта и иного специального назначения в категорию земель населенных пунктов

В границы населенных пунктов планируется включение 10,4 га земель промышленности, транспорта и иного специального назначения.

В границы д. Заозерье предлагается включение 1,9 га земель промышленности, транспорта и иного специального назначения.

В границы д. Кукушка предлагается включение 8,5 га земель промышленности, транспорта и иного специального назначения.

Перевод земель сельскохозяйственного назначения, в земли промышленности, транспорта и иного специального назначения

К переводу предлагается 3 земельных участка с кадастровыми номерами 29:16:000000:4703 (0,6 га), 29:16:203401:353 (2,5 га), 29:16:203401:5 (2,5 га), а так же 1,0 га земель неразграниченной собственности. Таким образом, к переводу в категорию земель промышленности, транспорта и иного специального назначения предлагается 6,6 га земель сельскохозяйственного назначения.

Изменение структуры земельного фонда представлено в таблице 14-2.

Таблица 14-2.

| № п/п | Категория земель | 2013 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | Структура, % | Площадь, га | Структура, % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3155,7 | 3,7 | 2949,2 | 3,5 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 721,9 | 0,8 | 932,2 | 1,1 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения | 1175,3 | 1,4 | 1171,5 | 1,4 |
| 4 | Земли лесного фонда | 80140,9 | 94,0 | 80140,9 | 94,0 |
| 5 | Земли водного фонда | 87,7 | 0,1 | 87,7 | 0,1 |
| 6 | Итого в административных границах: | 85281,5 | 100,0 | 85281,5 | 100,0 |

# Технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория МО «Лисестровское» в пределах границы — всего, из них: | га/% | 85281,5/100,0 | 85281,5/100,0 |
|  | Территория населенных пунктов | га/% | 721,9/0,8 | 932,2/1,1 |
|  | Территория за пределами населенных пунктов | га/% | 84559,6/99,2 | 84349,3/98,9 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га/% | 3155,7/3,7 | 2949,2/3,5 |
|  | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | га/% | 1175,3/1,4 | 1171,5/1,4 |
|  | Земли водного фонда | га/% | 87,70,1 | 87,7/0,1 |
|  | Земли лесного фонда | га/% | 80140,9/94,0 | 80140,9/94,0 |
|  | Население |  |  |  |
|  | Численность постоянного населения в пределах МО «Лисестровское» | тыс. чел. | 2504 | 3200 |
|  | Естественный прирост (убыль) населения | человек на 1000 жителей | +0,004 | +0,009 |
|  | Механический прирост (убыль) населения | Человек в год на 1000 жителей | +0,02 | +0,04 |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |
|  | Средний уровень жилищной обеспеченности | кв.м. на чел. | 35,9 | 43,9 |
|  | Общий объем жилищного фонда | тыс.кв.м | 89,8 | 140,6 |
|  | индивидуальные жилые дома | тыс.кв.м | 71,2 | 98,8 |
|  | многоквартирные жилые дома | тыс.кв.м | 18,6 | 41,8 |
|  | Убыль жилищного фонда | тыс.кв.м | - | - |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м | - | 86,7 |
|  | Новое жилищное строительство | тыс.кв.м | - | 53,9 |
|  | индивидуальное жилищное строительство | тыс.кв.м | - | 28,2 |
|  | многоквартирные жилые дома | тыс.кв.м | - | 25,7 |
|  | Среднегодовой объем нового строительства | тыс.кв.м | - | 2451 |
|  | Объекты социально-бытового и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
|  | Учреждения образования |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | Мест | 60 | 130 |
|  | Общеобразовательные учреждения | Мест | 0 | 390 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ. в смену | 0 | 75 |
|  | Учреждения культуры |  |  |  |
|  | Клубные учреждения | Мест | 0 | 480 |
|  | Учреждения молодежной политики | кв.м. | 0 | 112 |
|  | Библиотеки | тыс.ед.хранения | 14,4 | 26,4 |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |
|  | Плоскостные сооружения | тыс. кв.м | 940 | 7060 |
|  | Спортивные залы | тыс. кв.м | 0 | 260 |
|  | Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |
|  | Учреждения торговли | кв.м общей площади | 1556 | 1556 |
|  | Учреждения общественного питания | мест | 0 | 130 |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Протяженность автобусной сети | км | 10 | 10 |
|  | Общая протяженность автодорожной сети | км | 58,41 | 83 |
|  | в том числе с твердым покрытием | км | Н.д. | 83 |
|  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями/на 1 000 жителей | автомобилей | Н.д. | 400 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление (всего) | тыс. м3/сут. | н/д | 3160 |
|  | в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | н/д | 2000 |
|  | в т.ч. производственные нужды | тыс. м3/сут. | н/д | 420 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | тыс. м3/сут. | н/д | 404,4 |
|  | в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | н/д | 255,9 |
|  | Водоотведение |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс. м3/сут. | н/д | 2540 |
|  | в т.ч. хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут. | н/д | 2000 |
|  | в т.ч. производственные сточные воды | тыс. м3/сут. | н/д | 420 |
|  | Энергоснабжение |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Максимальная электрическая нагрузка, в т.ч. | МВт | 2,0 | 3,2 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | МВт | 0,8 | 1,32 |
|  | Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека (газ/электро плиты) | кВтч/год | 1000 | 2170/2750 |
|  | Годовое потребление всего, в т.ч. | млн. кВтч | 6,4 | 12,8 |
|  | жилищно-коммунального сектора | млн. кВтч | 2,5 | 7,0 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора всего, в т.ч. | Гкал/час | н/д | 33,4 |
|  | многоквартирная и общественно-деловая застройка | Гкал/час | н/д | 13,3 |
|  | ИЖС | Гкал/час | н/д | 20,1 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление природного газа всего, в том числе: | млн. куб. м/год | 0 | 11,0 |
|  | пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | 0 | 0,7 |
|  | на выработку теплоэнергии | млн. куб. м/год | 0 | 10,0 |
|  | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
|  | Организация и очистка поверхностного стока (строительство очистные сооружения ливневой канализации) | объект, шт. |  | 2 (дер. Исакогорка, пос. Ширшинский) |
|  | Благоустройство водотоков по рекам | Насел. пункт |  | дер. Исакогорка, пос. Ширшинский |
|  | Благоустройство оврагов и крутых склонов | Насел. пункт |  | дер. Исакогорка |
|  | Охрана окружающей среды |  |  |  |
|  | Объем твёрдых бытовых отходов | тонн | 751,2 | 960 |