|  | Утверждаю: Глава администрации муниципального образования «Катунинское» Приморского района Архангельской области ______________ М.В. Михайлов Постановлением № 6 от «22» марта 2016 г. |
| --- | --- |

Схема

теплоснабжения  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Катунинское»

ПРИМОРСКОГО района АРХАНГЕЛЬСКОЙ области

Пос. Катунино

2016г.

Оглавление

Введение	5

1. «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО «Катунинское»	6

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов..6

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя.	8

Раздел 2. «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	12

2.1. «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	12

2.1.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	12

2.1.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.	12

2.1.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть…	12

2.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии.	14

2.2.1. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.	15

2.2.2. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.	15

Раздел 3. "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"	15

3.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.	15

3.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	16

3.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	16

3.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	16

3.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	16

3.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	16

3.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	17

3.8. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	17

Раздел 4. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»	17

4.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	17

4.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	17

4.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	17

4.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	18

4.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	18

4.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	18

4.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	18

Раздел 5. "Перспективные топливные балансы"	20

Раздел 6. "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"	21

6.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	21

6.2. Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	24

6.3. Предложение по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	24

Раздел 7. "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)"	24

7.1. Котельная ООО «Архбиоэнерго» пос. Катунино, МО «Катунинское», Приморский район, Архангельская область……………………………………….24

7.2. Муниципальная котельная в пос. Беломорье, МО «Катунинское», Приморский район, Архангельская область………………………………………………………25

Раздел 8. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"	25

Раздел 9. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"	26

Заключение.	26

# Введение

Разработка схемы теплоснабжения представляет собой комплексную проблему от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в объекты теплоснабжения. Прогноз спроса на услуги теплоснабжения основан на прогнозировании развития населённых пунктов поселения, в первую очередь строительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2035 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или модернизации существующих объектов теплоснабжения. При этом рассмотрение вопросов выбора оборудования производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового  хозяйства поселения принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схема разрабатывается на основе анализа фактического потребления тепловой энергии с учётом перспективного развития на 10 лет, оценки состояния существующих объектов теплоснабжения и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности и экономичности.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Катунинское» Приморского района Архангельской области являются:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

Схема теплоснабжения разработана на период с 2016 по  2025 год включительно.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию систем централизованного теплоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания граждан в МО «Катунинское».

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих объектов теплоснабжения, строительству новых объектов теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Цель работы: удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель и обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Значимость работы: оптимальное развитие решений в части теплоснабжения, заложенных в Генеральном плане поселения, на основе требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", повышение за счет этого качества снабжения потребителей тепловой энергией, улучшение информационной поддержки принятия решений.

Прогнозные предположения о развитии объектов теплоснабжения: эффективное функционирование системы теплоснабжения, ее развитие на базе ежегодной актуализации, с учетом правового регулирования в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности.

# Раздел 1. «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования Катунинское»

## 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов.

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на индивидуальное жилищное строительство и многоквартирные дома внесены в таблицу 1.

Таблица 1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов, с разделением на расчетные элементы территориального деления.

| Населенный пункт | Существующее положение 01.01.2013, кв.м общей площади. | Сохраняемый жилой фонд к 2025 году, кв.м общей площади. | Проектируемый жилой фонд на расчетный срок 2035 год, кв.м общей площади. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИЖС | Многоквартирные дома | Итого | Численность проживающих, чел | ИЖС | Многоквартирные дома | Итого | ИЖС | Многоквартирные дома | Итого | Численность проживающих, чел |
| МО«Катунинское» | 5161,3 | 91698,8 | 96860,1 | 4735 | 5161,3 | 91698,8 | 96860,1 | 14109,4 | 159640 | 173749,4 | 5600 |
| пос. Катунино | 105,4 | 70824,3 | 70929,7 | 3735 | 105,4 | 70824,3 | 70929,7 | 5000 | 131400 | 136400 | 4400 |
| пос. Беломорье | 221,2 | 7446,6 | 7667,8 | 314 | 221,2 | 7446,6 | 7667,8 | 2000 | 11640 | 13640 | 440 |
| дер. Холм | 1389,4 |  | 1389,4 | 18 | 1389,4 |  | 1389,4 | 1389,4 |  | 1389,4 | 40 |
| дер. Лахта | 3445,3 | 13427,9 | 16873,2 | 668 | 3445,3 | 13427,9 | 16873,2 | 5720 | 16600 | 22320 | 720 |

Основной прирост жилищного фонда к 2035 году произойдет в результате индивидуального жилищного строительства. Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

## 1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха указаны в таблице 2.

Таблица 2. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

| № п\п | Муниципальное образование «Катунинское» | Потребления тепловой энергии при расчетных температурах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопление | ГВС | Вентиляция |
|  | пос. Катунино, дер. Лахта, пос. Беломорье |
| 1. | Население | 10,19 | 7,24 | 2,95 | - |
| 2. | Организации, финансируемые из бюджетов всех уровней, всего: | 0,8 | 0,72 | 0,08 | - |
| 3. | Прочие потребители | 1,46 | 0,46 | 1,0 | - |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) от централизованного источника для целей отопления и вентиляции в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе внесены в таблицу 3.

Таблица 3. Объемы потребления тепловой энергии и прироста потребления по этапам на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции, Гкал/ч.

| МО «Катунинское» | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | Зона действия источника тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Катунино, дер. Лахта |
| Население | 6,172 | 6,233 | 6,233 | 6,233 | 6,233 | 6,295 | 6,295 | 6,295 | 6,295 | 6,295 | Котельная ООО «Архбиоэнерго» |
| Организации, финансируемые из бюджетов всех уровней, всего: | 0,676 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 |  |
| Прочие потребители | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 |  |
| пос. Беломорье |
| Население | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | Котельная ООО «Ремэнерго» |
| Организации, финансируемые из бюджетов всех уровней, всего: | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  |
| Прочие потребители | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |  |
| пос. Беломорье |
| Население | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | Котельная Учреждения «Базовый санаторий Беломорье» |
| Организации, финансируемые из бюджетов всех уровней, всего: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
| Прочие потребители | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя от централизованного источника для целей горячего водоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе внесены в таблицу 4.

Таблица 4. Объемы потребления тепловой энергии и прироста потребления по этапам на тепловую мощность для целей горячего водоснабжения среднечасовой/максимально часовой, Гкал/ч.

| МО «Катунинское» | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | Зона действия источника тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Катунино, дер. Лахта |
| Население | 2,647/ 3,176 | 2,673/ 3,207 | 2,673/ 3,207 | 2,673/ 3,207 | 2,673/ 3,207 | 2,700/ 3,24 | 2,700/ 3,24 | 2,700/ 3,24 | 2,700/ 3,24 | 2,700/ 3,24 | Котельная ООО «Архбиоэнерго» |
| Организации, финансируемые из бюджетов всех уровней, всего: | 0,068/ 0,082 | 0,069/ 0,083 | 0,069/ 0,083 | 0,069/ 0,083 | 0,069/ 0,083 | 0,070 /0,084 | 0,070 /0,084 | 0,070 /0,084 | 0,070 /0,084 | 0,070 /0,084 |  |
| Прочие потребители | 0,001/ 0,0012 | 0,001/ 0,0012 | 0,001/ 0,0012 | 0,001/ 0,0012 | 0,001/ 0,0012 | 0,001/ 0,0012 | 0,001/ 0,0012 | 0,001/ 0,0012 | 0,001/ 0,0012 | 0,001/ 0,0012 |  |
| пос. Беломорье |
| Население | 0.301/ 0,361 | 0.301/ 0,361 | 0.301/ 0,361 | 0.301/ 0,361 | 0.301/ 0,361 | 0.301/ 0,361 | 0.301/ 0,361 | 0.301/ 0,361 | 0.301/ 0,361 | 0.301/ 0,361 | Котельная ООО «Ремэнерго» |
| Организации, финансируемые из бюджетов всех уровней, всего: | 0.0003/ 0,0004 | 0.0003/ 0,0004 | 0.0003/ 0,0004 | 0.0003/ 0,0004 | 0.0003/ 0,0004 | 0.0003/ 0,0004 | 0.0003/ 0,0004 | 0.0003/ 0,0004 | 0.0003/ 0,0004 | 0.0003/ 0,0004 |  |
| Прочие потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| пос. Беломорье |
| Население | 0,005/ 0,006 | 0,005/ 0,006 | 0,005/ 0,006 | 0,005/ 0,006 | 0,005/ 0,006 | 0,005/ 0,006 | 0,005/ 0,006 | 0,005/ 0,006 | 0,005/ 0,006 | 0,005/ 0,006 | Котельная Учреждения «Базовый санаторий Беломорье» |
| Организации, финансируемые из бюджетов всех уровней, всего: | 0,012/ 0,0144 | 0,012/ 0,0144 | 0,012/ 0,0144 | 0,012/ 0,0144 | 0,012/ 0,0144 | 0,012/ 0,0144 | 0,012/ 0,0144 | 0,012/ 0,0144 | 0,012/ 0,0144 | 0,012/ 0,0144 |  |
| Прочие потребители | 1,0/ 1,2 | 1,0/ 1,2 | 1,0/ 1,2 | 1,0/ 1,2 | 1,0/ 1,2 | 1,0/ 1,2 | 1,0/ 1,2 | 1,0/ 1,2 | 1,0/ 1,2 | 1,0/ 1,2 |  |

# Раздел 2. «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

## 2.1. «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

### 2.1.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

«Зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

На территории муниципального образования «Катунинское» находится 3 зоны действия источников теплоснабжения.

I  зона – источник теплоснабжения   котельная ООО «Архбиоэнерго» в пос.  Катунино,  отапливает:

- жилой фонд;

- организации, финансируемые из бюджетов разных  уровней

- прочих потребителей.

II  зона – источник теплоснабжения муниципальная котельная в пос. Беломорье,  отапливает:

- жилой фонд;

- организации, финансируемые из бюджетов разных  уровней

- прочих потребителей.

III зона – источник теплоснабжения котельная Учреждения «Базовый санаторий  Беломорье», отапливает:

- жилой фонд;

- организации, финансируемые из бюджетов разных  уровней

- прочих потребителей.

### 2.1.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Часть жилых домов на территории поселения в пос. Катунино, дер. Лахта и весь жилищный фонд дер.   Холм, имеют автономное отопление.

2.1.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Расчеты перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе внесены в таблицу 5.

Таблица 5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе, Гкал/ч.

| Зона действия источника тепловой энергии | Тепловая мощность источников/тепловая нагрузка перспективных зон |
| --- | --- |
|  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| I зона Котельная ООО «Архбиоэнерго»пос. Катунино | 10,11/ 9,96 | 10,11/ 10,0 | 10,11/ 10,0 | 10,11/ 10,0 | 12,5/ 10,14 | 12,5/ 10,14 | 12,5/ 10,14 | 12,5/ 10,14 | 12,5/ 10,14 | 12,5/ 10,14 |
| II зона Котельная пос. Беломорье | 3,00/ 1,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III зона Котельная Учреждения «Базовый санаторий Беломорье» | 2,21/ 1,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос. Беломорье, котельная ООО «Северная энергетическая компания» (проектируемая) | 3,2/ 2,56 | 3,2/ 2,56 | 3,2/ 2,56 | 3,2/ 2,56 | 3,2/ 2,56 | 3,2/ 2,56 | 3,2/ 2,56 | 3,2/ 2,56 | 3,2/ 2,56 | 3,2/ 2,56 |

## 2.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии.

Расчетные перспективные и существующие балансы тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 6.

Таблица 6.

| № | Вид мощности | Единица измерения | Существ. 2016 | Перспект. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Катунино, котельная ООО «Архбиоэнерго» |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 10,32 | 12,5 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 10,32 | 12,5 |
| 3 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 10,11 | 12,25 |
| 4 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,02 | 0,99 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 9,96 | 10,14 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | -0,86 | +1,12 |
| пос. Беломорье, муниципальная котельная |
| 7 | Установленная мощность | Гкал/ч | 3,03 | - |
| 8 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,03 | - |
| 9 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,00 | - |
| 10 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,15 | - |
| 11 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,06 | - |
| 12 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | +1,79 | - |
| пос. Беломорье, котельная Учреждения «Базовый санаторий Беломорье» |
| 13 | Установленная мощность | Гкал/ч | 2,26 | - |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,26 | - |
| 15 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,21 | - |
| 16 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,11 | - |
| 17 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,13 | - |
| 18 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | +0,97 | - |
| пос. Беломорье, котельная ООО «Северная энергетическая компания» (проектируемая) |
| 19 | Установленная мощность | Гкал/ч | - | 3,44 |
| 20 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  | 3,44 |
| 21 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | - | 3,2 |
| 22 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | - | 0,64 |
| 23 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | 2,56 |
| 24 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | - | +0,24 |

### 2.2.1. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим.  В пос. Беломорье предусматривается консервация котельной Учреждения «Базовый санаторий «Беломорье» и муниципальной котельной. Объекты санатория планируется подключить к  проектируемой котельной.

2.2.2. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

В настоящее время в МО  «Катунинское» отсутствует информация:

- о наличии долгосрочных договоров на теплоснабжение по регулируемой цене.

- о наличии перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность).

- о наличии свободных долгосрочных договоров на теплоснабжение.

# Раздел 3. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

## 3.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования «Катунинское»  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предполагается осуществлять от автономных источников. Поэтому, для этих целей, новое строительство котельных не планируется.

## 3.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Для обеспечения перспективных тепловых нагрузок строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

## 3.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

## 3.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Предложений по реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле нет.

## 3.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В настоящее время теплоснабжение объектов Учреждения «Базовый санаторий «Беломорье» и жилого сектора пос. Беломорье осуществляется от двух котельных: санаторий от котельной, использующей в качестве топлива дизельное топливо; жилой сектор от котельной, использующей в качестве топлива каменный уголь. В целях снижения затрат на производство тепловой энергии, улучшения экологической ситуации планируется строительство котельной, использующей в качестве топлива щепу к которой будут подключены все объекты посёлка.

## 3.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

## 3.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

## 3.8. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается.

# Раздел 4. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

## 4.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для обеспечения перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не требуется, ввиду отсутствия дефицита в отдельных зонах источников тепловой энергии.

## 4.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой энергии под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не требуется, так как в этих районах предполагается устройство систем индивидуального отопления.

## 4.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

## 4.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Требуется строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в пос. Беломорье за счет вывода из эксплуатации муниципальной  котельной и котельной санатория Беломорье при условии ввода в эксплуатацию частной котельной.

## 4.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Необходимо строительство участка тепловой сети в случае реализации мероприятия по созданию нового источника теплоснабжения.  Новая четырех-трубная сеть общей протяженностью до 200 м позволит осуществить подключение нового источника к существующим сетям отопления и ГВС, а так же объединить существующие сети санатория и поселка Беломорье.

4.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется.

## 4.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Участки тепловых сетей подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса приведены в таблице 7.

Таблица 7.

| № п/п | Мероприятия | Период исполнения | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 |  |
| пос. Катунино, дер Лахта |
| 1. | Капитальный ремонт изношенных тепловых сетей, м | 150 | 150 | 200 | 200 | 1800 | снижение тепловых потерь, уменьшение объемов потребляемого топлива; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг. |
| 2. | Замена теплоизоляции тепловых сетей. кв.м. | 75 | 75 | 100 | 100 | 900 | - снижение тепловых потерь, уменьшение объемов потребляемого топлива; |
| пос. Беломорье |
| 1. | Капитальный ремонт изношенных тепловых сетей, м | 180 | 60 | 60 | 60 | 100 | снижение тепловых потерь, уменьшение объемов потребляемого топлива; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг. |
| 2. | Замена теплоизоляции тепловых сетей, кв. м. | 90 | 30 | 30 | 30 | 50 | - снижение тепловых потерь,, уменьшение объемов потребляемого топлива; |

# Раздел 5. «Перспективные топливные балансы»

Расчеты по источникам теплоснабжения сведены в таблицу 8.

Таблица 8. Максимально часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов источников теплоснабжения.

| Котельная | Годовые и часовые расходы топлива по периодам сезонов, тонн, т/ч. |
| --- | --- |
|  | Зимний (Ноябрь-март) | Летний (Июнь-август) | Переходный (Апрель-май, сентябрь-октябрь) |
| Котельная ООО «Архбиоэнерго», топливо – пеллеты | 6027,8/1,68 | 656,3/0,29 | 3039,5/1,1 |
| Муниципальная котельная в пос. Беломорье, топливо – каменный уголь | 825,0/0,229 | - | 437,0/0,152 |
| Котельная Учреждения «Базовый санаторий Беломорье», топливо – дизельное топливо | 300,0/0,083 | 46.0/0,02 | 132,0/0,046 |

Таблица 9. Теплопроизводительность котельной ООО «Архбиоэнерго»

| Теплопроизводительность, Гкал/ч | Расчетный режим |
| --- | --- |
|  | Зимний | Летний | Переходный |
| Расход теплоты на отопление | 7,24 | - | 4,74 |
| Расход теплоты на горячее водоснабжение | 2,988 | 0,515 | 1,942 |
| Расход теплоты на технологические цели | - | - | - |
| Общий расход теплоты | 10,228 | 0,515 | 6,682 |

Таблица 10. Теплопроизводительность муниципальной котельной пос. Беломорье

| Теплопроизводительность, Гкал/ч | Расчетный режим |
| --- | --- |
|  | Зимний | Летний | Переходный |
| Расход теплоты на отопление | 1,055 | - | 0,7 |
| Расход теплоты на горячее водоснабжение | 0,3013 | - | 0,2 |
| Расход теплоты на технологические цели | - | - | - |
| Общий расход теплоты | 1,356 | - | 0,9 |

Таблица 11. Теплопроизводительность котельной Учреждения «Базовый санаторий Беломорье»,

| Теплопроизводительность, Гкал/ч | Расчетный режим |
| --- | --- |
|  | Зимний | Летний | Переходный |
| Расход теплоты на отопление | 0,128 | - | 0,071 |
| Расход теплоты на горячее водоснабжение | 1,017 | 0,245 | 0,564 |
| Расход теплоты на технологические цели | - | - | - |
| Общий расход теплоты | 1,145 | 0,245 | 0,635 |

# Раздел 6. «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

## 6.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов планируются на период до 2020 года согласно программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Катунинское» и подлежат ежегодной корректировке.

Планируемые затраты на реализацию проекта по строительству единого источника теплоснабжения установленной мощностью 4 МВт в пос. Беломорье составляют 64 300 тыс. руб. Таблица 12.

Капитальные затраты при строительстве источника      Таблица 12.

| Наимено-вание мероприя-тий | Обоснование необходи-мости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации меро- приятия | Год окончания реализации меро- приятия | Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Всего | Про-финанси-ровано к 2016 | В том числе по годам | Остаток финанси-рования | В т.ч.за счет оплаты за подклю чение |
|  |  |  |  |  | до реали-зации мероп-риятия | после реали-зации мероп-риятия |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| Строительство новой котельной мощностью 4 МВт | Создание единого современного источника теплоснабжения | п.Беломорье – строительство новой котельной суммарной мощностью 4 МВт с целью теплоснабжения потребителей как самого поселка, так и Базового санатория «Беломорье» | Тепловая мощьность | МВт | - | 4 | 2016 | 2016 | 54491.53 | 0.000 | 54491.53 | 0 | 0 | 54491.53 | 0 |

Капитальные затраты при подключении источника    Таблица 13.

| Наимено-вание мероприя-тий | Обоснование необходи-мости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации меро- приятия | Год окончания реализации меро- приятия | Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Всего | Про-финанси-ровано к 2016 | Наименование показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.п.) | Остаток финанси-рования | В т.ч.за счет оплаты за подклю чение |
|  |  |  |  |  | до реали-зации мероп-риятия | после реали-зации мероп-риятия |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| Строительство участка тепловой сети для объединения сетей санатория и поселка (отопление) | Объедине-ние тепловых сетей для создания возможности подключе-ния к новому источнику теплоснабжения | п.Беломорье – участок тепловой сети Ду200 в двухтрубном исполнении протяженностью 200м. из стальных труб в ППУ изоляции | Протяжен-ность; диаметр | м; мм | - | L=200, D=200 | 2016 | 2016 | 4689.40 | 0.000 | 4689.40 | 0 | 0 | 4689.40 | 0 |
| Строительство участка тепловой сети для объединения сетей санатория и поселка (ГВС) |  | п.Беломорье – участок тепловой сети Ду100 в двухтрубном исполнении протяженностью 200м. из стальных труб в ППУ изоляции | Протяжен-ность; диаметр | м; мм | - | L=200, D=100 | 2016 | 2016 | 3256.69 | 0.000 | 3256.69 | 0 | 0 | 3256.69 | 0 |

6.2. Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и тепловых пунктов.

Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и тепловых пунктов планируются на период до 2020 года согласно программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Катунинское» и подлежат ежегодной корректировке.

Планируемые затраты на строительство сетей теплоснабжения для  подключения  единого источника теплоснабжения установленной мощностью 4 МВт в пос. Беломорье составляют 7 946,1 тыс. руб. Таблица 13.

6.3. Предложение по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуется.

# Раздел 7. «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется  на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.  №  808.

7.1. Котельная ООО «Архбиоэнерго» пос. Катунино, МО «Катунинское», Приморский район, Архангельская область.

В настоящее время предприятие ООО «Архбиоэнерго» отвечает всем требованиям критериев по определению  единой теплоснабжающей организации, а именно:

1. Владение на праве собственности источником тепловой энергии  границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3. Предприятие ООО «Архбиоэнерго» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

в) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.  №  808, единой теплоснабжающей организацией для пос. Катунино и дер. Лахта предлагается определить  ООО «Архбиоэнерго».

7.2. Муниципальная котельная в пос. Беломорье, МО «Катунинское», Приморский район, Архангельская область

В настоящее время предприятие ООО «Ремэнерго» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1. Владение на праве собственности источником тепловой энергии  границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3. Предприятие ООО «Ремэнерго» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

в) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.  №  808, единой теплоснабжающей организацией для пос. Беломорье предлагается определить  ООО «Ремэнерго».

# Раздел 8. «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

В пос. Беломорье ООО «Северная энергетическая компания» планирует осуществить инвестиционный проект по строительству котельной, использующей в качестве топлива щепу. В этом случае муниципальная котельная  и котельная Учреждения  «Базовый санаторий «Беломорье» будут выведены в резерв, а потребители посёлка и санатория подключены к котельной ООО «Северная энергетическая компания».

Нагрузка источника тепловой энергии будет иметь следующий вид:

Таблица 14.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная ООО «Северная энергетическая компания» | 3,44 | 2,56 |

# Раздел 9. «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

На момент разработки схемы теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) согласно п. 6, ст. 15 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ администрация муниципального образования «Катунинское» до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления определит теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

# Заключение.

Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

2) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

3) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

6) исполнение мероприятий  по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

7) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

8) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продлённого их ресурсов;

9) изменение баланса топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

10) изменение финансовых потребностей при изменении схемы теплоснабжения и источников их покрытия.